## Slide 1: تحقیق جامع درباره بررسی و ارزیابی شبکه های نسل جدید ngn

## Slide 2: مقدمه
شبکه‌های نسل آینده آمیزه‌ای یکپارچه از شبکه تلفن عمومی (پی‌اس‌تی‌ان) pstn و شبکه‌ی عمومی داده‌های (پی اس دی ان) psdn هستند که انعطاف پذیری را به گونه‌ای چشم‌گیر افزایش می‌دهند. با توجه به آن که روند مقررات‌زدایی و آزاد‌سازی در بازار مخابرات به رقابت دامن‌زده‌ است ،قیمت‌ها کاهش یافته است و نوآوری‌ها اوج گرفته‌اند. شبکه‌ی نسل آینده نیز یکی از این نوآوری‌ها است. با همگرایی خدمات صوتی و داده‌ای، شبکه‌ی "پی اس تی ان" در معرض دگرگونی شگرفی قرار گرفته است. شبکه‌ی جدیدی در حال سر برآوردن است که )خاستگاه‌اش فناوری‌‌ها نو،‌ تقاضا‌های نو و شدت‌گیری رقابت است(. این دگرگونی همسانی‌های بسیاری با تحولی داردکه طی دهه‌ی گذشته در قلمرو پردازش اطلاعات رخ داد. شبکه‌های بزرگ متکی به بزرگ رایانه‌های متمرکز و گران قیمت و پایانه‌های دست و پا گیر جای خود را به شبکه‌های گسترده‌ی کنونیداد که استخوان‌بندی‌شان را رایانه‌های رومیزی ارزان و کوچک و متصل به هم تشکیل می‌دهند. به لطف این تحول بود که پیوند نزدیک‌تری میان کاربر نهایی و برنامه‌های کاربری برقرار شد،‌ هزینه‌ی کلی کاهش یافت و انعطاف‌پذیری و قابلیت کاربرد سامانه‌ها به گونه‌ای چشم‌گیر افزایش یافت.

## Slide 3: مقدمه
به بیان دیگر نسل جدید شبکه‌های ارزان قابلیت آن را دارند که همان تحول را در بازار خدمات مخابراتی پدید آورند که رایانه‌ای شخصی رومیزی در بازار خدمات پردازش رایانه‌ای پدید آوردند سوییچ‌های بزرگ و متمرکز همچنان نقش مهمی در شبکه خواهند داشت اما سوییچ‌های برنامه‌پذیر و توزیع شده نیز در تغییر چشم‌انداز شبکه نقش مهمی ایفا خواهند کرد.

## Slide 4
آشنایی با NGN
NGN در آغاز بيشتر به گستره‌اي از مفاهيم فني و تجاري اطلاق مي‌شد كه تغييراتي را در صنعت مخابرات نويد مي‌داد. اكنون پس از تقريبا پنج سال كار و تلاش، اين مفاهيم در قالب خدماتي نوين براي هر دو گروه فراهم‌كنندگان و مصرف‌كنندگان ظهوريافته است. به عبارت ديگر، آينده‌اي كه از آن سخن مي‌رفت عملاً فرارسيده است. اساساً در هر تجارتي ازجمله تجارت مخابراتي، تغييري صورت نمي‌گيرد؛ مگر با هدف كسب رضايت بيشتر مصرف‌كنندگان و بهبود بازده مالي توليد‌كننده. البته NGN اين دو ويژگي را در خود دارد. ارائه خدمات نوين از سويي و كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي و عملياتي از سوي ديگر موجبات رضاي ت هر دو طرف را فراهم مي‌سازد.
اگر از مفاهيم كلي بگذريم و وارد لايه فني شويم، به وضوح خواهيم ديد كه ظهور پديده NGN نتيجه منطقي و طبيعي روندي است كه از آغاز پيدايش اينترنت در صحنه ارتباطات رخ داده است. رشد تصاعدي تعداد كاربران اين شبكه و تمايل روزافزون ساير بخش‌هاي تجاري با ب‌كارگيري اينترنت و شبكه‌هاي كوچک‌تر با فناوري مشابه (همچون اينترانت‌ها) به عنوان بستر فعاليت‌هاي تجاري، كميت و كيفيت مورد انتظار از كاربردهاي اينترنتي را به‌صورت تصاعدي افزايش داده است. براي مثال ارائه فناوري‌هايي نظير VoIP بستر اينترنت را به‌صورت نامزدي براي مكالمات تلفني، آن هم با هزينه‌هاي به مراتب پايين‌تر از شبكه‌هاي تلفني در‌آورده است.در چنين شرايطي كه حجم ترافيك‌هاي ديتا در برابر ترافيك‌هاي سنتي تلفني رشدي چند برابري دارد و با ظهور VoIP نيز حتي منبع درآمد اصلي شركت‌هاي مخابراتي را تهديد مي‌كند،

## Slide 5
آشنایی با NGN
طبيعي است كه اين شركت‌ها به فكر چاره‌اي باشند تا بقاي خود را در دنيايي كه ديتا و پروتكل اينترنت ( IP ) درآن حرف اول را مي‌زنند، حفظ نمايند. NGN را مي‌توان نتيجه تفكر همگرايي ( Convergence ) در شبكه‌هاي ارتباطي دانست: تفكري كه با هدف همگرا نمودن كليه بسترهاي ارتباطي موجود (اعم از ديتا، موبايل، تلفن و تلويزيون كابلي و...) روي بستري مشترك مبتني‌بر فناوري IP ، سعي در كاهش هزينه‌ها و ارائه يكپارچه خدمات دارد.
البته با تمام اين توضيحات، بايد پذيرفت كه NGN و به‌كارگيري آن مستلزم تغييرات اساسي در ساختار عملياتي شركت‌هاي مخابراتي خواهد بود: تغييراتي كه بر تمامي جوانب فعاليت اين شركت‌ها، اعم‌ از فرهنگ كاري كاركنان و مديران، گردش سرمايه و ساختار شبكه موجود مؤثر خواهد بود. در واقع براي موفقيت NGN نيازمند تفكر و نگرش جديدي در ميان مديران ميانيِ شركت‌هاي مخابراتي خواهيم بود كه سخت‌ترين قسمت اين فرايند زودگذر را نيز تشكيل مي‌دهد.

## Slide 6
چكيده
NGNواژهاي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات(ITU) براي نسل جديدي از شبكه ها در نظر گرفته است.
به طوركلي مي توان گفتNGN بيشتر يك مفهوم است تا يك تكنولوژي.
ITU پيشنهاد مي دهد در آينده از يك شبكه واحد مبتني بر IP كه قابليت پشتيباني از QOS را داشته باشد استفاده كنيم. در حقيقت ساختار عمودي فعلي كه در آن هر ارايه دهنده سرويس شبكه اي مجزا دارد به يك ساختار افقي تبديل ميشود كه تمامي ارايه دهندگان سرويس از يك شبكه واحد استفاده مي كنند.
شايد بتوان گفت مثال عملي اين مورد (هزينه كمتر) استفاده از تلفنهاي اينترنتي است كه در مقايسه با تماس با تلفن معمولي(PSTN) بسيار كم هزينه تر است.
NGN زيربنايي براي ايجاد مجموعه جديدي از كاربردهاي چند رسانه اي خواهد بود كه ازخصوصيات يك شبكه باند پهن و "هميشه فعال"، به خوبي استفاده مي كند.

## Slide 7
دوروی کرد اساسی بحث

## Slide 8
دوروی کرد اساسی بحث

## Slide 9
یک توضیح کلی درمورد شبکه های امروزی و شبکه های آینده

## Slide 10
وضعیت اتصال فعلی

## Slide 11
نحوه اتصال کنونی یک مشتری امروزی

## Slide 12
ساختار فعلی براساس شکل

## Slide 13
محاسن ومعایب شبکه های امروزی که باعث طرح شبکه های ngnشد

## Slide 14
بقرار زير است: Pair Gain(PCMx) مزاياي استفاده از
استفاده بهينه از شبكه کابل
افزايش ظرفيت کابل
ارائه سريع تر سرويس
کآهش هزينه ها
بقرار زير است: Pair Gain معايب سيستم
عدم کارايي جهت ديتاي با سرعت بالا
وجود نويز به مقدار کم روي برخي از کانالها و امکان بروز ولتاژ القايي روي سيم ها
وابستگي به جنس ، نوع و عايق کابل مسي
محدوديت تعداد سيستم ها روي کابل ارتباطي
تنوع سيستمها و مشکلات نگهداري
دامه

## Slide 15
روش اول با استفاده از خانواده دی اس ال
روش های دیگر که امروزه به صورت متداول استفاده میشود

## Slide 16
استفاده از یکی از روش های فیبر نوری به نام Fiber To The Home/Office ( FTTH/FTTO ) اين روش فيبر را به داخل خانه و يا دفترکار مشترك مي برد .
اين روش نسبت به روشهاي ديگر ، بيشترين استفاده را از فيبرمیکند
روش بعدی

## Slide 17
به چه معناستSMP

## Slide 18
مفهوم تجهیزات هوشمند IP

## Slide 19
IPشماره شناسایی یک کامپیوتر در سطح شبکه است. که IP علاه بر شماره شناسایی بودن یک کامپیوتر، یکی از پروتکل های پروتکل TCP/IP است که برای مسیر یابی و انتقال اطلاعات در لایه شبکه عمل میکند در واقع کاراصلی آن پیدا کردن کامپیوتر مقصد ، مسیر یابی و سپس ارسال اطلاعات است به معنای Internet Protocol
توضحات بیشتر درمورد
IP
روش بعدی

## Slide 20: معرفی سازمانهای استاندارد جهانی درخصوص این مبحث

## Slide 21
معرفی سازمانهای استاندارد جهانی درخصوص این مبحث

## Slide 22
معرفی سازمانهای استاندارد جهانی درخصوص این مبحث

## Slide 23
مدل مرجع ITU

## Slide 24
چکیده های ازکارآیی شبکه های آینده از نظر گرداورندگان این مطلب

## Slide 25
چکیده های ازکارآیی شبکه های آینده از نظر گرداورندگان این مطلب

## Slide 26
تقسیم بندی اولیه در NGN
NGN
و یا همان نسل آینده شبکه های کامپیوتری را می توان به رویکردی جدید برای ارتباطات NGN از دیدگاه عمومی شبکه ای قلمداد نمود که در این رویکرد اطلعات باید توسط هرکس در هر کجا و هر وقت و با هر نوع ابزاری
در دسترس باشد .
اما از منظر فنی _ که بیشتر مورد بحث می با شد NGN را می توان بصورت زیر تعریف کرد:
انواع اطلعات از قبیل صوت و ( packet based) شبکه ای یکپارچه بر مبنای انتقال داده از نوع بسته ای داده و تصویر و هرگونه رسانه ای دیگر در بستر یک شبکه واحد انتقال می یابد .
از مهمترین ویژ گی های این شبکه:
استقلل کامل واحد های مربوط به انتقال داده از واحد های سرویس دهی در شبکه می باشد

## Slide 27
تقسیم بندی اولیه در NGN
تقسیم بندی اولیه در NGN
دیده می شود جدایی کامل عملیات انتقال داده از NGN از مهمترین ویژگیهایی که در معماری سرویس های ارایه شده به کاربر می باشد . بطور کلی این معماری از دو لایه اولیه انتقال و سرویس تشکیل شده است .و عملیات سرویس دهی در لایه سرویس عملیات انتقال داده در لایه انتقال قرارمی گیرند .

## Slide 28
تقسیم بندی اولیه در NGN
لا یه انتقال
توابع انتقال داده که مسولیت برقراری ارتباط و انتقال هر نوع داده بین دو ابزار در مکانهای جغرافیایی مختلفی را بر عهده دارند ( بطور مشابه این توابع اکثرا شامل عملکرد ها و توابع لایه های اول تا سوم در مدل OSI هفت لایه ای می باشد) در این لایه قرار می گیرند . در این لایه تکنولوژی های ارتباطی از قبیل
(connection-oriented circuit-switched سوییچینگ مداری از نوع اتصال گرا
( connection-oriented packet-switchedسوییچینگ بسته ای از نوع اتصال گرا
connectionless packet-switched ) سوییچینگ بسته ای از نوع بی اتصال
تعبیه شده است .

## Slide 29
تقسیم بندی اولیه در NGN
لا یه سرویس
توابع سرویس دهی در این لیه قرار می گیرند که شامل سرویس هایی مانند سرویس صوتی(سرویس تلفن) وسرویس داده(سرویس وب) سرویس های تصویری (مانند سرویس های تلوزیونی ) و یا حتی ترکیبی از این سرویسها مانند تلفن تصویری و یا بازی های شبکه ای می باشد .
در تصویر زیر شمایی از تقسیم بندی اولیه معماری آمده است . NGN

## Slide 30
تقسیم بندی اولیه در NGN

## Slide 31
تقسیم بندی اولیه در NGN
زیر لایه ها در NGN
در هر لایه وظایفی از قبیل مدیریت لایه و کنترل ارتباطات توابع در لایه و انتقال داده درون لایه هاتعریف شده است . همین امر منجر به تعریف زیر لایه ها در درون هر لایه می شود .و (control plane) کنترل , (user plane) زیر لایه ها بطور کلی به سه سطح از سطوح کاربرتقسیم بندی می شوند . (management plane) مدیریتی توابعی که برای کنترل عملکرد موجودیت ها در هر لایه فعالیت می کنند در سطح توابع کاربر و توابعی که برای کنترل عملکرد وجودیت ها در هر لایه فعالیت می کنند جز سطوح کنترلی و مدیریت موجودیت های درون هرلایه به عهده توابع سطح مدیریت می باشد .

## Slide 32
تقسیم بندی اولیه در NGN

## Slide 33
تقسیم بندی اولیه در NGN
شکل زیر که از 2011 ITU-T Y گرفته شده است به ارایه مدلی عملیاتی برای معماری NGN می پردازد ,

## Slide 34
تقسیم بندی اولیه در NGN
همانطور که در شکل مشاهده می گردد لایه سرویس توابع مختلفی مانند
service control functions
وجود دارد که باعث ایجاد سرویس هایی در این لایه می شوند .
service management functions
transport control functions
transport management functions
به همین ترتیب توابع در لایه انتقال وظیفه انتقال داده را در این لایه بر عهده دارند .

## Slide 35
تقسیم بندی اولیه در NGN
نکته ای که باید در ارتباط با رابطه بین سرویس ها و توابع مد نظر قرار دهیم این است که توابع از سرویس های NGN مقوله ای کامل جدا می باشند و توابع جهت پیاده سازی سرویس ها بکار برده می شوند .
البته شباهت هایی میان توابع و سرویس ها وجود دارد ولی این ارتباط یک به یک( one-to-one ) نمی باشد .
برای مثال تابع تعیین هویت می تواند در چندین سرویس بکار برده شود ولی این تابع لزوما یک سرویس مستقل نمی باشد( اگر چه بعنوان یک زیر سرویس از آن یاد می گردد).
بر همین اساس در این معماری توابع رابه گروه های مجزا که در قسمت پیشین از آن به سطوح مختلف لیه ها یاد شد تقسیم بندی می کنند .
تقسیم بندی توابع همسان بصورت گروهی ( مانند توابع مدیریتی) باعث فراهم آوردن امکان ارتباطی مطمن و آسانتری بین این دسته توابع با یکدیگر می گردد .

## Slide 36
تقسیم بندی اولیه در NGN
توضیح مختصری در مورد هرکدام از مجموعه توابع :
توابع کنترلی :
مجموعه توابع کنترلی عموما وظیفه کنترل ارایه خدمات داده شده به دیگر توابع و سرویس ها را بر عهده دارند که از این جمله می توان توابع تعیین هویت کاربران(user identification)
وکنترل پذیرش سرویس (service admission control)در لایه سرویس و همچنین توابعی مانند کنترل منابع شبکه
( network resource control) در لایه انتقال را مثال زد .

## Slide 37
تقسیم بندی اولیه در NGN
توابع مد یریتی :
همانطور که میدانیم بسیاری از کارهایی که کاربران با شبکه انجام می دهند عموما جهت فراخوانی توابعی برای پیکره بندی و تنظیمات شبکه می باشد . از جمله این فعالیت ها میتوان مدیریت خطا و مدیریتپیکره بندی و مدیریت حسابها نام برد .
اگرچه وظایف مدیریتی در این معماری در لیه انتقال به خوبی تعریف شده است ولی این وظایف درلایه سرویس نیاز به بررسی های بیشتری دارد .

## Slide 38
تقسیم بندی اولیه در NGN
منابع :
منابع شامل منابع فیزیکی و غیر فیزیکی می باشند . نکته حایز اهمیت در مورد منابع این است که منابع ماهیتی جداگانه از توابع و سرویسها دارند .
منابع ممکن است شامل منابع انتقال داده مانند سوییچ ها و روتر ها و ... باشند ویا منابع پردازشی سیستم ها و یا حتی منابع نگهداری داده ها در شبکه .

## Slide 39
معماری NGN با نگاهی دقیق تر
شکل زیر که از 2012 ITU-T Y گرفته شده است جزییات بیشتری از این معماری را نشان میدهد.
همانطور که در شکل مشاهده می گردد این مدل همانند مدل های قبل از دو لایه سرویس و انتقال تشکیل گردیده است .

## Slide 40
معماری NGN با نگاهی دقیق تر
توضیح عملکرد انواع توابع و واسط ها ( UNI, NNI, ANI) بطور مختصر در زیر آمده است
: Transport functions
این توابع وظیفه فراهم نمودن ایجاد ارتباط NGNمولفه های درون لایه با ابزار سخت افزاری که با
در ارتباط هستند را دارا هستند.
این توابع پشتیبانی از انتقال داده و کنترل داده های منتقل شده و مدیریت اطلعات را با محیط خارج بر عهده دارند .
توابعی از قبیل
access network functions, edge functions, core transport functions و gateway functions
در این زیر لایه تعریف شده است .

## Slide 41
معماری NGN با نگاهی دقیق تر
:(RACF) Resource and admission control functions
این زیر لایه بعنوان واسطی بین service control functions (SCF) در لایه سرویس و transport functions در لایه انتقال عمل می کند .
این زیر لایه تمامی جزییات transport functions از قبیل توپولوژی و نحوه بکارگیری منابع و... را از SCF مخفی میکند .
RACF کنترل درخواست هایی مانند رزرو پهنای باند و فیلتر کردن بسته ها و آدرس دهی شبکه و پورت ها و ... را که از دیگر زیرلایه هامانند SCF_به TRANSPORT FUNCTION را بر عهده دارد

## Slide 42
معماری NGN با نگاهی دقیق تر
: (NACF) Network attachment control functions
این زیر لیه وظیفه ثبت مجوز ها و حدود دسترسی کاربران -که در ارتباط با شبکه های NGN هستند رابر عهده دارد .

## Slide 43
معماری NGN با نگاهی دقیق تر
: (SCF) Service control functions
در این زیر لایه مدیریت منابع و ثبت و تعیین هویت و تعیین اختیارات توابع در سطح سرویس ها را بر عهده دارد .
SCF مجموعه توابعی به نام service user profiles را در بر می گیرد که این توابع وظیفه نگهداری اطلعات کاربران و داده های کنترلی در لایه سرویس را بر عهده دارد .

## Slide 44
معماری NGN با نگاهی دقیق تر
: application support functions & service support functions
این مجموعه توابع سرویس هایی از قبیل ثبت و تعیین هویت و اختیارات و ... را به برنامه های کاربری وکاربران شبکه ارایه میدهندو همچنین سرویسهای درخواستی از طرف کاربران بوسیله این توابع و با واسطه گری SCFبه کاربران شبکه ارایه می گردد .

## Slide 45
مقایسه بین مدل OSI-BRM و مدل :NGN
ترتیب لایه ها :
ترتیب لایه ها در مدل OSI-BRM از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
برای مثال اگر در این مدل لایه network را مورد بررسی قرار دهیم بطور پیشفرض لایه زیرین آن data link layer و لایه بالایی نیز transport layerمی باشد که این امر باعث کاهش انعطاف پذیری در این مدل می گردد .
اما در مدل NGN ترتیب لایه ها بدین شکل نمیباشدوبدلیل وجود معماری لایه ای بازگشتی که در این مدل تعبیه شده است این مدل از ظرفیت بالایی جهت تغییرات در سطوح مختلف برخوردار می باشد

## Slide 46
مقایسه بین مدل OSI-BRM و مدل :NGN
ارتباط نظیر به نظیر لایه ها :
طبق تعریفی که از مدل OSI-BRM آمده است لایه های چهارم وبه بعد در سیستم مبدا صرفا ارتباطی نظیر به نظیر با لایه های همسان خود در سیستم مقصد دارند اما امروزه موارد بسیاریوجود دارد که این تعریف نقض می گردد برای مثال فایر والها بدون اینکه در سیستم مقصد قرار داشته باشند از لیه های بال تر استفاده می کنند .
در مدل NGN این محدودیت به طور کلی از میان رفته است و هیچگونه پیشفرضی در این مورد برای این مدل وجود ندارد

## Slide 47
معماري NGN
شامل چها ر لایه میباشد:
لايه دسترسي:
لايه انتقال:
لايه كنترل:
لايه خدمات:

## Slide 48
معماري NGN
لايه دسترسي: ارتباط ميان كاربران و شبكه را فراهم مي‌كند و پياده‌سازي آن مي‌تواند به صورت سيمي و يا بدون‌سيم انجام گيرد و مي‌تواند از رسانه‌هاي گوناگون ارتباطي همچون سيم مسي، كابل و فيبرنوري استفاده كند.
اين لايه به دو صورت سوييچينگ بسته‌اي و سوييچينگ مداري ايجاد مي‌شود. ‌

## Slide 49
معماري NGN
لايه انتقال: ارتباط ميان گره‌هاي شبكه (‌ Node ) را برقرار مي‌كند و از يك يا چند شبكه زيرساخت از نوع سوييچينگ بسته‌اي (مانند IP ) تشكيل شده است. لينك‌هاي اين شبكه‌ها معمولا از نوع فيبرنوري است، ولي امكان استفاده از ارتباطات ماهواره‌اي نيز وجود دارد.

## Slide 50
معماري NGN
لايه كنترل: مشتمل بر عناصر كنترل‌كننده شبكه و خدمات آن است. به عبارت ديگر، اين لايه تمامي لايه‌هاي ديگر اعم از دسترسي، انتقال و خدمات را تحت نظارت و فرمان خود قرار مي‌دهد. براي مثال برقراري و قطع اتصالات براي مكالمات صوتي يا ارتباطات چندرسانه‌اي (صوتي و تصويري)، همچنين تدارك هوشمندانه خدمات و منابع لازم براي ارائه آن‌ها برعهده اين لايه است. يكي از اصول اساسي NGN ، جداسازي منطقي سازوكار كنترل از سخت‌افزارهاي لايه‌هاي زيرين آن است. ‌

## Slide 51
معماري NGN
لايه خدمات: اين لايه حاوي خدمات پايه است و به فراهم‌كنندگان در ايجاد خدمات پيچيده و كامل‌تر كمك مي‌كند و نقش واسطه را جهت دستيابي به امكانات لايه‌هاي پايين‌تر بازي مي‌كند. البته سطح و كيفيت اين استفاده به سطح روابط ميان فراهم‌كننده خدمات و فراهم‌كننده شبكه باز مي‌گردد. (كه در ‌NGN مي‌توانند دو شركت مستقل باشند). لايه خدمات به صورت اينترفيس‌هاي برنامه‌نويسي كاربردي ‌(‌ API ) براي نرم‌افزارهاي سرور، يا به‌صورت رابط‌هاي استانداردي ميان سرورها و شبكه، پياده‌سازي مي‌شود. در هر حال هدف، قابل دسترسي نمودن خدمات و امكانات لايه‌هاي زيرين شبكه براي نرم‌افزارهاي سرور است.

## Slide 52
خدمات
معماری نسل آینده شبکه، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری این تحول دارد و در واقع حلقه‌ی گمشده‌ی بین شبکه‌های "پی اس دی ان" است. معماری سویچینگ نسل آینده،رهیافتی کاملاً نو به دست می‌دهد که خدمات زیر را فراهم می آورد:
*ارائه‌ی کارکرد‌های سوییچی با هزینه‌ای بسیار کم‌تر از سوییچ‌های متعارف
* توزیع کارکرد سوییچی در لبه‌های شبکه نه در مرکزیت آن
* حفظ سرمایه گذاری‌های موجود از طریق پشتیبانی از تمام استاندارد‌های موجود شبکه‌های آنالوگ و دیجیتال، واسط‌ها، خطوط انتقال و عناصر خدمات
*کاستن از شمار عناصر شبکه از طریق ترکیب مجموعه‌ای از کار‌کرد‌های تحول خدمات،‌ برنامه‌ها‌ی کاربردی و خدمات تلفن.
* فراهم آوردن امکان ایجاد خدمات جدید از طریق واسط‌های برنامه‌پذیر و انعطاف‌پذیر.

## Slide 53
خدمات
* افزایش چشم‌گیر میزان پذیری برای آن که بهره‌برداران شبکه بتوانند شمار مشترکین خود را به سرعت و به گونه‌ای مقرون به صرفه افزایش دهند.
* افزایش گسترش پذیری شبکه از طریق استفاده از معماری باز و در نتیجه برخورداری از مزایای پیشرفت‌های آینده در قلمرو فناوری‌ها
* بازنگری در طراحی شبکه به گونه‌ای که قابلیت پایداری در برابر ایراد‌های به حداکثر برسد و اوقات از کار افتادگی به صفر برسد.
* کاستن از هزینه‌های بهره‌برداری با استفاده از قابلیت‌های پیشرفته‌ی نگه‌داری و عیب‌یابی از راه دور
. * افزایش در آمد‌ها از طریق ارائه هر چه سریع تر خدمات به بازار، کاستن از هزینه‌های بالاسری و ارائه ی قابلیت‌های مدیریت از راه دور.

## Slide 54
زيرسيستم چند رسانه­اي مبتني بر پروتكل اينترنت يا (IMS ) استاندارد جديدي در ارتباطات است كه توسط پروژه شراكت نسل سوم يا (3GPP ) تعريف مي­شود . IMS به صورت يك ديد تركيبي از دو فن­آوري از موفق­ترين فن­آوري­هاي ارتباطات يعني شبكه­هاي سلولي و اينترنت مي­باشد. در يكپارچه سازي سرويس­هاي تعريف شده در IMS كاربران توسط ابزار سلولي خود قادر به دسترسي به سرويس­هاي داخل اينترنت به آساني ، به طور مؤثر ، قابل اعتماد و با قيمت منطقي مي­باشند . تمامي ارتباطات شبكه براساس پروتكل اينترنت (IP ) مي­باشد . پيشبردIMS ما را به شبكه نسل آتي (NGN ) راهنمائي مي­كند . اين مقاله به بررسي و توضيح ايده و مفهوم فن­آوري IMS ، ساختار و پروتكل­های آن می­پردازد.
زيرسيستم چند رسانه اي مبتني بر IP ، IMS ، 3GPP ، IP Multimedia subsystem

## Slide 55
زيرسيستم چند رسانه اي مبتني بر IP ، IMS ، 3GPP ، IP Multimedia subsystem
اينتـــرنت راه ارتباطـــات را تغيير داد . استفاده از پست الكترونيكي
(e – mail ) ، تور جهان گستر (WWW ) ، پيام بلادرنگ (IM ) بطور نمايشي همراه با افزايش مشتركين افزايش يافته است . نيازهاي اينترنت تلفني ، به تقاضاي عظيمي تبديل شده است و تمامي اپراتورها مجبور به پذيرفتن این وضعيت شده­اند. با تلفن سلولي ، وسيله­اي كوچك (موبايل) ، شخص مي­تواند به هرجا و هروقت زنگ بزند و همه به او زنگ بزنند . حال موبايل فقط براي تماس تلفني مورد استفاده قرار نمي­گيرد ، بلكه عمل انتقال پيام با استفاده از سرويس پيام كوتاه (SMS ) و اكنــــون ، سرويس پيام دهي چند رسانـــه اي (MMS ) به خدمات آن اضافه شده‌اند .

## Slide 56
زيرسيستم چند رسانه اي مبتني بر IP ، IMS ، 3GPP ، IP Multimedia subsystem
3GPP استانداردي براي مفهوم مخابرات آينده كه به هدف يكپارچه سازي دو فن­آوري ، سيستم جهاني براي ارتباط سيار (GSM) شبكه سلولي و اينترنت مي­باشد. روش IMS يكپارچگي اين سرويس­ها به يك روش واحد ، براساس پروتكل اينترنت ، در شبكه­هاي با ساختار دستيابي باز ، استقلال فن­آوري دستيابي اساسي ، در ميان ابزارهاي مختلف ، بصورت همزمان ميباشد . اين رؤياي شبكه هاي 3G است كه نرم افزارهاي همزمان چند رسانه­اي را بصورت بي­سيم فراتر از هر مرزي تأمين مي­كند . در آينده شخص مي­تواند با موبايل 3G با دوست خود مكالمه كند و همزمان دوست او از كامپيوتر خود در يك كافه به يك LAN بي سيم (WLAN ) متصل است و در حين مكالمه
e –mail خود را مي­گشايد يا به صفحات وب نيز سرمي­زند .
آنها مي­توانند مكالمه دو نفره خود را به يك كنفرانس چند رسانه­اي توسط زدن دكمه صحبت كردن كه شامل اشخاص ديگر است ، تبديل كنند . اين بخشي از آينده ارتباطات است كه توسط IMS قابل تحقق مي­باشد

## Slide 57
زيرسيستم چند رسانه اي مبتني بر IP ، IMS ، 3GPP ، IP Multimedia subsystem
سه دليل عمده وجود دارد كه چرا ما نياز به برقراري IMS داريم . اولين آن­ها ، اين است كه IMS مي­تواند تمامي انواع مستقل ارتباطات را از هر نوع رسانه­اي گرد هم جمع سازد . در آينده مردم مي­توانند از هر وسيله اي براي اتصال به وسيله ديگر استفاده كنند . دليل دوم كيفيت سرويس (QOS ) مي­باشد . IMS تعيين مي­كند كه چه نوع سرويسی استفاده شده است و پهناي باند مناسب آن بسته به سرويس موردنظر تأمين مي­گردد. دليل سوم مفهوم شارژينگ مي­باشد . با IMS تأمين كننده ميتواند روش شارژينگ متفاوت براساس سرويس بسازد .

## Slide 58
زيرسيستم چند رسانه اي مبتني بر IP ، IMS ، 3GPP ، IP Multimedia subsystem
در آينده ، IMS نه تنها به سوي يكپارچه سازي سرويس­ها ، بلكه به سمت يكپارچه سازي تمامي شبكه­هاي ارتباطي به يك شبكه جهاني مي­رود . مؤسسه استانداردسازي مخابراتي اروپا 1(ETSI) يك گروه اصلي به منظور پيشبرد استاندارد­هاي شبكه نسل آتي (NGN ) دارد . گروه 2ETSI – TISPAN بدنه اي است كه هدف آن پيشبرد يك شبكه ارتباطي جهاني مشتمل بر تعداد زيادي زيرسيستم با IMS به عنوان شبكه مركزي مي­باشد . هر زيرسيستم مي­تواند با ديگري توسط آدرس IP آن ارتباط برقرار كند . ETSI – TISPAN NGN اطمينان مي­دهد كه استفـاده كنندگان هر وقت و هرجا مي­توانند متصل شوند ، علاوه بر آن موبيليتي (قابل تحرك بودن) و تغيير مكان زندگي براي كاربران و وسيله­هايشان را تأمين مي­كند و زيرسيستم­هاي جديد مستقيماً ميتوانند به آنها متصل شوند. به منظور ترسيم برخي از سرويس­ها در IMS و ETSI – TISPAN NGN ، مي­توان از MMS به عنوان سرويس آينده ارتباطات استفاده كرد نه برخلاف SMS ، با MMS كاربر مي­تواند متن همراه با صوت ، عكس و ويدئــو را ارسال كند . MMS بر روي شبكه­هاي IP به مانند شبكه­هاي سوئيچينگ مداري كار مي­كند. با مفهوم TISPAN NGN در آينده MMS ميتواند از ترمينال PSTN بدون توجه به نوع وسيله مورد استفاده ، براي رسيدن به مقصد خود استفاده كند . با اين قابليت انعطاف و كارائي ،MMS يك راهگشاي جديد در ارتباطات مي­باشد .

## Slide 59
عناصر اصلی در يک شبکه کامپيوتری بشرح زير می باشند: شبکه . شبکه شامل مجموعه ای از کامپيوترهای متصل شده (با يک روش خاص )، بمنظور تبادل اطلاعات است . گره: گره ، شامل هر چيزی که به شبکه متصل می گردد ، خواهد بود.( کامپيوتر ، چاپگر و ...) سگمنت. سگمنت يک بخش خاص از شبکه بوده که توسط يک سوئيچ ، روتر و يا Bridge از ساير بخش ها جدا شده است . ستون فقرات : کابل اصلی که تمام سگمنت ها به آن متصل می گردند. معمولا" ستون فقرات يک شبکه دارای سرعت بمراتب بيشتری نسبت به هر يک از سگمنت های شبکه است . مثلا" ممکن است نرخ انتقال اطلاعات ستون فقرات شبکه 100 مگابيت در ثانيه بوده در صورتيکه نرخ انتقال اطلاعات هر سگمنت 10 مگابيت در ثانيه باشد. توپولوژی : روشی که هر يک از گره ها به يکديگر متصل می گردند را گويند. کارت شبکه : هر کامپيوتر از طريق يک کارت شبکه به شبکه متصل می گردد.در اکثر کامپيوترهای شخصی ، کارت فوق از نوع اترنت بوده ( دارای سرعت 10 و يا 100 مگابيت در ثانيه ) و در يکی از اسلات های موجود روی برد اصلی سيستم ، نصب خواهد شد. آدرس MAC : آدرس فيزيکی هر دستگاه ( کارت شبکه ) در شبکه است. آدرس فوق يک عدد شش بايتی بوده که سه بايت اول آن مشخص کننده سازنده کارت شبکه و سه بايت دوم ، شماره سريال کارت شبکه است . :Unicast ارسال اطلاعات توسط يک گره با آدرس خاص و دريافت اطلاعات توسط گره ديگر است . :Multicast يک گره ، اطلاعاتی را برای يک گروه خاص ( با آدرس مشخص ) ارسال می دارد.دستگاههای موجود در گروه ، اطلاعات ارسالی را دريافت خواهند کرد. :Broadcast يک گره اطلاعاتی را برای تمام گره های موجود در شبکه ارسال می نمايد.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 60
استفاده از سوئيچ : در اکثر شبکه های متداول ، بمنظور اتصال گره ها از هاب استفاده می شود. همزمان با رشد شبکه ( تعداد کاربران ، تنوع نيازها ، کاربردهای جديد شبکه و ...) مشکلاتی در شبکه های فوق بوجود می آيد :
calability
Latency
Network Failure
Collisions
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 61
calability - دريک شبکه مبتنی بر هاب ، پهنای باند بصورت مشترک توسط کاربران استفاده می گردد. با توجه به محدود بودن پهنای باند ، همزمان با توسعه، کارآئی شبکه بشدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت . برنامه های کامپيوتر که امروزه بمنظور اجراء بر روی محيط شبکه ، طراحی می گردنند به پهنای باند مناسبی نياز خواهند داشت . عدم تامين پهنای باند مورد نيازبرنامه ها ، تاثير منفی در عملکرد آنها را بدنبال خواهد داشت
-Latency به مدت زمانی که طول خواهد کشيد تا بسته اطلاعاتی به مقصد مورد نظر خود برسد ، اطلاق می گردد. با توجه به اينکه هر گره در شبکه های مبتنی بر هاب می بايست مدت زمانی را در انتظار سپری کرده ( ممانعت از تصادم اطلاعات ) ، بموازات افزايش تعداد گره ها در شبکه ، مدت زمان فوق افزايش خواهد يافت . در اين نوع شبکه ها در صورتيکه يکی از کاربران فايل با ظرفيت بالائی را برای کاربر ديگر ارسال نمايد ، تمام کاربران ديگر می بايست در انتظاز آزاد شدن محيط انتقال بمنظور ارسال اطلاعات باشند. بهرحال افزايش مدت زمانی که يک بسته اطلاعاتی به مقصد خود برسد ، هرگز مورد نظر کاربران يک شبکه نخواهد بود.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 62
Network Failure - در شبکه های مبتنی بر هاب ، يکی از دستگاههای متصل شده به هاب قادر به ايجاد مسائل و مشکلاتی برای ساير دستگاههای موجود در شبکه خواهد بود. عامل بروز اشکال می تواند عدم تنظيم مناسب سرعت ( مثلا" تنظيم سرعت يک هاب با قابليت 10 مگابيت در ثانيه به 100 مگابيت در ثانيه ) و يا ارسال بيش از حد بسته های اطلاعاتی از نوع Broadcast ، باشد. - Collisions در شبکه های مبتنی بر تکنولوژی اترنت از فرآينده خاصی با نام CSMA/CD بمنظور ارتباط در شبکه استفاده می گردد. فرآيند فوق نحوه استفاده از محيط انتقال بمنظور ارسال اطلاعات را قانونمند می نمايد. در چنين شبکه هائی تا زمانيکه بر روی محيط انتقال ترافيک اطلاعاتی باشد ، گره ای ديگر قادر به ارسال اطلاعات نخواهد بود. در صورتيکه دو گره در يک لحظه اقدام به ارسال اطلاعات نمايند ، يک تصادم اطلاعاتی ايجاد و عملا" بسته های اطلاعاتی ارسالی توسط هر يک از گره ها نيز از بين خواهند رفت . هر يک از گره های مربوطه ( تصادم کننده ) می بايست بمدت زمان کاملا" تصادفی در انتظار باقی مانده و پس از فراهم شدن شرايط ارسال ، اقدام به ارسال اطلاعات مورد نظر خود نمايند.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 63
هاب مسير ارسال اطلاعات از يک گره به گره ديگر را به حداقل مقدار خود می رساند ولی عملا" شبکه را به سگمنت های گسسته تقسيم نمی نمايد. سوئيچ بمنظور تحقق خواسته فوق عرضه شده است . يکی از مهمترين تفاوت های موجود بين هاب و سوئيچ ، تفسير هر يک از پهنای باند است . تمام دستگاههای متصل شده به هاب ، پهنای باند موجود را بين خود به اشتراک می گذارند.در صورتيکه يک دستگاه متصل شده به سوئيچ ، دارای تمام پهنای باند مختص خود است. مثلا" در صورتيکه ده گره به هاب متصل شده باشند ، ( در يک شبکه ده مگابيت درثانيه) هر گره موجود در شبکه بخشی از تمام پهنای باند موجود ( ده مگابيت در ثانيه ) را اشغال خواهد کرد. ( در صورتيکه ساير گره ها نيز قصد ارتباط را داشته باشند) . در سوئيچ ، هر يک از گره ها قادر به برقراری ارتباط با ساير گره ها با سرعت ده مگابيت در ثانيه خواهد بود.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 64
در يک شبکه مبتنی بر سوئيچ ، برای هر گره يک سگمنت اختصاصی ايجاد خواهد شد. سگمنت های فوق به يک سوئيچ متصل خواهند شد. در حقيقت سوئيچ امکان حمايت از چندين ( در برخی حالات صدها ) سگمنت اختصاصی را دارا است . با توجه به اينکه تنها دستگاه های موجود در هر سگمنت سوئيچ و گره می باشند ، سوئيچ قادر به انتخاب اطلاعات ، قبل از رسيدن به ساير گره ها خواهد بود. در ادامه سوئيچ، فريم های اطلاعاتی را به سگمنت مورد نظر هدايت خواهد کرد. با توجه به اينکه هر سگمنت دارای صرفا" يک گره می باشد ، اطلاعات مورد نظر به مقصد مورد نظر ارسال خواهند شد. بدين ترتيب در شبکه های مبتنی بر سوئيچ امکان چندين مبادله اطلاعاتی بصورت همزمان وجود خواهد داشت . با استفاده از سوئيچ ، شبکه های اترنت بصورت full-duplex خواهند بود. قبل از مطرح شدن سوئيچ ، اترنت بصورت half-duplex بود. در چنين حالتی داده ها در هر لحظه امکان ارسال در يک جهت را دارا می باشند . در يک شبکه مبتنی بر سوئيچ ، هر گره صرفا" با سوئيچ ارتباط برقرار می نمايد ( گره ها مستقيما" با يکديگر ارتباط برقرار نمی نمايند) . در چنين حالتی اطلاعات از گره به سوئيچ و از سوئيچ به گره مقصد بصورت همزمان منتقل می گردند.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 65
در شبکه های مبتنی بر سوئيچ امکان استفاده از کابل های بهم تابيده و يا فيبر نوری وجود خواهد داشت . هر يک از کابل های فوق دارای کانکتورهای مربوط به خود برای ارسال و دريافت اطلاعات می باشند. با استفاده از سوئيچ ، شبکه ای عاری از تصادم اطلاعاتی بوجود خواهد آمد. انتقال دو سويه اطلاعات در شبکه های مبتنی بر سوئيچ ، سرعت ارسال و دريافت اطلاعات افزايش می يابد. اکثر شبکه های مبتنی بر سوئيچ بدليل قيمت بالای سوئيچ ، صرفا" از سوئيچ به تنهائی استفاده نمی نمايند. در اين نوع شبکه ها از ترکيب هاب و سوئيچ استفاده می گردد. مثلا" يک سازمان می تواند از چندين هاب بمنظور اتصال کامپيوترهای موجود در هر يک از دپارتمانهای خود استفاده و در ادامه با استفاده از يک سوئيچ تمام هاب ها(مربوط به هر يک از دپارتمانها) بيکديگر متصل می گردد.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 66
تکنولوژی سوئيچ ها : سوئيچ ها دارای پتانسيل های لازم بمنظور تغيير روش ارتباط هر يک از گره ها با يکديگر می باشند. تفاوت سوئيچ با روتر چيست ؟ سوئيچ ها معمولا" در لايه دوم (Data layer) مدل OSI فعاليت می نمايند.در لايه فوق امکان استفاده از آدرس های MAC ( آدرس ها ی فيزيکی ) وجود دارد. روتر در لايه سوم (Network) مدل OSI فعاليت می نمايند. در لايه فوق از آدرس های IP ر IPX و يا Appeltalk استفاده می شود. ( آدرس ها ی منطقی ) . الگوريتم استفاده شده توسط سوئيچ بمنظور اتخاذ تصميم در رابطه با مقصد يک بسته اطلاعاتی با ا
لگوريتم استفاده شده توسط روتر ، متفاوت است
يکی از موارد اختلاف الگوريتم های سوئيچ و هاب ، نحوه برخورد آنان با Broadcast است . مفهوم بسته های اطلاعاتی از نوع Broadcast در تمام شبکه ها مشابه می باشد. در چنين مواردی ، دستگاهی نياز به ارسال اطلاعات داشته ولی نمی داند که اطلاعات را برای چه کسی می بايست ارسال نمايد. بدليل عدم آگاهی و دانش نسبت به هويت دريافت کننده اطلاعات ، دستگاه مورد نظر اقدام به ارسال اطلاعات بصورت broadcast می نمايد. مثلا" هر زمان که کامپيوتر جديد ويا يکدستگاه به شبکه وارد می شود ، يک بسته اطلاعاتی از نوع Broadcast برای معرفی و حضور خود در شبکه ارسال می دارد. ساير گره ها قادر به افزودن کامپيوتر مورد نظر در ليست خود و برقراری ارتباط با آن خواهند بود. بنابراين بسته های اطلاعاتی از نوع Broadcast در موارديکه يک دستگاه نياز به معرفی خود به ساير بخش های شبکه را داشته و يا نسبت به هويت دريافت کننده اطلاعات شناخت لازم وجود نداشته باشند ، استفاده می گردند.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 67
هاب و يا سوئيچ ها قادر به ارسال بسته ای اطلاعاتی از نوع Broadcast برای ساير سگمنت های موجود در حوزه Broadcast می باشند. روتر عمليات فوق را انجام نمی دهد. در صورتيکه آدرس يکدستگاه مشخص نگردد ، روتر قادر به مسيريابی بسته اطلاعاتی مورد نظر نخواهد بود. ويژگی فوق در موارديکه قصد جداسازی شبکه ها از يکديگر مد نظر باشد ، بسيار ايده آل خواهد بود. ولی زمانيکه هدف مبادله اطلاعاتی بين بخش های متفاوت يک شبکه باشد ، مطلوب بنظر نمی آيد. سوئيچ ها با هدف برخورد با مشکل فوق عرضه شده اند.
سوئيچ های LAN بر اساس تکنولوژی packet-switching فعاليت می نمايند. سوئيچ يک ارتباط بين دو سگمنت ايجاد می نمايد. بسته های اطلاعاتی اوليه در يک محل موقت ( بافر) ذخيره می گردند ، آدرس فيزيکی (MAC) موجود در هدر خوانده شده و در ادامه با ليستی از آدرس های موجود در جدول Lookup ( جستجو) مقايسه می گردد. در شبکه های LAN مبتنی بر اترنت ، هر فريم اترنت شامل يک بسته اطلاعاتی خاص است . بسته اطلاعاتی فوق شامل يک عنوان (هدر) خاص و شامل اطلاعات مربوط به آدرس فرستنده و گيرنده بسته اطلاعاتی است
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 68
سوئيچ های مبتنی بر بسته های اطلاعاتی بمنظور مسيريابی ترافيک موجود در شبکه از سه روش زير استفاده می نمايند:
Cut-Through Store-and-forward Fragment-free
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 69
سوئيچ های Cut-through ، بلافاصله پس از تشخيص بسته اطلاعاتی توسط سوئيچ ، آدرس MAC خوانده می شود. پس از ذخيره سازی شش بايت اطلاعات که شامل آدرس می باشند ، بلافاصله عمليات ارسال بسته های اطلاعاتی به گره مقصد آغاز می گردد. ( همزمان با دريافت ساير بسته های اطلاعاتی توسط سوئيچ ) . با توجه به عدم وجود کنترل های لازم در صورت بروز خطاء در روش فوق ، سوئيچ های زيادی از روش فوق استفاده نمی نمايند
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 70
سوئيچ های store-and-forward ، تمام بسته اطلاعاتی را در بافر مربوطه ذخيره و عمليات مربوط به بررسی خطاء ( CRC) و ساير مسائل مربوطه را قبل از ارسال اطلاعات انجام خواهند داد. در صورتيکه بسته اطلاعاتی دارای خطاء باشد ، بسته اطلاعاتی دور انداخته خواهد شد. .در غيراينصورت ، سوئيچ با استفاده از آدرس MAC ، بسته اطلاعاتی را برای گره مقصد ارسال می نمايد. اغلب سوئيچ ها از ترکيب دو روش گفته شده استفاده می نمايند. در اين نوع سوئيچ ها از روش cut-through استفاده شده و بمحض بروز خطاء از روش store-and-forward استفاده می نمايند.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 71
يکی ديگر از روش های مسيريابی ترافيک در سوئيچ ها که کمتر استفاده می گردد ، fragment-free است . روش فوق مشابه cut-through بوده با اين تفاوت که قبل از ارسال بسته اطلاعاتی 64 بايت آن ذخيره می گردد. سوئيچ های LAN دارای مدل های متفاوت از نقطه نظر طراحی فيزيکی می باشند. سه مدل رايج در حال حاضر بشرح زير می باشند:
Shared memory
Matrix
Bus Architecture
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 72
- Shared memory اين نوع از سوئيچ ها تمام بسته های اطلاعاتی اوليه در بافر مربوط به خود را ذخيره می نمايند. بافر فوق بصورت مشترک توسط تمام پورت های سوئيچ ( اتصالات ورودی و خروجی ) استفاده می گردد. در ادامه اطلاعات مورد نظر بکمک پورت مربوطه برای گره مقصد ارسال خواهند شد. -Matrix اين نوع از سوئيچ ها دارای يک شبکه( تور) داخلی ماتريس مانند بوده که پورت های ورودی و خروجی همديگر را قطع می نمايند. زمانيکه يک بسته اطلاعاتی بر روی پورت ورودی تشخيص داده شد ، آدرس MAC آن با جدول lookup مقايسه تا پورت مورد نظر خروجی آن مشخص گردد. در ادامه سوئيچ يک ارتباط را از طريق شبکه و در محلی که پورت ها همديگر را قطع می کنند ، برقرار می گردد. - Bus Architecture در اين نوع از سوئيچ ها بجای استفاده از يک شبکه ( تور) ، از يک مسير انتقال داخلی ( Bus) استفاده و مسير فوق با استفاده از TDMA توسط تمام پورت ها به اشتراک گذاشته می شود. سوئيچ های فوق برای هر يک از پورت ها دارای يک حافظه اختصاصی می باشند.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 73
Transparent Bridging : اکثر سوئيچ های LAN مبتنی بر اترنت از سيستم ی با نام transparent bridging برای ايجاد جداول آدرس lookup استفاده می نمايند. تکنولوژی فوق امکان يادگيری هر چيزی در رابطه با محل گره های موجود در شبکه ، بدون حمايت مديريت شبکه را فراهم می نمايد. تکنولوژی فوق داری پنج بخش متفاوت است : Learning Flooding Filtering Forwarding Aging
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 74
نحوه عملکرد تکنولوژی فوق بشرح زير است : - سوئيچ به شبکه اضافه شده و تمام سگمنت ها به پورت های سوئيچ متصل خواهند شد. - گره A بر روی اولين سگمنت ( سگمنت A)، اطلاعاتی را برای کامپيوتر ديگر ( گره(B در سگمنت ديگر ( سگمنت ( C ارسال می دارد. - سوئيچ اولين بسته اطلاعاتی را از گره A دريافت می نمايد. آدرس MAC آن خوانده شده و آن را در جدول Lookup سگمنت A ذخيره می نمايد. بدين ترتيب سوئيچ از نحوه يافتن گره A آگاهی پيدا کرده و اگر در آينده گره ای قصد ارسال اطلاعات برای گره A را داشته باشد ، سوئيچ در رابطه با آدرس آن مشکلی نخواهد داشت . فرآيند فوق را Learning می گويند
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 75
با توجه به اينکه سوئيچ دانشی نسبت به محل گره B ندارد ، يک بسته اطلاعاتی را برای تمام سگمنت های موجود در شبکه ( بجز سگمنت A که اخيرا" يکی از گره های موجود در آن اقدام به ارسال اطلاعات نموده است . ) فرآيند ارسال يک بسته اطلاعاتی توسط سوئيچ ، بمنظور يافتن يک گره خاص برای تمام سگمنت ها ، Flooding ناميده می شود. - گره B بسته اطلاعاتی را دريافت و يک بسته اطلاعاتی را بعنوان Acknowledgement برای گره A ارسال خواهد کرد.
- بسته اطلاعاتی ارسالی توسط گره B به سوئيچ می رسد. در اين زمان ، سوئيچ قادر به ذخيره کردن آدرس MAC گره B در جدول Lookup سگمنت C می باشد. با توجه به اينکه سوئيچ از آدرس گره A آگاهی دارد ، بسته اطلاعاتی را مستقيما" برای آن ارسال خواهد کرد. گره A در سگمنتی متفاوت نسبت به گره B قرار دارد ، بنابراين سوئيج می بايست بمنظور ارسال بسته اطلاعاتی دو سگمنت را به يکديگر متصل نمائيد. فرآيند فوق Forwarding ناميده می شود.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 76
- در ادامه بسته اطلاعاتی بعدی از گره A بمنظور ارسال برای گره B به سوئيچ می رسد ، با توجه به اينکه سوئيج از آدرس گره B آگاهی دارد ، بسته اطلاعاتی فوق مستقيما" برای گره B ارسال خواهد شد. - گره C اطلاعاتی را از طريق سوئيچ برای گره A ارسال می دارد. سوئيچ آدرس MAC گره C را در جدول Lookup سگمنت A ذخيره می نمايد ، سوئيچ آدرس گره A را دانسته و مشخص می گردد که دو گره A و C در يک سگمنت قرار دارند. بنابراين نيازی به ارتباط سگمنت A با سگمنت ديگر بمنظور ارسال اطلاعات گره C نخواهد بود. بدين ترتيب سوئيچ از حرکت بسته های اطلاعاتی بين گره های موجود در يک سگمنت ممانعت می نمايد. فرآيند فوق را Filtering می گويند.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 77
Learning و Flooding ادامه يافته و بموازات آن سوئيچ ، آدرس های MAC مربوط به گره ها را در جداول Lookup ذخيره می نمايد. اکثر سوئيچ ها دارای حافظه کافی بمنظور ذخيره سازی جداول Lookup می باشند. بمنظور بهينه سازی حافظه فوق ، اطلاعات قديمی تر از جداول فوق حذف تا فرآيند جستجو و يافتن آدرس ها در يک زمان معقول و سريعتر انجام پذيرد. بذين منظور سوئيج ها از روشی با نام aging استفاده می نمايند. زمانيکه يک Entry برای يک گره در جدول Lookup اضافه می گردد ، به آن يک زمان خاص نسبت داده می شود. هر زمان که بسته ای اطلاعاتی از طريق يک گره دريافت می گردد ، زمان مورد نظر بهنگام می گردد. سوئيچ دارای يک يک تايمر قابل پيکربندی بوده که با عث می شود، Entry های موجود در جدول Lookup که مدت زمان خاصی از آنها استفاده نشده و يا به آنها مراجعه ای نشده است ، حذف گردند . با حذف Entry های غيرضروری ، حافظه قابل استفاده برای ساير Entry ها بيشتر می گردد.
در مثال فوق ، دو گره سگمنت A را به اشتراک گذاشته و سگمنت های A و D بصورت مستقل می باشند. در شبکه های ايده آل مبتنی بر سوئيچ ، هر گره دارای سگمنت اختصاصی مربوط بخود است . بدين ترتيب امکان تصادم حذف و نيازی به عمليات Filtering نخواهد بود.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 78
فراوانی و آشفتگی انتشار در شبکه های با توپولوژی ستاره (Star) و يا ترکيب Bus و وStar يکی از عناصر اصلی شبکه که می تواند باعث از کار افتادن شبکه گردد ، هاب و يا سوئيچ است .
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 79
Spanning tress بمنظوری پيشگيری از مسئله " آشفتگی انتشار" و ساير اثرات جانبی در رابطه با Looping شرکت DEC پروتکلی با نام(STP Protocol)Spanning-tree را ايجاد نموده است . پروتکل فوق با مشخصه 802.1d توسط موسسه IEEE استاندارد شده است . Spanning tree از الگوريتم STA(Spanning-tree algoritm) استفاده می نمايد. الگوريتم فوق بررسی خواهد کرد آيا يک سوئيچ دارای بيش از يک مسير برای دستيابی به يک گره خاص است . در صورت وجود مسيرهای متعدد ، بهترين مسير نسبت به ساير مسيرها کدام است ؟
نحوه عمليات STP بشرح زير است : - به هر سوئيج ، مجموعه ای از مشخصه ها (ID) نسبت داده می شود. يکی از مشخصه ها برای سوئيچ و ساير مشخصه ها برای هر يک از پورت ها استفاده می گردد. مشخصه سوئيچ ، BID)Bridge ID) ناميده شده و دارای هشت بايت است . دو بايت بمنظور مشخص نمودن اولويت و شش بايت برای مشخص کردن آدرس MAC استفاده می گردد. مشخصه پورت ها ، شانزده بيتی است . شش بيت بمنظور تنظيمات مربوط به اولويت و ده بيت ديگر برای اختصاص يک شماره برا ی پورت مورد نظر است .
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 80
- برای هر مسير يک Path Cost محاسبه می گردد. نحوه محاسبه پارامتر فوق بر اساس استانداردهای ارائه شده توسط موسسه IEEE است . بمنظور محاسبه مقادر فوق ، 1.000 مگابيت در ثانيه ( يک گيگابيت در ثانيه ) را بر پهنای باند سگمنت متصل شده به پورت ، تقسيم می نمايند. بنابراين يک اتصال 10 مگابيت در ثانيه ، دارای Cost به ميزان 100 است (1.000 تفسيم بر 10 ) . بمنظور هماهنگ شدن با افزايش سرعت شبکه های کامپيوتری استاندارد Cost نيز اصلاح می گردد. جدول زير مقادير جديد STP Cost را نشان می دهد. ( مقدار Path cost می تواند يک مقدار دلخواه بوده که توسط مديريت شبکه تعريف و مشخص می گردد(
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 81
هر سوئيچ فرآيندی را بمنظور انتخاب مسيرهای شبکه که می بايست توسط هر يک از سگمنت ها استفاده گردد ، آغاز می نمايند. اطلاعات فوق توسط ساير سوئيچ ها و با استفاده از يک پروتکل خاص با نام BPUD)Bridge protocol data units) به اشتراک گذاشته می شود.
ساختار يک BPUDبشرح زير است :
● Root BID . پارامتر فوق BID مربوط به Root Bridge جاری را مشخص می کند. ● Path Cost to Bridge . مسافت root bridge را مشخص می نمايد. مثلا" در صورتيکه داده از طريق طی نمودن سه سگمنت با سرعتی معادل 100 مگابيت در ثانيه برای رسيدن به Root bridge باشد ، مقدار cost بصورت (19+19+0=38) بدست می آيد. سگمنتی که به Root Bridge متصل است دارای Cost معادل صفر است . ●Sender BID . مشخصه BID سوئيچ ارسال کننده BPDU را مشخص می کند.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 82
●Port ID . پورت ارسال کننده BPDU مربوط به سوئيچ را مشخص می نمايد. تمام سوئيج ها بمنظور مشخص نمودن بهترين مسير بين سگمنت های متفاوت ، بصورت پيوسته برای يکديگر BPDUارسال می نمايند. زمانيکه سوئيچی يک BPDU را (از سوئيچ ديگر) دريافت می دارد که مناسبتر از آن چيزی است که خود برای ارسال اطلاعات در همان سگمنت استفاده کرده است ، BPDU خود را متوقف ( به ساير سگمنت ها اراسال نمی نمايد ) و از BPDU ساير سوئيچ ها بمنظور دستيابی به سگمنت ها استفاده خواهد کرد.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 83
- يک Root bridge بر اساس فرآيندهای BPDU بين سوئيج ها ، انتخاب می گردد. در ابتدا هر سوئيج خود را بعنوان Root در نظر می گيرد. زمانيکه يک سوئيچ برای اولين بار به شبکه متصل می گردد ، يک BPDU را بهمراه BID خود که بعنوان Root BID است ، ارسال می نمايد. زمانيکه ساير سوئيچ ها BPDU را دريافت می دارند ، آن را با BID مربوطه ای که بعنوان Root BID ذخيره نموده اند، مقايسه می نمايند. در صورتيکه Root BID جديد دارای يک مقدار کمتر باشد ، تمام سوئيچ ها آن را با آنچيزی که قبلا" ذخيره کرده اند، جايگزين می نمايند. در صورتيکه Root BID ذخيره شده دارای مقدار کمتری باشد ، يک BPDU برای سوئيچ جديد بهمراه BID مربوط به Root BID ارسال می گردد. زمانيکه سوئيچ جديد BPDU را دريافت می دارد ، از Root بودن خود صرفنظر و مقدار ارسالی را بعنوان Root BID در جدول مربوط به خود ذخيره خواهد کرد.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 84
- با توجه به محل Root Bridge ، ساير سوئيچ ها مشخص خواهند کرد که کداميک از پورت های آنها دارای کوتاهترين مسير به Root Bridge است . پورت های فوق، Root Ports ناميده شده و هر سوئيج می بايست دارای يک نمونه باشد. -سوئيچ ها مشخص خواهند کرد که چه کسی دارای پورت های designated است . پورت فوق ، اتصالی است که توسط آن بسته های اطلاعاتی برای يک سگمنت خاص ارسال و يا از آن دريافت خواهند شد. با داشتن صرفا" يک نمونه از پورت های فوق ، تمام مشکلات مربوط به Looping برطرف خواهد شد .
- پورت های designated بر اساس کوتاهترتن مسير بين يک سگمنت تا root bridge انتخاب می گردند. با توجه به اينکه Root bridge دارای مقدار صفر برای path cost است ، هر پورت آن بمنزله يک پورت designated است . ( مشروط به اتصال پورت مورد نظر به سسگمنت ) برای ساير سوئيچ ها، Path Cost برای يک سگمنت بررسی می گردد. در صورتيکه پورتی دارای پايين ترين path cost باشد ، پورت فوق بمنزله پورت designated سگمنت مورد نظر خواهد بود. در صورتيکه دو و يا بيش از دو پورت دارای مقادير يکسان path cost باشند ، سوئيچ با مقادر کمتر BID اتخاب می گردد.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 85
- پس از انتخاب پورت designatedبرای سگمنت شبکه ، ساير پورت های متصل شده به سگمنت مورد نظر بعنوان non -designated port در نظر گرفته خواهند شد. بنابراين با استفاده از پورت های designated می توان به يک سگمنت متصل گرديد.
هر سوئيچ دارای جدول BPDU مربوط به خود بوده که بصورت خودکار بهنگام خواهد شد. بدين ترتيب شبکه بصورت يک spanning tree بوده که roor bridge که بمنزله ريشه و ساير سوئيچ ها بمنزله برگ خواهند بود. هر سوئيچ با استفاده از Root Ports قادر به ارتباط با root bridge بوده و با استفاده از پورت های designated قادر به ارتباط با هر سگمنت خواهد بود.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 86
روترها و سوئيچينگ لايه سوم همانگونه که قبلا" اشاره گرديد ، اکثر سوئيچ ها در لايه دوم مدل OSI فعاليت می نمايند (Data Layer) . اخيرا" برخی از توليدکنندگان سوييچ، مدلی را عرضه نموده اند که قادر به فعاليت در لايه سوم مدل OSI است . (Network Layer) . اين نوع سوئيچ ها دارای شباهت زيادی با روتر می باشند. زمانيکه روتر يک بسته اطلاعاتی را دريافت می نمايد ، در لايه سوم بدنبال آدرس های مبداء و مقصد گشته تا مسير مربوط به بسته اطلاعاتی را مشخص نمايد. سوئيچ های استاندارد از آدرس های MAC بمنظور مشخص کردن آدرس مبداء و مقصد استفاده می نمايند.( از طريق لايه دوم) مهمترين تفاوت بين يک روتر و يک سوئيچ لايه سوم ، استفاده سوئيچ های لايه سوم از سخت افزارهای بهينه بمنظور ارسال داده با سرعت مطلوب نظير سوئيچ های لايه دوم است. نحوه تصميم گيری آنها در رابطه با مسيريابی بسته های اطلاعاتی مشابه روتر است . در يک محيط شبکه ای LAN ، سوئيچ های لايه سوم معمولا" دارای سرعتی بيشتر از روتر می باشند. علت اين امر استفاده از سخت افزارهای سوئيچينگ در اين نوع سوئيچ ها است
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 87
. اغلب سوئيچ های لايه سوم شرکت سيسکو، بمنزله روترهائی می باشند که بمراتب از روتر ها سريعتر بوده ( با توجه به استفاده از سخت افزارهای اختصاصی سوئيچينگ ) و دارای قيمت ارزانتری نسبت به روتر می باشند. نحوه Pattern matching و caching در سوئيچ های لايه سوم مشابه يک روتر است . در هر دو دستگاه از يک پروتکل روتينگ و جدول روتينگ، بمنظور مشخص نمودن بهترين مسير استفاده می گردد. سوئيچ های لايه سوم قادر به برنامه ريزی مجدد سخت افزار بصورت پويا و با استفاده از اطلاعات روتينگ لايه سوم می باشند و همين امر باعث سرعت بالای پردازش بسته های اطلاعاتی می گردد. سوئيچ های لايه سوم ، از اطلاعات دريافت شده توسط پروتکل روتينگ بمنظور بهنگام سازی جداول مربوط به Caching استفاده می نمايند. همانگونه که ملاحظه گرديد ، در طراحی سوئيچ های LAN از تکنولوژی های متفاوتی استفاده می گردد. نوع سوئيچ استفاده شده ، تاثير مستقيم بر سرعت و کيفيت يک شبکه را بدنبال خواهد داشت.
منظور از سوئيچ هوشمند , سوئيچی است که قابل مديريت باشد و بتوان آن را با RMON , SNMP , Web Browser و غيره مديريت کرد
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 88
مفهوم دستگاه سوئیچ ( Switch )
سوئیچ دستگاهی است که میتواند چندین کامپیوتر را درون یک شیکه ی محلی ( LAN ) به یکدیگر متصل کند.در واقع سوئیچ یک عنصر لایه 2 ( لایه لینک داده ( در مدل آموزشی OSI به حساب می آید.
سوئیچ تقریبا مانند هاب می باشد اما از آن هوشمند تر میباشد.سوئیچ بسته هایی را که دریافت میکند مورد بازرسی قرار میدهد و با توجه به آدرس مقص بسته تنها بسته را بر روی پورت متناظر آدرس مقص آن بسته ارسال ( Forward ) میکند.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 89
نکاتی در مورد سوئیچ :
1سوئیچ بسته هایی را که دارای آدرس همه پخشی ( BroadCast ) باشد را بر روی تمامی پورت هایش ارسال میکند. ( در واقع این عمل را به عنوان عیب سوئیچ نیز مطرح میکنند ).
سوئیچ اگر آدرس مقصد بسته ای را نشناسد آن را بر روی تمامی پورت هایش ارسال میکند و ایستگاهی که بسته متعلق با آن باشد پس از دریافت بسته سوئیچ آدرس آنرا نیز از این به بعد در جدول روتینگ خود ذخیره خواهد کرد
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 90
بین هاب و سوئیچ چه تفاوت هایی وجود دارد؟
هاب و سوئیچ تقریبا کار یکسانی انجام میدهند اما روش‌هایشان با هم متفاوت است.مثلا از هردوی آنها می‌توان برای تقویت سیگنال استفاده کرد (در مدتها پیش وسیله‌ا‌ی به نامrepeater این وظیفه را به عهده داشت ) یا می‌توان از آنها برای پخش کردن سیگنال (مثلا برای ارائه اینترنت به شبکه‌های خانگی )استفاده کرد.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 91
هاب چیست ؟
اولین مشخصهٔ هاب اینست که با سرعت زیاد در لایه اول (Physical Layer) مدل OSI کار می‌کند در حالی‌ که سوئیچ به صورت هوشمند در لایه دوم (Data Link Layer) مدل OSI کار می‌کند .
وقتی‌ یک هاب اطلاعات را از یک پورت خود دریافت می‌کند خیلی‌ سریع و بدون درنگ آنها را به دیگر پورت‌های خود منتقل می‌کند، اما متاسفانه اینگونه هم اطلاعات با هم برخورد دارند و هم پهنای باند تقسیم میشود. تصور کنید در یک شبکه دو کامپیوتر توسط هاب با هم در حال تبادل اطلاعات هستند ، در این حالت یا بسته‌های اطلاعاتی‌ با هم برخورد میکنند و یا به مقصد دیگری منتقل میشوند .در اینجا باید از پروتکل CSMA/CD استفاده کرد که در برخورد بسته‌ها را دوباره بفرستد . استفاده از این پروتکل مشکله دیگری را به همراه دارد و آن اینست که ارتباط نیمه دو طرفه ایجاد می‌کند و این یعنی‌ صرف وقت بیشتر.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 92
برخورد بسته‌های اطلاعاتی‌ مشکل بزرگیست اما هاب‌ها مشکلات بزرگتری هم دارند .هاب در یک ارتباط نیمه دو طرفه کار می‌کند یعنی‌ اطلاعات میتوانند فقط یک مسیر یکطرفه را در هر لحظه طی‌ کنند. در نتیجه یک کامپیوتر در آن واحد یا گیرنده است یا فرستنده. بد‌ترین مشکل هاب تقسیم پهنای باند است .تصور کنید که شما یک هاب ۲۰ پورته با یک خط اینترنت ۲۰Kb/s در اختیار دارید در این حالت به هر کدام از کامپیوتر‌ها سرعت ۱Kb/s می‌رسد .
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 93
سوئیچ چیست ؟
سوئیچ در لایه دوم (Data Link Layer)مدل OSI انجام وظیفه می‌کند و این بدین معناست که به صورت هوشمند مسیر اطلاعات را مشخص می‌کند به طور مثال اگر یک بسته اطلاعاتی‌ مقصدش کامپیوترA باشد سوئیچ آن بسته را فقط برای همان کامپیوتر ارسال می‌کند. سوئیچ در یک لیست آدرس پورت‌های خود و آدرس کامپیوتر‌های متصل به آن پورت‌ها را ذخیره کرده و با استفاده از آن میتواند مسیر اطلاعات را مشخص کند .
اما مزایای سوئیچها به اینجا ختم نمی‌شود: در یک شبکه که کامپیوتر‌ها توسط سوئیچ به هم متصل هستند میتوانند بدون برخورد بسته‌های اطلاعاتی‌ به صورت کاملا دوطرفه با هم در ارتباط باشند . امروزه شرکت‌های بزرگ تولید کننده تجهیزات شبکه، سوئیچهای خود را با امکانات زیادی روانهٔ بازار میکنند که یکی‌ از این امکانات توانایی‌ انجام تنظیمات مختلف بر روی آنهاست .در آخر سوئیچ بر خلاف هاب پهنای باند را تقسیم نمیکند. مثلا در همان مثال بالا به تمامی کامپیوتر‌های متصل به شبکه سرعت ۲۰Kb/s می‌رسد.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 94
باید از هاب استفاده کرد یا سوئیچ ؟
از آنجایی که هاب‌ها ارزانتر هستند و نصب آنها کار دشواری نیست کاربران متوسط خانگی از آنها استفاده میکنند ولی‌ اگر شما تنظیمات خاصی‌ را برای شبکه خود در نظر دارید باید حتما از سوئیچ استفاده کنید چون سوئیچ میتواند همانند یک مسیریاب (router)برنامه ریزی شود کاری که روی هاب نمی‌توان انجام داد
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 95
سوئیچ چیست و کاربرد آن در شبکه
سوئیچ ها" Switches “: سوئیچ نوع دیگری از ابزارهایی است که برای اتصال چند شبکه محلی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد که باعث افزایش توان عملیاتی شبکه می شود. سوئیچ وسیله ای است که دارای درگاه های متعدد است که بسته ها را از یک درگاه می پذیرد، آدرس مقصد را بررسی می کند وسپس بسته ها را به درگاه مورد نظر " که متعلق به ایستگاه میزبان با همان آدرس مقصد می باشد" ارسال می کند. اغلب سوئیچ های شبکه محلی در لایه پیوند داده های مدل ا اس آی عمل می کند. سوئیچ ها بر اساس کاربردشان به متقارن "Symmetric" ونامتقارن " Asymmetric" تقسیم می شوند. در نوع متقارن ، عمل سوئیچینگ بین سگمنت هایی که دارای پهنای باند یکسان هستند انجام می دهد یعنی 10mbps به 10mbps و.... سوئیچ خواهد شد. اما در نوع نامتقارن این عملکرد بین سگمنت هایی با پهنای باند متفاوت انجام می شود.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 96
دو نوع سوئیچ وجود دارد که عبارتند از : 1 - سوئیچ Cut - through : این نوع سه یا چهار بایت اول یک بسته را می خواند تا آدرس مقصد آنرا بدست آورد ، آنگاه آن بسته را به سگمنت دارای آدرس مقصد مذکور ارسال می کند این در حالی است که قسمت باقی مانده بسته را از نظر خطایابی مورد بررسی قرار نمی دهد. 2 - سوئیچ Store- and - forward : این نوع ابتدا کل بسته را ذخیره کرده سپس آن را خطایابی می کند ، اگر بسته ای دارای خطا بود آن بسته را حذف می کند ، در غیر اینصورت آن بسته را به مقصد مربوطه ارسال خواهد کرد. این نوع برای شبکه محلی بسیار مناسبتر از نوع اول است زیرا بسته های اطلاعاتی خراب شده را پاکسازی می کند و بهمین دلیل این سوئیچ باعث کاهش بروز عمل تصادف خواهد شد.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 97
مفاهیم مربوط به ارسال سیگنال و پهنای باند پهنای باند (Bandwidth) به تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین فرکانسهایی که یک سیستم ارتباطی می‌تواند ارسال کند گفته می‌شود. به عبارت دیگر منظور از پهنای باند مقدار اطلاعاتی است که می‌تواند در یک مدت زمان معین ارسال شود. برای وسایل دیجیتال، پهنای باند برحسب بیت در ثانیه و یا بایت در ثانیه بیان می‌شود. برای وسایل آنالوگ، پهنای باند، برحسب سیکل در ثانیه بیان می‌شود. دو روش برای ارسال اطلاعات از طریق رسانه‌های انتقالی وجود دارد که عبارتند از: روش ارسال باند پایه (Baseband) و روش ارسال باند پهن (Broadband).]27] در یک شبکه LAN، کابلی که کامپیوترها را به هم وصل می‌کند، فقط می‌تواند در یک زمان یک سیگنال را از خود عبور دهد، به این شبکه یک شبکه Baseband می‌گوئیم. به منظور عملی ساختن این روش و امکان استفاده از آن برای همه کامپیوترها، داده‌ای که توسط هر سیستم انتقال می‌یابد، به واحدهای جداگانه‌ای به نام Packet شکسته می‌شود. در واقع در کابل یک شبکه LAN، توالی Packetهای تولید شده توسط سیستم‌های مختلف را شاهد هستیم که به سوی مقاصد گوناگونی در حرکت‌اند.شکلی که در ادامه خواهد آمد، این مفهوم را بهتر نشان می‌دهد.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 98
2-1عملکرد یک شبکه packet-switching برای مثال وقتی کامپیوتر شما یک پیام پست الکترونیکی را انتقال می‌دهد، این پیام به Packetهای متعددی شکسته می‌شود و کامپیوتر هر Packet را جداگانه انتقال می‌دهد. کامپیوتر دیگری در شبکه که بخواهد به انتقال داده بپردازد نیز در یک زمان یک Packet را ارسال می‌کند. وقتی تمام Packetهایی که بر روی هم یک انتقال خاص را تشکیل می‌دهند، به مقصد خود می‌رسند، کامپیوتر دریافت کننده آنها را به شکل پیام الکترونیکی اولیه بر روی هم می‌چیند. این روش پایه و اساس شبکه‌های Packet-Switching می‌باشد. در مقابل روش Baseband، روش Broadband قرار دارد. در روش اخیر، در یک زمان و در یک کابل، چندین سیگنال حمل می‌شوند. از مثالهای شبکه Broadband که ما هر روز از آن استفاده می‌کنیم، شبکه تلویزیون است. در این حالت فقط یک کابل به منزل کاربران کشیده می‌شود، اما همان یک کابل، سیگنالهای مربوط به کانالهای متعدد تلویزیون را بطور همزمان حمل می‌نماید. از روش Broadband به طور روز افزونی در شبکه‌های WAN استفاده می‌شود.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 99
از آنجائیکه در شبکه‌های LAN در یک زمان از یک سیگنال پشتیبانی می‌شود، در یک لحظه داده‌ها تنها در یک جهت حرکت می‌کنند. به این ارتباط half-duplex گفته می‌شود. در مقابل به سیستم‌هایی که می‌توانند بطور همزمان در دو جهت با هم ارتباط برقرار کننده full-duplex گفته می‌شود. مثالی از این نوع ارتباط شبکه تلفن می‌باشد. شبکه‌های LAN با داشتن تجهیزاتی خاص بصورت full-duplex عمل کنند.
تعاریف اولیه ای از شبکه و سوئیچ

## Slide 100
سوییچ‌های نسل آینده
سوییچ‌های نسل آینده انعطاف ‌پذیر‌ترین کار پایه‌‌های (پلاتفورم) موجود هستند. سوییچ‌های نسل آینده آمیزه‌ای از میزان‌پذیری قوی، محیط باز برای ایجاد خدمات،‌ عیب‌یابی و مدیریت از راه دور و بالا‌ترین دسترس‌پذیری به دست می‌دهند و گذار از معماری امروزی سوییچ‌ها به سوی معماری مقرون به صرفه‌تر و کارآمد‌تر شبکه‌های نسل آینده را میسر می‌کنند
سوییچ‌های نسل آینده

## Slide 101
میزان پذیری قوی:
سوییچ‌ها نسل آینده به گونه‌ای ساخته شده‌اند که برای برآورده سازی نیاز هر تعداد مشترک میزان پذیرند. این سامانه‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که هزینه‌ی راه‌اندازی و آغاز به کار با آن‌ها اندک باشد و به مرور و با گسترش کار به تدریج افزایش یابد به این ترتیب شرکت‌های مخابراتی بهتر می‌توانند از سرمایه‌های خود استفاده کنندو به میزانی که شبکه‌اشان نیاز دارند به خرید ظرفیت اقدام کنند. همین که به ظرفیت بیشتری نیاز افتاد می‌توان کارت‌های بیشتری نصب کرد.
سوییچ‌های نسل آینده

## Slide 102
محیط ایجاد خدمات:
برای عقب‌ نماندن و پیروزی در محیطی رقابتی، شرکت‌ها چاره ای ندارند جز ارائه‌ی خدمات پیشرفته و در آمد‌زا. یکی از مزیت‌ها سوییچ‌های نسل آینده همین محیط ایجاد خدمات است. محیط ایجاد خدمات در سوییچ‌های نسل آینده به طور معمول به صورت یک واسط کاربری گرافیکی است و شرکت‌های مخابراتی می‌توانند همان مقدار که مشتریان‌شان نیاز دارند خدمات ایجاد کنند و بابت آن پول خرج کنند. شرکت‌های مخابراتی دیگر لازم نیست که چشم به راه ارتقاء نرم افزار‌ها توسط فروشندگان سوییچ بمانند. در عوض می‌توانند به سرعت و به گونه‌ای مقرون به صرفه به تولید نرم‌افزار‌های اختصاصی خود بپردازند و در این راه از خدمات شرکت‌های کوچک ثالث استفاده کنند. این کار یک حسن دیگر هم دارد،‌ هر شرکت مخابراتی برنامه‌ی کاربردی خاص خود را دارد بنابر این توانایی رقبا برای ارئه خدمات مشابه‌ محدود می‌شود.
سوییچ‌های نسل آینده

## Slide 103
مدیریت و عیب‌یابی از راه دور:
شرکت‌های مخابراتی می‌توانند با استفاده از سوییچ‌های نسل آینده شبکه‌ای گسترده از سوییچ‌های هوش‌مند ایجاد کنند اما در قلمرو مدیریت با یک سوییچ مجازی سرو کار داشته باشند. در کنار این شبکه یک واسط کاربری گرافیکی بسیار کارآمد هم وجود دارد که به شرکت‌های مخابراتی امکان می‌دهد شبکه‌اشان را از راه دور اداره کنند. سوییچ‌های نسل آینده به شرکت‌های‌ مخابراتی امکان می‌دهند از طریق رایانه‌ی میزبان متصل به شبکه‌ی نسل آینده به منابع روی هر کارت دسترسی یابد. این قابلیت به گونه‌ای چشم‌گیر هزینه‌های بهره‌برداری از شبکه را کاهش می‌دهد.
سوییچ‌های نسل آینده

## Slide 104
بالا‌ترین دسترس پذیری:
در سوییچ‌های نسل آینده میزان از کار افتادگی به صفر می‌رسد و این به لطف نرم‌افزار‌هایی است که در برابر بروز ایراد بسیار مقاوم‌اند و در حین کار می‌توان آن‌ها را تنظیم کرد. در این کارپایه‌ برای ارتقا نرم افزار‌ نیازی به خواباندن سامانه‌ یا قرار دادن آن در حالت کار کرد ساده نیست. یعنی در حین کار سوییچ می‌توان به بارگذاری و فعال سازی نرم افزار پرداخت. حتی وقتی که مکالمه‌ها در حال انجام هستند نیز می‌توان بدون وقفه‌ای عمل ارتقاء به نرم‌افزار جدید را انجام داد. شرکت‌های مخابراتی با استفاده از سوییچ‌های نسل آینده می‌توانند خدمات و قابلیت‌های جدید را به صورت بی‌درنگ عرضه کنند و نیازی نیست که منتظر بمانند تا ترافیک شبکه به حداقل برسد.
سوییچ‌های نسل آینده

## Slide 105
انعطاف پذیری کارکردی
سوییچ‌های نسل آینده را می‌توان در کاربرد‌های شبکه‌ای گوناگون به کار گرفت که برخی از آن‌ها عبارتند از:
* جانشین سوییچ‌های متعارف
* به کار‌گیری در کارپایه‌های خدمات پیشرفته
* استفاده در سوییچ‌های دسترسی محلی بی‌سیم و کنترل کننده‌های ایستگاه پایه
سوییچ‌های نسل آینده

## Slide 106
مزیت اقتصادی
آشکارترین مزیت سوییچ‌های نسل آینده پایین‌ بودن هزینه‌ی آن ها است. در سوییچ‌های نسل آینده در مقایسه با سوییچ‌های متعارف میزان سرمایه گذاری اولیه‌ی کم‌تری لازم است و میزان‌پذیری آن ها بسیار کم هزینه‌تر و بسیار خطی‌تر است. پیامد‌های اقتصادی این مزیت‌های هزینه‌‌‌ای آشکار است. حتی شرکت‌های مخابراتی کوچک هم می‌توانند با استفاده سوییچ‌های نسل آینده وارد بازارشوندوبه به سودآوری برسند. همین که این شرکت‌های نوپا سهمی‌ از بازار را به دست آوردند می‌توانند به سرعت و به گونه‌ای مقرون به صرفه خود را با افزایش تقاضا هماهنگ کنند.
سوییچ‌های نسل آینده

## Slide 107
مزیت خدماتی
اما کاهش هزینه فقط بخشی از معادله‌ی رقابت است. امروزه مشترکین در پی خدماتی ابتکاری‌اند که به ارزش ارتباطات شخصی آن‌ها بیافزاید. ایجاد و ارائه‌ی خدماتی مشتری‌پسند و پاسخ‌گوی نیاز‌های مشترکین برای دست یافتن به سود و عقب نماندن در گردونه‌ی رقابت ضروری است.
برنامه‌پذیری انعطاف‌پذیر یکی از مزیت‌های سوییچ‌های نسل آینده است و برنامه‌های خدمات پیشرفته نیز درون معماری سوییچ تعبیه شده است. بنابراین در بیشتر موارد نیاز به کارپایه‌ی جداگانه‌ای برای خدمات پیشرفته نیست و این هزینه‌های اولیه را باز هم کاهش می‌دهد. باز بودن معماری نرم‌افزاری امکان می‌دهد که به سرعت بتوان خدمات و امکانات جدید را به اجرا در آورد و از شرکت‌های ثالث برای تولید برنامه‌‌های کاربردی بهره گرفت.
سوییچ‌های نسل آینده

## Slide 108
این انعطاف‌پذیری در کنار پایین بودن هزینه و ماهیت نامتمرکز و گسترده‌ی سوییچ‌های نسل سوم به بهره برداران شبکه امکان می‌دهد خدماتی مطابق پسند و نیاز گروه‌های مختلف مشترکین ارائه دهند، حتی اگر شمار مشترکین هر گروه بسیار اندک باشد. از آن جا که در سوییچ های نسل آینده، یکپارچه سازی قابلیت های شبکه بی نظیر است می توان خدمات صوتی، خدمات داده ای، خدمات اینترنتی ، خدمات پیشرفته و غیره را با هم ترکیب کرد و در قالب مجموعه هایی منحصر به فرد ارائه کرد . در محیطی رقابتی چنین قابلیتی برای بهره برداران شبکه مزیت چشم گیری به شمار می آید .
دگرگونی های بخش چند میلیارد دلاری مخابرات چنان شتابان است که دشوار بتوان رویداد ها را پیش بینی کرد. در سده ی آینده آن دسته از بهره برداران شبکه می توانند رقابت کنند و برنده شوند که آینده نگرو بسیار انعطاف پذیر باشند .
سوییچ‌های نسل آینده

## Slide 109
فناوري‌هاي ‌NGN
‌پس از بررسي اصول و معماري شبكه NGN ، نوبت به بررسي برخي از مهم‌ترين فناوري‌هاي موجود در اين شبكه مي رسد. اصولا ‌ ‌NGN تركيبي پازل مانند از فناوري‌ها در لايه‌هاي گوناگون است كه در ضمن تشريح فرايند حركت به سمت شبكه NGN ، مروري برآن‌ها خواهيم داشت.
محرك اصلي در حركت به سمت NGN ، كاهش هزينه‌هاي اوليه موسوم به
( CAPEX ) و جاري، جهت نگهداري شبكه موسوم به ( OPEX ) و افزايش درآمد از طريق ارائه سريع خدمات نوين است، ولي هر اپراتور شبكه مسير و شتاب متفاوتي را براي حركت به سمت اين شبكه برمي‌گزيند، البته برآيند تمامي اين حركت‌ها به سمت يك شبكه همگرا و مبتني بر ‌‌IP است. انعطاف زياد، هزينه پايين و پشتيباني جهاني، مهم‌ترين دلايلي هستند كه فناوري اينترنت را به‌صورت نامزد مناسبي براي ايجاد ‌NGN در آورده است. البته اين فناوري در شكل فعلي خود داراي محدوديت‌هايي از جمله فقدان كيفيت سرويس تضمين شده است كه بايد بر آن‌ها غلبه كرد.
فناوري‌هاي NGN

## Slide 110
فناوري‌هاي NGN

## Slide 111
راه های پیاده سازی ngn در شبکه

## Slide 112
در ادامه حركت‌هاي گوناگون به سمت NGN به طور خلاصه تشريح مي‌شوند.
‌1- حركت به سمت ‌‌NGN براي شبكه‌هاي مبتني بر سوييچينگ مداري‌
‌وضعيت جاري: ‌‌‌در حال حاضر اپراتورهاي اين گروه از فناوري‌هاي سوييچ مداري (‌ Circuit Switch ) براي ارائه خدمات تلفني و برخي خدمات ديتا ‌‌IP) ، ‌‌ATM و ‌Frame Relay ) استفاده مي‌كنند. محرك اصلي اين گروه براي حركت به سمت NGN ، دستيابي به يك شبكه همگراشده با خدمات چندگانه (‌ multi service ) و كاهش هزينه‌ها از اين طريق است. البته اين حركت هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم زيادي همچون ارتقاي تجهيزات، آموزش مجدد پرسنل و تغييرات سازماني دارد كه با شرايط كيفي نه‌چندان خوب شبكه‌هاي فعلي IP ، باعث بروز تاخير در حركت اين گروه از اپراتورها به سمت ‌NGN شده و اين تأخير به‌ويژه در لايه دسترسي مشهود است.
فناوري‌هاي NGN

## Slide 113
با اين حال، همزمان با تكامل فناوري IP ، شاهد حركت تدريجي اين گروه هستيم. اين فرايند ده سال يا حتي بيشتر به طول مي‌انجامد و در اين مدت شاهد حضور هر دو گروه فناوري در كنار يكديگر خواهيم بود. حركت فوق به دو شكل <جايگزيني> و <همپوشاني> انجام مي‌پذيرد.
استراتژي جايگزيني: در اين روش تجهيزات شبكه تلفني به تدريج با تجهيزات NGN جايگزين مي‌شوند. اين جايگزيني با هدف افزايش ظرفيت در بخش هسته و ارائه خدمات جديد در بخش لبه‌اي شبكه انجام مي‌گيرد.
فناوري‌هاي NGN

## Slide 114
فناوري‌هاي NGN

## Slide 115
استراتژي همپوشاني: اين روش از طريق يكپارچه‌سازي دو شبكه IP و تلفني از طريق دروازه‌هاي واسط انجام مي‌گيرد. اين دروازه‌ها تبديل و هدايت ترافيك‌هاي صوتي و ديتا را ميان دو شبكه برعهده دارند.
جهت تبادل سيگنالينگ ميان دو شبكه نيز ازپروتكل‌هاي ‌‌H.323 و SIP استفاده مي‌شود. با افزايش قابليت‌هاي شبكه ‌IP و دستيابي به كيفيت خدمات، حجم ترافيك‌هاي صوتي عبوري از اين شبكه نيز به تدريج افزايش مي‌يابد.
‌2- حركت به سمت ‌NGN براي شبكه هاي مبتني بر سوييچينگ بسته‌اي ‌
شبكه‌هاي مبتني بر سوييچينگ بسته‌اي در حال حاضر از پروتكل‌هاي گوناگوني استفاده مي‌كنند.
براي اين گروه، ‌NGN يعني ساده كردن اين پشته‌هاي چندلايه‌اي و آماده كردن آن‌ها براي عبور ترافيك‌هاي حساس صوتي و بلا‌درنگ‌ (‌ Real Time ).
فناوري‌هاي NGN

## Slide 116
‌2- حركت به سمت ‌NGN براي شبكه هاي مبتني بر سوييچينگ بسته‌اي ‌
شبكه‌هاي مبتني بر سوييچينگ بسته‌اي در حال حاضر از پروتكل‌هاي گوناگوني استفاده مي‌كنند.
براي اين گروه، ‌NGN يعني ساده كردن اين پشته‌هاي چندلايه‌اي و آماده كردن آن‌ها براي عبور ترافيك‌هاي حساس صوتي و بلا‌درنگ‌
(‌ Real Time ).
راهكارهاي متعددي براي حركت به سمت ‌NGN براي اين گروه وجود دارد، اما يكي از عناصر مشترك اين راهكارها،‌ IPv6 است. اين نسخه جديد از پروتكل ‌‌IP دو ويژگي اصلي دارد: فضاي آدرس در اين نسخه ‌‌128‌‌ بيتي است كه محدوديت آدرس ‌IP را برطرف مي‌كند. به‌علاوه، روند توسعه‌يافته و پيكربندي خودكار كامپيوترهاي ميزبان، امكان حركت وجابه‌جايي (‌ Mobile IP ) ميزبان‌ها را در شبكه فراهم مي‌كند. پياده‌سازي كامل ‌‌‌IPv6 علاوه بر ارتقاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري تجهيزات شبكه، تغييرات اساسي در تجهيزات كاربران را نيز طلب مي‌كند. بنابراين پياده‌سازي كامل آن تا قبل از سال‌هاي ‌‌2030‌‌ يا ‌‌2040‌‌ مقدور نخواهد بود و در اين ميان شاهد حضور همزمان‌‌ ‌IPv6 و ‌‌ ‌IPv4 خواهيم بود.
فناوري‌هاي NGN

## Slide 117
‌‌3- حركت به سمت ‌NGN براي شبكه‌هاي تلفن سيار ‌
وضعيت جاري: با شروع سال ‌‌2000‌، كشورهاي اروپايي شروع به واگذاري مجوز استفاده از طيف فركانسي براي اپراتورهاي نسل سوم شبكه تلفن همراه (3 G ) نمودند. اما با وجود هزينه‌هاي سنگين انجام گرفته، اين اپراتورها با چالش‌هاي بسياري بر سر پياده‌سازي ‌‌‌‌3 G روبه‌رو بوده‌اند كه سرمايه‌گذاري آن‌ها را زير سؤال برده است. يكي از مهم‌ترين اين چالش‌ها، تعدد مراجع استانداردسازي مرتبط با ‌‌3 G است. در اروپا استانداردهاي مرتبط با اين موضوع عمدتاً توسط ‌‌‌‌3 GPP و تحت عنوان UMTS تدوين شده‌اند. شركت مخابرات ژاپن (‌ NTT DoCoMo ) حتي براي نسل چهارم مخابرات سيار برنامه‌ريزي نموده است، ولي هنوز استانداردي در اين مورد وجود ندارد.
فناوري‌هاي NGN

## Slide 118
‌مطابق استانداردهاي موجود، حركت از نسل دوم به نسل سوم به صورت تدريجي و در سه مرحله انجام مي‌پذيرد:‌
فناوري‌هاي NGN

## Slide 119
مرحله يكم: حركت از نسل دوم به نسل 5/2 متكي بر GPRS : نسل دوم شبكه تلفن سيار متكي بر فناوري سوييچينگ مداري است كه بسيار شبيه شبكه تلفن است و همان محدوديت‌ها را در ارسال ديتا دارد. فناوري GPRS با اتصال شبكه سوييچينگ بسته‌اي به شبكه تلفن سيار، ارسال ديتا را بهبود مي‌دهد. مرحله دوم: حركت از نسل 5‌.2‌ به ‌UMTS : در اولين نسخه UMTS ، هنوز هم دو شبكه سوييچينگ بسته‌اي (براي انتقال داده) و سوييچينگ مداري (جهت مكالمات صوتي) به صورت مجزا وجود دارد.
فناوري‌هاي NGN

## Slide 120
فناوري‌هاي NGN

## Slide 121
تنها تفاوت، وجود سيستم راديويي با قابليت ارسال ديتا با نرخ‌هاي بالاتر است. نسخه بعدي ‌ ‌UMTS (نسخه 4) داراي قابليت‌هاي بيشتري همچون پشتيباني كامل از خدمات مبتني بر مكان ‌Location Based Services) LBS ) است.
برخي از اپراتورها به تركيب ساختار‌ ‌‌‌3 G با شبكه‌هاي محلي بي‌سيم ‌( WLAN ) از طريق گيرنده چند حالته نيز علاقمندند. در هر حال تا مدتي پس از حضور ‌‌3 G ، گيرنده‌ها بايد قابليت كاركرد با هر دو ساختار ‌‌2 G و‌‌‌ 3 G‌ را به طور همزمان داشته باشند.
فناوري‌هاي NGN

## Slide 122
فناوري‌هاي NGN

## Slide 123
مرحله سوم: حركت از ‌‌UMTS نسخه 4 به نسخه‌هاي ‌‌5‌‌ و ‌‌6: با حركت به سمت ‌‌UMTS نسخه ‌‌5، هسته شبكه به‌طور كامل از نوع ‌‌IP خواهدشد و كليه مكالمات از طريق همين هسته مشترك و با استفاده از سازوكار سيگنالينگ موسوم به‌ ‌IP Multimedia Subsystem‌) IMS ) ‌انجام مي‌گيرند.
تمامي خدمات پيشين و نوين نيز بايد از طريق همين چارچوب، كنترل و فراهم شود. نسخه آخر ‌‌UMTS قابليت‌هاي اضافه‌اي همچون كار بينابين شبكه‌هاي ‌WLAN و مخابرات سيار را نيز به ارمغان مي‌آورد.
فناوري‌هاي NGN

## Slide 124
4 -حركت به سمت شبكه NGN براي شبكه‌هاي راديو تلويزيوني‌ تركيبات گوناگوني براي كار بينابين شبكه‌هاي مخابراتي و شبكه‌هاي راديوتلويزيوني وجود دارد كه استفاده اين دو گروه از زيرساختارهاي يكديگر را ممكن مي‌كند. زيرساختار شبكه‌هاي راديوتلويزيوني متشكل از سه گونه شبكه‌هاي زميني (مايكروويو)، كابلي و ماهواره‌اي است كه با ديجيتالي شدن، اولين گام را به سوي ‌‌NGN برداشته‌اند.
دواستاندارداصلي‌‌ (DIGITAL AUDIO BROADCASTING)DAB ,(DIGITAL VIDEO BROADCASSTING)DVB است كه توسط سازمان اروپايي ‌‌ETSI طرح گرديده‌اند. به علاوه، فناوري‌هاي تلويزيون كابلي و تلفيق فيبر و كابل كواكسيال
‌(‌ HFC ) امكان ارائه سرويس‌هاي يكطرفه و دوطرفه اينترنتي را روي ساختارهاي موجود اين شبكه ها فراهم نموده است.
در حال حاضر پيشنهاداتي جهت تركيب شبكه‌هاي تلويزيوني و تلفن همراه وجود دارد. اصول اين تلفيق مبتني بر ارسال ترافيك ‌Upstream از طريق شبكه موبايل (‌ GPRS ‌يا UMTS ) و دريافت ترافيك ‌Downstream با ظرفيت بيشتر از طريق ‌‌DVB يا ‌‌DTTV است كه البته در اجرا با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو است. در عمل بايد گفت تا زمان پياده‌سازي سرويس‌هاي تلويزيوني روي شبكه ‌IP هنوز راه زيادي باقي مانده است.
فناوري‌هاي NGN

## Slide 125
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 126
در حركت از وضعيت شبكه PSTN به طرف NGN بسته به وضعيت بازار خاص (كه از كشوري به كشور ديگر فرق دارد)با چالش هايي مواجه مي باشد كه بايستي آگاهانه آن را حل كرد و موانع را از سر راه برداشت كه تعدادي ازآنها عبارتند:
1- Consolidation : كه به معناي بهينه سازي PSTN قديمي جهت استفاده مجدد در NGN به كار گرفته مي شود كه اين كار جهت حفظ و از بين نبردن سرمايه گذاري كلان گذشته تحت عناوين CAPEX و OPEXازآن ياد مي شود و با اين روش كاهش هزينه هاي بهره برداري و استفاده حداكثري از سرمايه گذاري انجام شده مد نظر می باشد تا NGN به صورت ايمن و بي خطر محقق شود.
2- دومين چالش فرا روي اپراتورها چگونگي توسعه و اضافه كردن كاربران جديد در شبكه مي باشد كه هم شبكه دچار اختلال در سرويس دهي نگردد و هم تعامل بين شبكه جديد و قديم وجود داشته باشد يا به وجود آيد.كه شبكه قديمي بتواند با وجود تجهيزات خاص شبكه جديد با هم تعامل داشته باشند.
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 127
مرحله اول: PSTN براي صوت و دسترسي به اينترنت
وضعيت حاضر PSTN براي صدا و دسترسي به اينترنت از طريق Dial Up و ADSL در حال دگرگوني است و كاربرها با حفظ خط تلفن صوتي خود به اينترنت نيز مي توانند متصل شوند. در اين مرحله بايستي توجه كرد كه پارامترهاي استاندارد شبكه به هم نخورد نظر به بالا رفتن MHT (ميانگين اشغالي زمان سيستم ) ASR مراكز به شدت در حال كاهش بوده و مي تواند به افت درآمدي منجر شود پيشنهاد در اين زمان دادن ميدان به شركتهاي PAP ارائه سرويس اينترنت پرسرعت از طريق ADSL می باشد.پيشنهاد مي گردد سياست ارائه سرويس Dial Up ازطریق IN متوقف و ترافيك سيگنالينگ IN را كاهش دهيم تا هم سرويس هاي ارزش افزوده تماماً با تمام ظرفيت به مردم واگذار گردد و ضمناً الگوي مصرف آن تعريف و روي آن تبليغ و به اشخاص و يا شركتهايي كه داراي شرايط لازم هستند واگذارگردد كه هم درآمد زائي شود و هم شبكه IN از دريافت ترافيك غيرضروري اينترنت آزاد گردد.
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 128
شبكه PSTN موجود
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 129
مرحله دوم : تقويت PSTN
Consolidationسوئيچ ناميده مي شود. بيشترين تغييرات و جهت گيري در اين مرحله صورت مي گيرد. زيرا عملاً بهينه سازي هزينه ها كم كردن نودهاي سوئيچ وافزايش درآمدها و ايجاد مراكز تجميع شده با ظرفيت بسيار بالا و كم كردن لايه هاي ارتباطي در اين مرحله صورت مي گيرد. در اين مرحله مي توان با استقرار Application Gateway از طريق واسطهاي باز مثل Jain، OSA/Parlay، SIPو.... از سرورهاي Feature/Application بهره گرفت.
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 130
تقويت PSTN
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 131
مرحله سوم: VoP Trunking
Voice-Over-Trunking یا Integrated gateway خوانده مي شود.در اين مرحله به عنوان يكي از اهداف اصلي ارائه NGN حركت به سوي ايجاد زير ساخت واحد بسته اي با هدف تحقق كاهش Opex و Capex مدنظر بوده و انتقال صدا تحت تكنولوژي IP صورت خواهد گرفت كه همان هدف عاجل NGN
مي باشد در اين مرحله سعي خواهد شد كه ارتباطات راه دور از طريق شبكه TDM به شبكه IP و از طريق اين شبكه بسته اي صورت بگيرد كه در اين راستا خروجي كليه مراكز داخلي از طريق TMG به شبکه IP وصل خواهد شد.
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 132
VOP Truncking
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 133
مرحله چهارم : دسترسي VoP
دراين مرحله مشتركين ADSL مي توانند با نصب يك RGW يا IAD قابليت ارسال اطلاعات يا صدا صورت بسته پيدا خواهند كرد. برعكس ADSL تنها كه صدا را جدا كرده و كانال صحبت مجزا را حفظ مي كند در RGW قابليت فراهم سازي بسته ها بصورت end to end توسط كاربر و با پهناي باند وسيع وجود دارد كه قدم بزرگي به جلو مي باشد در ادامه اين مرحله اپراتورها مي توانند با ارتقاء تجهيزات خانگي مشتركين يعني ADSL و توسعه DSLAM ها با وظايف VOP را امكان پذير سازند. در اين مرحله راه حل ديگر براي اتصال مشتركين صوت (بدون ADSL) از طريق AGW در شبكه يا Upgrade نودهاي دسترسي فعلي با وظايف AGW مي باشد.
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 134
VOP در پايانه دسترسي
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 135
در اين مرحله استفاده از Portal و واسط هاي باز مي تواند مورد تشويق قرار گيرد.با معرفي طرح تجاري جديد تغييرات ساختاري در شركتهاي مخابراتي دولتي وايجاد اپراتورهاي رقيب در شبكه كابل پيش بيني است
در اين مرحله در تجميع مشتركين و كاربرها جهت شناسائي و اجازه ورود به شبكه و محاسبه شارژينگ رومينگ و پروفايل مشتركين مي باشد كه شبكه بايد آن را آماده سازي و مورد استفاده قرار دهد. از جمله واگذاري و استفاده از Portal ها نه تنها شغلهاي جديد را به عنوان خرده فروشي سرويس ها فراهم مي كند بلكه وظايف كنترل شبكه را از وظايف سرويس جدا مي كند.
در يك ساختار كاملاً خالص NGN كاربرها و شبكه از طريق پروتكل هاي
استاندارد به هم مربوط مي شوند. در اين مرحله هست كه مالتي مديا و كاربردهاي جديد وارد شبكه مي گردد.
مرحله پنجم : ارائه سرويسهاي چندرسانه اي
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 136
سرويس هاي چند رسانه اي
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 137
مرحله ششم : گذر به كامل NGN
مرحله استقرار كامل NGN و پايان عمر TDM مي باشد. جايگزيني با تجهيزات NGN صورت گرفته و عملاً كاهش Opex صورت گرفته و عملاً بعد از انقضاي عمر مفيد تجهيزات TDM، تغيير مراكز TDM و نودهاي دسترسي به طور رضايت بخش صورت خواهد گرفت و شبكه به صورت خالص NGN و خالي از تجهيزات TDM خواهد شد. در عمل مهاجرت به سيگنالينگ IP صورت خواهد گرفت
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 138
NGN كامل
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 139
پشتيباني از QoS
روش غالب براي پشتيباني از Qos بوسيله فراهم آورندگان سرويس اينترنت (ISPs)، تأمين ذخيره مضاعف است. به عبارت ديگر، در عوض پياده سازي الگوريتم ها و روش هاي پيچيده Qos ،IPS ها به طور نوعي پهناي باند لازم را در ترانك هاي Backbone خود فراهم مي آورند، به طوريكه شبكه هاي آنها به سختي اضافه بار پيدا كند. از اينرو تأخيركمي وجود خواهد داشت و بسته هاي كمي حين انتقال از دست خواهند رفت.
اگرچه انتظار مي رود كه NGN پهناي باند و كانال هاي داراي اثربخشي هزينه بيشتري را نسبت به شبكه هاي قبلي داشته باشد، هزينه هاي پهناي باند در شبكه هاي بي سيم NGN نسبت به شبكه هاي با سيم در سطح بالاتري قرار دارد. از اينرو، تأمين ذخيره مضاعف در NGNامكان پذير نيست و سازوكارهاي پشتيباني از Qos به طور قطع مورد نياز هستند. فراهم آوردن پشتيباني از Qos در NGN يك چالش اساسي است و از اينرو نيازمند كار زيادي است.
مراحل گذر از PSTN به NGN

## Slide 140
مفهوم NGN :
شبكه فعلي شامل سه شبكه مجزا به نامهاي PSTN ، شبكه هاي wireless ،شبكه ديتا و شبكه هوشمند مي باشد.
NGN شبكه اي مبتني بر IP و مولتي سرويس است كه ساختار مديريت وكنترل واحد دارد و سه شبكه فوق را در يك ساختار عمومي packet-base يكپارچه مي كند.
در NGN، شبكه موجود از يك معماري گسترده به شبكه اي با لايه انتقال packet base براي صوت و ديتا تبديل مي گردد. تمام ترافيك مخابراتي و ارتباطي نظير صوت، سرگرمي، آموزش و سرويس هاي اطلاعاتي از يك شبكه مجزا حمل
خواهند شد.
NGN باعث ايجاد شبكه اي با معماري ساده، هزينه كم و قدرت اجرايي بالا مي گردد. هوشمندي و بازدهي بالاي NGN قابليت ارائه تمام سرويسهاي موجود درآينده را به صورت multi service به شبكه مي دهد.
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 141
خصوصیات اصلی NGN :
• جدا كردن لايه هاي انتقال، كنترل ، سرويس و دسترسي از يكديگر
• قابليت همكاري با لايه هاي مختلف و شبكه هاي ديگر از طريق اينترفيس هاي باز
• كنترل يكپارچه تكنولوژي هاي مختلف انتقال نظير Frame Relay ، TDM، IP، ATM و .....
• استفاده از عناصر استاندارد شبكه نظير Soft Switch، Gateway و
Application Server
لازم به ذكر است ايجاد شبكه NGN براي شبكه هاي مختلف داراي راهكار ثابتي نمي باشد و براي هر شبكه متناسب با ساختار آن شبكه، نياز به پياده سازي يك روش و يا تلفيق چند روش است.
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 142
دلایل پیاده سازی NGN :
1- كاهش مشكلات شبكه
2- افزايش تصاعدي ترافيك ديتا نسبت به صوت
3- عدم يكپارچگي شبكه
5- اتمام ظرفيت شبكه موجود
6- افزايش سود دهي شركت ها
7- پياده سازي پروتكل هاي استاندارد
8- افزايش پهناي باند و ارائه سرويسهاي سريعتر
9- رشد كلان انتقال اطلاعات نسبت به صوت و افزايش چشمگير مشتركين اينترنت پر سرعت
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 143
ساختار اساسي NGN را مي توان به سه بخش اصلي تقسيم كرد:
• هسته چند سرويسه
• بخش لبه هوشمند
• بخش دسترسي
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 144
هسته چند سرویسه:
اين بخش، قسمت مركزي شبكه است كه سرويس هاي چندگانه را معمولاً برروي لينك هاي پر سرعت نوري حمل مي كند. اين قسمت در واقع بخش هاي هوشمند لبه را به هم متصل مي كند. تجهيزاتي كه معمولاً در اين بخش شبكه به كار گرفته مي شوند شامل سوئيچ هاي ATM، سوئيچ هاي SDH و روتر ها هستند. اين بخش در حال حاضر پيشرفته ترين بخش است.
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 145
بخش لبه هوشمند:
لبه هوشمند بيشترين هوشمندي NGN را در بر خواهد داشت. اين مسأله يك تغيير اساسي نسبت به شبكه هاي سوئيچ مداري سنتي است كه در آن ها هوشمندي شبكه تقريباً منحصر به هسته است. لبه هوشمند شبكه قادر است انواع مختلف سرويس ها و ترافيك هاي ارتباطي شبكه را پشتيباني كرده و به شبكه هسته منتقل كند.
اجزاء معمول لبه هوشمند softswitch هاي چند سرويسه هستند كه قادرند پروتكل هاي مختلفي را پشتيباني كنند.
قابليت ايجاد سرويسهاي جديد از ويژگي هاي مهم لبه هوشمند است. اين ويژگي به كاربران اجازه مي دهد كه شبكه را به شكل دلخواه خود تنظيم كنند و به ارائه دهندگان سرويس نيز اجازه مي دهد بدون دخالت توليد كنندگان تجهيزات ، سرويس هاي جديد توليد و ارائه كنند.
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 146
بخش دسترسی:
بخش دسترسي NGN شامل فن آوري هاي دسترسي باند پهن مختلف خواهد بود. با افزايش نياز به پهناي باند ، شبكه هاي دسترسي به احتمال زياد از فن آوري هاي نوري به عنوان وسيله اصلي انتقال استفاده خواهند كرد. البته راه حل
هاي بي سيم پهن باند نيز در كاربردهاي غيرثابت مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 147
شكل زير نشان مي دهد كه چگونه انواع مختلف فن آوري هاي دسترسي مي توانند به يك لبه چند سرويسه NGNمتصل شوند
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 148
مقایسه شبکه های امروزی:
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 149
در شبكه سنتي تلفن، يك مركز تلفن كاركردهاي لازم براي پشتيباني تلفن كننده، شامل كنترل مكالمه، خصوصيات و كاربردها، مدارات سرويس و كارت هاي خط و ترانك را انجام مي دهد. اما اين ساختار در شبكه هاي NGN كاملا متفاوت است.
اجزاي اصلي شبكه NGN شامل : سافت سوييچ (معادل كنترل مكالمه)، سرور كاربرد (خصوصيات و كاربردها)، مديا سرور (مدارات سوييچ) ومديا گيت وي ها (كارت هاي ترانك و مشترك) است.
در سوييچ هاي فعلي بخشهاي كنترل، سوييچينگ، سرويس دهي و پردازش در يك لايه انجام مي شوند و بخش انتقال نيز توسط ماتريس سوييچينگ انجام مي شود، ولي در شبكه هاي نسل بعد اين عملكردها از يكديگر تفكيك مي شوند، بدين صورت كه عمليات كنترل در سافت سوييچ ها،عمليات سوييچ در مرزهاي شبكه و عمليات مربوط به سرويس ها و خدمات در سرورهاي تعيين شده، انجام مي گيرد.
مقايسه شبكه هاي امروزي و آينده
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 150
در مجموع مي توان گفت كه شبكه نسل بعد يك شبكه يك پارچه است كه از تركيب شبكه هاي موجود (شبكه ديتا، شبكه تلفني، شبكه هوشمند و...) به وجود مي آيد. شبكه نسل بعدي مي تواند به عنوان يك شبكه مبتني بر بسته جايگزين شبكه فعلي، جهت ارايه سرويس هاي صوت، داده و چندرسانه اي به مشتركين شود .شبكه هاي نسل بعد،شبكه هاي موجود را كه داراي ساختار گسترده هستند به شبكه اي با لايه انتقال بسته اي براي حمل كليه ترافيك هاي مخابراتي و ارتباطي نظير صوت، سرگرمي، آموزشي و سرويسهاي اطلاعاتي تبديل مي كند.
با اين وجود، بايد توجه داشت كه شبكه NGN جايگزين شبكه موجود نمي شود، بلكه به تدريج قابليت هاي شبكه فعلي براي ايجاد سرمايه هاي جديد، جهت همگرايي صوت و ديتا، توسعه خواهد يافت و بايد توجه داشت كه هر نوع سيستم دسترسي كه انتخاب شود، سيستم سوييچينگ سنتي در كنارفناوري جديد شبكه براي سال ها باقي خواهد ماند.
مقايسه شبكه هاي امروزي و آينده :
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 151
NGN - راه حلي براي مجتمع كردن شبكه جهت تسهيل در مديريت شبكه و كاهش هزينه هاي مربوط به آن است.
- ازجمله مزاياي ديگر NGN ارائه Mobility به كاربران است به اين معني كه كاربران قادر خواهند بود در هر زمان، از هرمكان و با هروسيله به صورت بلادرنگ از سرويس ها استفاده كنند.
NGN - درشبكه باعث مدولار شدن سيستم ها و استفاده از سخت افزارهاي موجود و باعث كاهش لايه هاي شبكه مي گردد.
- در شبكه هاي سنتي ترمينال هاي مشتركين فاقد هوشمندي هستند و حتي مشتركين ISDN نيز براي استفاده از سرويس هاي جديد نياز به تعويض ترمينال هاي خود دارند در حاليكه در شبكه NGN هوشمندي شبكه به نقاط انتهايي انتقال داده می شود.
- مزيت مهم ديگر NGN،جداكردن ترافيك راه دور از شبكه TDM و ارسال به صورت بسته بر روي شبكه IP می باشد
مزاياي استفاده از NGN :
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 152
یک توضیح کلی درمورد شبکه های امروزی و شبکه های آینده

## Slide 153
یک توضیح کلی درمورد شبکه های امروزی و شبکه های آینده

## Slide 154
معرفي شبكه هاي محلي بي سيم به سازمان ها، امنيت شبكه را بسيار آسيب پذيرتر ساخته است، از آنجائيكه ايستگاه ها مركزي مزاحمين مي توانند به راحتي به شبكه هاي با سيم كنوني متصل شوند، و به طور بالقوه به منبعي براي حمله هاي امنيتي به داخل ديوارهاي آتش و سيستم هاي كشف تجاوز تبديل شوند. علاوه بر اين، متصل نمودن يك كامپيوترشخصي بدانديش از طريق ايستگاه مركزي كه به خوبي سازماندهي نشده اند نيز مي تواند بحراني باشد.
احتمالاً در محيط NGN، ما پلتفرم هاي بازتري بر دستگاه هاي ترمينال مشاهده مي كنيم، و سرويس دهندگان محتواي ،قابل دانلود بسياري را فراهم مي آورند كه ممكن است به همراه خود ويروس ها و كرم ها را نيز داشته باشند. اتصال
متقابل بيشتر و كاركرد متقابل بيشتر، آسيب پذيري را بيشتر مي كند. نظارت، كشف، تحليل و پيشگيري از كرم ها و ويروس ها در شبكه هاي باسيم وظايف بسيار سختي هستند، اما انجام مظايف مشابه در شبكه هاي بي سيم و سيار بسيار سخت تر و چالش بر انگيزتر است.
امنیت:
دلایل ساخت NGN و مقایسه با شبکه های امروزی

## Slide 155: پایان