## Slide 1
ماشین ها
7
خروج
فهرست

## Slide 2
فهرست مطالب
آموختیم که...
اجزای سازنده ماشین
گشتاور نیرو
مزیت مکانیکی
چرخ دنده ها
سطح شیبدار
کاربرد سطح شیب دار
پیچ
ماشین کامل
خروج
ماشین ها
اهرم ها
مزیت مکانیکی قرقره
قرقره ها
Wiki-dars.ir
Class8om.ir
Telegram.me/wikidars

## Slide 3
شما در پایه پنجم فرا گرفتید که گاهی نیروی تان برای انجام دادن کارها کافی نیست. در این حالت با استفاده از ماشین ها انجام دادن کارها را آسان تر می کردید.شما در این پایه با ماشین های ساده ای مانند اهرم ها، سطح شیبدار و قرقره ها آشنا شدید.
آموختیم که
خروج
فهرست

## Slide 4
هر وسیله ای که انجام کارها را آسان تر کند ماشین نام دارد.
ماشین
ورودی ماشین شامل همه آن چیزهایی است که انجام می دهیم تا ماشین کار کند و خروجی آن چیزی است که ماشین برای ما انجام می دهد.
ورودی و خروجی ماشین
ورودی یا خروجی ماشین ها ممکن است بر اساس نیرو، توان یا انرژی بررسی شوند.
ورودی دوچرخه: نیرویی که شخص به رکاب ها وارد می کند
خروجی دوچرخه: حرکت دوچرخه
ورودی قایق: نیرویی که شخص به پاروها وارد می کند
خروجی قایق: حرکت قایق
خروج
صفحه بعد
فهرست

## Slide 5
انواع ماشین ها
به مجموعه چند ماشین ساده که با هم در ارتباطند و یک هدف را دنبال می کنند ، ماشین پیچیده می گویند.
ماشین هایی که ساختمان آنها از اجزای ساده ای تشکیل شده باشد
ماشین های ساده
ماشین های پیچیده
....
پیچ ها
سطح شیبدار
چرخ دنده ها
قرقره ها
....
موتور سیکلت
هواپیما
اهرم ها
دوچرخه
پیچ و مهره
چرخ دنده
چرخ و محور
اهرم
خروج
فهرست
قبل

## Slide 6
برخی از اجزای سازنده دوچرخه
اهرم
چرخ دنده و زنجیر
چرخ و محور
پیچ و مهره
خروج
فهرست

## Slide 7
به اثر چرخانندگی یک نیرو، گشتاور نیرو می گویند و یکای اندازه گیری آن نیوتون متر است.
نحوه محاسبه گشتاور نیرو:
فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش × اندازه نیرو = اندازه گشتاور نیرو
گشتاور نیرو( اثر چرخانندگی نیرو)
عوامل موثر در گشتاور نیرو
اندازه نیرو
( بر حسب نیوتون)
با افزایش اندازه نیرو، مقدار گشتاور نیرو نیز افزایش می یابد.
فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش ( بر حسب متر)
باافزایش میزان فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش، مقدار گشتاور نیرو نیز افزایش می یابد.
نیوتون متر(Nm)
نیوتون (N)
متر (m)
خروج
صفحه بعد
فهرست

## Slide 8
ساده ترین شکل اهرم ها ، میله ای محکم و بلندی است که برای جا به جا کردن اجسام سنگین از آن ها استفاده می شود.به طور کلی بخش های مختلف یک اهرم به صورت زیر معرفی می شود:
F1: نیروی محرک (نیرویی که ما به ماشین وارد می کنیم)
F2: نیروی مقاوم( نیرویی که باید به آن غلبه کنیم)
d1: بازوی محرک( فاصله نقطه اثر نیروی محرک تا تکیه گاه است )
d2: بازوی مقاوم( فاصله نقطه اثر نیروی مقاوم تا تکیه گاه است)
مثال :
با توجه به شکل می توان متوجه شد که در حالت دوم ، مهره توسط آچار راحت تر باز می شود( یعنی نیروی لازم جهت باز کردن مهره کمتر است) زیرا با افزایش طول دسته آچار ، فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش نیز افزایش می یابد.
انواع ماشین های ساده
1- اهرم ها
F1
F2
تکیه گاه
d1
d2
حالت اول
حالت دوم
خروج
صفحه بعد
فهرست
قبل

## Slide 9
شکل اسلاید قبل اهرمی را به حالت تعادل نشان می دهد، علت برقراری تعادل در این اهرم آن است که گشتاور نیرویی که هر یک از نیروها نسبت به تکیه گاه ایجاد می کنند با هم برابر و جهت چرخششان مخالف هم است.
بنابر این می توان گفت: هنگام برقراری تعادل در یک اهرم، رابطه زیر برقرار خواهد بود:
گشتاور نیروی مقاوم = گشتاور نیروی محرک
F1 × d1 = f2 × d2
جهت گشتاور نیرو بر اساس حرکت عقربه های ساعت بیان می شود .برای مثال با توجه به شکل زیر ، گشتاور نیروی جسم بزرگ (F2) ساعتگرد و گشتاور نیروی جسم کوچک(F1)پادساعتگرد است.
800 Nm = 800 Nm
m1 × N 800 = m 2 × N 400
F1
F2
2 m
1m
800N
400N
خروج
فهرست
قبل

## Slide 10
مزیت مکانیکی یک ماشین در حالت تعادل بیانگر آن است که آن ماشین نیروی محرک ما را چند برابر افزایش یا کاهش می دهد که این کمیت با یکی از روش های زیر قابل محاسبه است:
مزیت مکانیکی
با افزایش طول بازوی محرک، برای جابه جایی نیروی مقاوم به نیروی محرک کمتری نیاز داریم.
مزیت مکانیکی
_________________ =
اندازه نیروی مقاوم
اندازه نیروی محرک
F2
F1
______ =
مزیت مکانیکی
_________________ =
طول بازوی محرک
طول بازوی مقاوم
مثال1:
اهرم روبه رو در حالت تعادل قرار دارد بنابراین مزیت مکانیکی آن به صورت زیر قابل محاسبه است:
d1
d2
______ =
F1
F2
2/5 m
0/5m
500N
100N
مزیت مکانیکی
F2
F1
______ =
100 N
______ =
500 N
= 5
مزیت مکانیکی
d1
d2
______ =
0/5 m
______ =
2/5m
= 5
مزیت مکانیکی این اهرم 5 است یعنی این اهرم نیروی محرک ما را 5 برابر افزایش می دهد تا بتوان به نیروی مقاوم غلبه کرد.( نیروی محرک وارد شده نیروی مقاوم است)
خروج
فهرست
صفحه بعد

## Slide 11
مثال2:
طول بازوی محرک اهرمی 4 برابر طول بازوی مقاومش است.مزیت مکانیکی این اهرم را محاسبه کنید.
یعنی این ماشین نیروی محرک ما را 4 برابر افزایش می دهد تا بتوان به نیروی مقاوم وارد شده غلبه کرد. (اندازه نیروی محرک وارد شده بر آن نیروی مقاوم است)
مزیت مکانیکی
d1
d2
______ =
______ =
= 4
4d2
d2
d1=4d2
خروج
فهرست
قبل

## Slide 12
اهرم ها را بر اساس محل قرار گرفتن تکیه گاه، نیروی محرک و نیروی مقاوم به سه دسته تقسیم می کنند.
الف) اهرمی که تکیه گاه بین دو نیروی محرک و مقاوم قرار می گیرد که خود سه حالت کلی زیر را شامل می شود.
تقسیم بندی اهرم ها
F2
d2
d1
F1
F2
d2
d1
F1
F2
d2
d1
F1
صفحه بعد
فهرست
خروج

## Slide 13
در برخی اهرم ها تکیه گاه در یک گوشه و نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار گرفته است.
و در برخی دیگر از اهرم ها، تکیه گاه در یک گوشه و نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار گرفته است.
F2
d2
d1
F1
F2
d2
d1
F1
فهرست
قبل
خروج

## Slide 14
چرخ های شیارداری که به کمک حرکت طناب، حول محور خود می چرخند، قرقره نام دارند.
انواع قرقره ها:
الف) قرقره ثابت:
در این نوع قرقره ها با کشیدن طناب ، قرقره به دلیل ثابت بودنش فقط حول محور خود می چرخد.در این نوع
قرقره ها اندازه نیروی محرک با نیروی مقاوم برابر است و اگر نیروی محرک (F1) به اندازه 20 سانتــی متر به
طرف پایین کشیده شود،نیروی مقاوم (F2) نیز به اندازه 20 سانتی متر بالا می رود.
قرقره ها
صرف نظر از نیروی اصطکاک، مزیت مکانیکی قرقره ثابت همانند اهرم نوع اول حالت اول برابر با یک است.
مزیت مکانیکی
F2
F1
______ =
مزیت مکانیکی = 1
F1=F2
مزیت مکانیکی = 1
d1=d2
مزیت مکانیکی
d1
d2
______ =
F2
F1
20 سانتی متر جابه جایی
20 سانتی متر جابه جایی
صفحه بعد
فهرست
خروج

## Slide 15
ب) قرقره متحرک:
در این نوع قرقره با کشیدن طناب ، قرقره ضمن چرخش حول محور خود، به سمت بالا یا پایین نیزدارای حرکت می شود.در این نوع قرقره ها بدون در نظر گرفتن اتلاف انرژی و اصطکاک ، نیروی محرک لازم برای جابه جایی نیروی مقاوم ، نصف مقدار نیروی مقاوم است و اگر نیروی محرک به اندازه 20 سانتی متر بالا کشیده شود، نیروی مقاوم به اندازه 10 سانتی متر به سمت بالا حرکت می کند.
F1
20 سانتی متر جابه جایی
10 سانتی متر جابه جایی
F2
صفحه بعد
فهرست
قبل
خروج

## Slide 16
ج) قرقره مرکب:
از ترکیب قرقره های ثابت و متحرک ، قرقره های مرکب به دست می آید.
مزیت مکانیکی
F2
F1
______ =
150 N
______ =
300 N
= 2
مزیت مکانیکی
F2
F1
______ =
100 N
______ =
300 N
= 3
F1=150N
20 سانتی متر جابه جایی
F2=300N
10 سانتی متر جابه جایی
F2
F1=100N
30 سانتی متر جابه جایی
F2=300N
10 سانتی متر جابه جایی
F2
فهرست
قبل
خروج

## Slide 17
سرعت متوسط
____________ =
جابه جایی
زمان صرف شده
()7 =______ =
(m)280
(s) 40
4=3/6 × 14/4
از حاصلضرب مقدار نیروی محرک ( بر حسب نیوتون) در جابه جایی آن ( بر حسب متر) کار نیروی محرک به دست می آید و یکای اندازه گیری آن ژول است
WF1=F1 × d1 (کار نیروی محرک)
از حاصلضرب مقدار نیروی مقاوم( بر حسب نیوتون) در جابه جایی آن ( بر حسب متر) کار نیروی مقاوم به دست می آید و یکای اندازه گیری آن ژول است.
WF2=F2 × d2 (کار نیروی مقاوم)
کار نیروی محرک و کار نیروی مقاوم
مزیت مکانیکی قرقره های مرکب به نحوه بستن طناب و تعداد قرقره های متحرک بکار رفته در آن ها بستگی دارد.
با صرف نظر از نیروی اصطکاک و اتلاف انرژی ، مطابق قانون پایستگی انرژی در هر ماشین اندازه کار نیروی محرک با اندازه کار نیروی مقاوم برابر است.
WF1=wF2
F1 × d1 = F2 ×d2
صفحه بعد
فهرست
خروج

## Slide 18
مثال :
با توجه به شکل، اگر شخص با نیروی محرک 400 نیوتون طناب را به اندازه 50 سانتی متر به سمت پایین بکشد:
الف) کار نیروی محرک توسط شخص را محاسبه کنید( بدون در نظر گرفتن اتلاف انرژی)
J200= m0/5 × N400= WF1=F1 × d1 (کار نیروی محرک)
ب) نیروی مقاوم چه مقدار جابه جا می شود؟
J200 WF1=wF2 =
F1 × d1 = F2 ×d2
d2 × 800 = 0/5 × 400
m 0/25= d2
F1=400N
F2=800N
F2
فهرست
قبل
خروج

## Slide 19
چرخ های دنده داری که برای انتقال نیرو و تغییر سرعت می توان از آنها استفاده کرد.
مطابق شکل، اگر نیروی ما ابتدا به چرخ دنده بزرگ وارد شود به این چرخ، چرخ دنده ورودی می گویند و طی چرخش
چرخ دنده بزرگ نیروی چرخشی به چرخ دنده کوچک انتقال می یابد و خلاف جهت حرکت چرخ دنده ورودی خواهد
چرخید که به این چرخ دنده ، چرخ دنده خروجی می گویند.
در مورد چرخ دنده ها و بررسی و محاسبه تعداد دورهای هر یک از آنها بهتر است از رابطه زیر استفاده شود:
تعداد دورهای چرخ دنده خروجی × تعداد دنده های چرخ دنده های خروجی = تعداد دورهای چرخ دنده ورودی × تعداد دنده های چرخ دنده های ورودی
چرخ دنده ها
مثال1 :
با توجه به شکل بالا،اگر چرخ دنده بزرگ به عنوان چرخ دنده ورودی دارای 48 دنده و چرخ دنده کوچک ( چرخ دنده خروجی)دارای 12 دنده باشد،با چرخش 3 دوری چرخ دنده بزرگ ، به روش زیر می توان تعداد دوره ای چرخ دنده کوچک را محاسبه کرد:
تعداد دورهای چرخ دنده خروجی × تعداد دنده های چرخ دنده های خروجی = تعداد دورهای چرخ دنده ورودی × تعداد دنده های چرخ دنده های ورودی
x × 12 = 3 × 48
12
______ x=
3 × 48
=دور 12
صفحه بعد
فهرست
خروج

## Slide 20
مثال2 :
با توجه به شکل روبه رو ، جدول زیر را کامل کنید:
چرخ دنده | تعداد دنده ها | تعداد دورها | جهت حرکت
شماره1 | 10 | 5 | 
شماره 2 | 50 | 1 | 
شماره 3 | 20 | 2/5 | 
از چرخ دنده ها در ساختمان دریل ها، ساخت ربات ها، گیر بکس خودرو ها و ساعت های مچی و دیواری آنالوگ و ... استفاده می شود.
کاربرد چرخ دنده ها
1
2
3
10 دنده
50دنده
? دنده
فهرست
قبل
خروج

## Slide 21
نوعی ماشین ساده است که به ما کمک می کند تا با نیروی محرک کمتری اما در مسافتی طولانی تر، جسم سنگین( نیروی مقاوم) را به سمت بالا حرکت دهیم.
با توجه به دو شکل بالا ( بدون در نظر گرفتن اتلاف انرژی)، می توان متوجه شد که سطح شیبدار همانند سایر ماشین ها به آسان شدن کارها کمک می کند بدون آن که در مقدار کار انجام شده تغییری ایجاد کند. به کمک سطح شیبدار می توان با نیروی محرک کم ولی در مسافت طولانی تر به نیروی مقاوم زیاد به راحتی غلبه کرد.
سطح شیبدار
F2
F2
2m
F1=300N
F2=300N
F2
F1=100N
F2=300N
2m
6m
WF1=wF2
F1 × d1 = F2 ×d2
2 × 300 = 2 × 300
J600J= 600
WF1=wF2
F1 × d1 = F2 ×d2
2 × 300 = 6 × 100
J600J= 600
فهرست
خروج

## Slide 22
سطح شیبدار با افزایش مسافت طی شده و کاهش نیروی محرک به ما کمک می کند به همین دلیل در مناطق کوهستانی ، جاده ها را به صورت شیبدار می سازند.
این نوع ماشین ساده در ساخت زیر گذر و روگذرها، رمپ ها( محل عبور و مرور معلولین توسط ویلچر)،جاده های کوهستانی و ... کاربرد دارند.
کاربرد سطح شیبدار
فهرست
خروج

## Slide 23
پیچ ها نوعی سطح شیبدار هستند که به دور میله ای پیچیده شده اند. این نوع ماشین ساده می تواند حرکت چرخشی را تبدیل به حرکت خطی(مستقیم) نماید.
گام پیچ: به فاصله بین دو دنده پیچ ، گام پیچ می کویند.
پیچ ها
با هر دور چرخش پیچ به صورت افقی، پیچ به اندازه طول یک گام، به سمت بالا یا پایین حرکت می کند.
بازده یا کارایی یک ماشین نشان می دهد که چه مقدار از انرژی یا ککار داده شده به ماشین مفید و قابل استفاده می باشد که معمولا به صورت درصد بیان می شود.
بازده یا راندمان
100 ژول انرژی الکتریکی
( کل انرژی داده شده به ماشین)
10 ژول انرژی نورانی
90 ژول انرژی گرمایی
( کل انرژی دریافت شده از ماشین)
= بازده
_________________
انرژی مفید خروجی
کل انرژی ورودی
10
100
--------= 100×
درصد 10 = 100×
گام پیچ
معادل سطح شیبدار
یک پله بالاتر
فهرست
خروج

## Slide 24
بازده
_________________ =
انرژی مفید خروجی
کل انرژی ورودی
60
100
_____ = 100×
درصد 60 = 100×
100 ژول انرژی الکتریکی
( کل انرژی داده شده به ماشین)
60 ژول انرژی نورانی
40 ژول انرژی گرمایی
( کل انرژی دریافت شده از ماشین)
هیچ ماشینی کامل نیست چرا که به صورت ناخواسته مقدار از کار یا انرژی ورودی به ماشین در اثر اصطکاک بین قطعات متحرک آن به صورت انرژی گرمایی تلف می شود.
ماشینی کامل محسوب می شود که دارای بازده صد در صد باشد و این عبارت بدین معناست که انرژی یا کار خروجی این ماشین با انرژی یا کار ورودی اش برابر است.( ماشین کامل بدون اتلاف انرژی است)
ماشین کامل
مثال :
در یک بخاری برقی در هر ثانیه، از هر 500 ژول انرژی الکتریکی که وارد می شود،50 ژول آن تبدیل به انرژی نورانی و مابقی آن تبدیل به انرژی گرمایی
می شود.بازده این بخاری برقی چند درصد است؟ ( در بخاری برقی، گرمای تولید شده انرژی مفید و انرژی نورانی تولید شده انرژی غیر مفید محسوب می شود)
= بازده
_________________
انرژی مفید خروجی
کل انرژی ورودی
450
100
---- = 100×
درصد 90 = 100×
انرژی مفید خروجی=450 = 50-500J
فهرست
خروج