## Slide 1: مدرسه ایرانشهر
نام طراح: آندره گدار
تاریخ شکل گیری: 1313ه.ش
موقعیت: شهر یزد
مساحت بستر طرح: 15000متر مربع
مساحت زیربنا: 4200 متر مربع

## Slide 2: مدرسه ی ایرانشهر
ایرانشهر ساختمانی یک طبقه با نمایی از آجر زرد رنگ است که به شکل نیم حلقه در میان بسترطرح قرار گرفته است.کلاس های درس اتاق های اداری و کتابخانه ی این بنا در تراز همکف-پشت رواق های حیاط اصلی-قرار گرفته و در زیرزمین نیز به آزمایشگاه های مدرسه اختصاص یافته است.

## Slide 3
کلاس های درس و فضاهای کمک آموزشی همچون کتابخانه و آزمایشگاه و حیاط وسیع مدرسه آن را به نمونه ای از مدارس جدید و هماهنگ با تحولات نظام آموزشی کشور در دهه های ابتدایی این قرن تبدیل میکند.در طول زمان تغییراتی همچون اضافه شدن ورودی های شمالی و جنوبی ساخت بنایی در شمال بستر طرح و الحاق پلکان و حیاط فرونشسته ای در جنوب غربی ساختمان برای دسترسی به زیرزمین حادث شده.

## Slide 4: سازماندهی فضایی
فضاهای بسته در این مدرسه به شکل یک نیم حلقه در سمت جنوب زمین و در میان فضای باز جای گرفته اند.به این ترتیب حیاطی بزرگ در سمت شمال و فضاهای باز کوچکتری در شرق غرب و جنوب ساختمان به وجود آمده است.به عبارتی ساختمان مدرسه از چهارسو با فضای باز همنشین است.این نحوه ی استقرار از دو جهت بر طرح تاثیر می گذارد:نخست اینکه فضاهای بسته"دورو یا دولایه"می شوند و می توانند درآن واحد از فضاهای باز پشتی و جلویی بهره ببرند.

## Slide 5
دوم اینکه با چرخش فضای باز به دور ساختمان امکان گردش در اطراف بنا و تماشای آن بیشتر می شود.این سازماندهی امکانات عملکردی خوبی برای طراحی فضاهای بسته و باز به وجود می آورد که می توان فضاهای کار و فعالیت را به تناسب در لایه های مختلف ساختمان جای داد و به این ترتیب به قدر کافی از مزایای نور و تهویه بهره برد.

## Slide 6
مدرسه بنایی یک طبقه است که زیرزمین بزرگی نیز دارد.بخش جنوبی آن مستطیلی کشیده در امتداد شرق به غرب است که سالن اجتماعات و کلاس های درس را در خود جای می دهد و در بدنه ی اصلی ساختمان را می سازد.دو بازوی شرقی و غربی که به دو انتهای این بدنه ی اصلی متصل شده اند فضاهای اداری،سالن کوچک و کتابخانه را در خود جای می دهند.

## Slide 7
در بدنه ی اصلی دو راهروی طولی به شکل رواق در شمال و جنوب قرار گرفته که کلاس های درس را احاطه کرده اند.این راهروها و ردیف کلاس های میان آنها توسط بخش میانی قطع شده است؛بخشی که حجمی بلندتر از طرفین را دارد.در اینجا تالار اجتماعات در طرف شمال(رو به حیاط اصلی)و رواق ورودی در سمت جنوب واقع شده است.

## Slide 8
در طرح اولیه دو ورودی از سمت جنوب در نظر گرفته شده است.ورودی اصلی بر محور شمالی-جنوبی ساختمان و در مقابل رواق تالار اجتماعات قرار دارد.راهروهای چپ و راست این رواق میانی دسترسی به کلاس ها و دیگر بخش های مدرسه را ممکن می سازد.و ورودی دیگری در سمت شرقی دیوار جنوبی دارد.

## Slide 9
در همنشینی مدرسه با حیاط ها به چند نکته می توان اشاره کرد:اول آنکه حیاط اصلی مجموعه سطح قابل توجهی(تقریبا 55٪)از بستر طرح را به خود اختصاص می دهد و با آنکه با قرار دادن رواق ها در پیرامون این حیاط بزرگ ظاهرا چشم هایی نیز به سوی آن گشوده می شود،اما فقدان طرحی برای حیاط سازی و خالی رها شدن آن نشان از کم اعتباری حیاط دارد.دوم آنکه فضاهای اصلی مثل کلاس های درس بدنه ی اصلی و اتاق های بازوی شرقی وغربی-که میتوانستند متوجه حیاط اصلی باشند و اعتباری برای آن کسب کنند -رو به سوی حیاط های کوچک و باریک پیرامونی دارند.

## Slide 10
ممکن است این تصمیم طراح را ناشی از نیاز به محیط دنج و خلوت برای فضاهایی دانست که محل درس و بحث دانش آموزانند و به این ترتیب،حیاط اصلی را متعلق به عرصه ی عمومی و حیاط های فرعی را جزیی از عرصه های خصوصی تر مدرسه به شمار آورد،اما در این وضعیت هم طراح میتوانست با توجه بیشتر به طرح هر یک از حیاط ها و رعایت تناسبات دلپذیرتر،آنها را معنادارتر کند و از صورت پس مانده های ساختمان سازی در بستر طرح خارج سازد.

## Slide 11
عامل سومی که میتوانست برای حیاط ها اعتبار به همراه بیاورد معبر قرار گرفتن آنها بود.اما موقعیت ورودی های مجموعه به گونه ای است که مستقیما به فضاهای بسته راه پیدا میکنند،و به این ترتیب حیاط ها به فضای بازی تبدیل می شوند که تنها برای تامین نور و هوا شکل گرفته اند و احیانا منظری برای اتاق های پیرامون به وجود آورده اند.
از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت با آنکه ساختمان در دل بستر نشسته است گفتگوی با فضای پیرامون خود ندارد.به عبارتی فرم ساختمان و نحوه ی استقرار آن حاکی از انتظامی درونگراست.

## Slide 12: نمای ساختمان
ساختمان مدرسه به شکل یک نیم دایره طراحی شده است.طرح نما حاصل ترکیب بخش های پر و سنگین فضاهای بسته با بخش های خالی و نیمه مجوف رواق هاست.تراش سطوح نما توسط رواق،اختلاف ارتفاع و پس و پیش نشستگی احجام نسبت به هم و بام های مدور آن را متنوع و گونه گون جلوه میدهد؛و به این خاطر منظر بیرونی نما به دل می نشیند.

## Slide 13
بدنه ی اصلی ساختمان،نمایی طولانی و متقارن دارد.حجم بزرگ و توپر و متفاوت سالن اجتماعات در میانه ی نما نشسته و محور تقارن آن را ساخته است.تقارن و تکرار موجود در این نما شخصیت و اصالتی به آن می بخشد؛اما طرح نما هیچگاه شیرینی نماهای سنتی ایرانی را نمی یابد.تکرار ساده و کم معنای قاب ها در نمای این بخش نیز عاملی است که طرح آن را تضعیف میکند.

## Slide 14
به این ترتیب ساختمان مدرسه یه شکل مجموعه ای از ساختمان های مجزا به نظر می آید که توسط رواق هایی ظریف و شفاف به هم متصل می شوند. برای درک آثار این کیفیت کافی است که آنرا با وضعیتی مقایسه کنیم که حجمی یکپارچه و منسجم،به شکل نیم حلقه،حیاط را در میان میگرفت.در این صورت پیوند محکم تری میان حیاط و ساختمان به وجود می آید.

## Slide 15
تداوم رواق ها از بدنه ی اصلی به بازوهای طرفین مخاطب را به دقت در نمای هر سه جبهه به شکل کل واحد-یا به عبارتی به صورت گسترده در یک صفحه هدایت میکند.و عجیب اینکه در این حالت،نه تنها طذح نما دچار مشکلی نمی شود،بلکه استخوان بندی محمکم تری نیز پیدا میکند.در این وضعیت با نمایی متقارن رو به روییم که با دو حجم بسته آغاز می شود و با تکرار دهنه های رواق به حجم بزرگ میانی میرسد.گویی در ابتدا طرح بر اساس نمایی در یک صفحه تهیه و سپس به منظور ایجاد حیاطی مناسب برای یک مدرسه از دو محل به داخل تا شده است.

## Slide 16
نکات فوق بیانگر آن است که طرح مدرسه ی ایرانشهر را باید آمیزه ای از چند نوع انتظام فضایی دانست: (ساختمانی نیم حلقه ای که حیاطی را در بر گرفته)،(سه ساختمان را متصل به هم)،(بریده ای از یک ساختمان حلقه زده بر گرد حیاط میانی) و بلاخره(یک ساختمان تا شده).آنچه مانع از تفوق یکی از این صورت ها بر دیگران میشود فقدان هماهنگی میان طرح نما و ترکیب احجام است.
از بررسی برش افقی طرح به نظر میرسد که این فضای نیم باز جنوبی میتوانست ایوانی رو به خیابان اصلی باشد.اما در دهانه های کوچک آن که کاملا شبیه به دهانه های رواق ها طراحی شده است مانع از اطلاق عنوان "ایوان" به این فضا می شود.

## Slide 17
بدنه ی اصلی ساختمان واجد رواق های از دوسو است که لایه ی نازک فضاهای بسته را در میان می گیرند و این بخش را بزرگتر جلوه میدهند؛اما از طرفی سطح فضاهای ارتباطی را نسبت به کل فضای بسته به حدود 70٪ می رسانند.از میان این دو دسته رواق ،رواق های جنوبی از این بابت که وجودشان برای دسترسی به کلاس ها ضرورتی ندارد،جای تامل بیشتری پیدا می کند.ظاهرا مهمترین نقش این رواق ها گشودن چشم به سوی آنهاست؛امری که بر تضاد میان نظم فضایی و طرح ساختمان می افزاید.

## Slide 18
برای وضوح بخشیدن به موضوع خوب است تصور کنیم که محل ورودی از جنوب به شمال تغییر کند.اولا این کار موجب می شود که تمامی نمای ساختمان از فاصله ی دور دیده شود و بر اهمیت بنا بیفزاید و به این ترتیب حیاط های پشتی هم معنای بهتری می یابند.ثانیا حیاط اصلی مدرسه محل عبور میشود و اعتبار پیدا می کند.ضمن آنکه از لحاظ عملکردی نیز مراتب ورود به مدرسه ،انجام مراسم صبحگاهی،و در نهایت ورود به کلاس های درس را بهتر محقق می کند.

## Slide 19
نقد مدرسه ایرانشهر
استاد توکلیان
مهلا ترکانلو-فاطیما طاهرزاده
بهار 92