## Slide 1: بنام خدای زیبایی ها
عنوان:کرمو شدن بتن

## Slide 2
کرمو یا شن نما شدن
مهم ترین نقص و عیب سازه های بتنی ایران و جهان، موضوع کرمو یا شن نما می باشد.
. عامل بروز چنین نقصی، جداشدگی در بتن می باشد.
معنای جداشدگی، جدائی یک جزء یا چند جزء بتن از دیگر اجزای آن می باشد.
کرمو بودن یا شن نما شدن بتن، ظاهری کاملاً متفاوت با عدم تراکم کافی بتن دارد.

## Slide 3
                نقص بزرگ کرمو یا شن نما بودن بتن باعث عوامل زیر میشود:
        1_کاهش شدید مقاومت فشاری، کششی و خمشی و برشی بتن به حدی که ممکن است نتوان مقاومت بتن این بخش را اندازه گیری کرد
        2_کاهش شدید مدول ارتجاعی بتن که عملاً در طراحی سازه از اهمیت برخوردار می باشد.
        3_کاهش شدید پیوستگی بین بتن و میلگرد که به کاهش شدید ظرفیت باربری قطعه می انجامد.
  4_افزایش شدید نفوذپذیری بتن در منطقه کرمو یا شن نما شده و نشت شدید آب به درون بتن و از بین رفتن آب بندی در سازه های نگهدارنده مایعات. 5_عدم امکان اندازه گیری جذب آب کوتاه مدت و بلند مدت بدلیل حفرات بزرگ
  6_عدم دوام بتن در محیط های دارای چرخه های یخ بندان و آبشدگی

## Slide 4
    7_شروع زود هنگام خوردگی میلگردها در اثر نفوذ سریع یون کلرید یا کربناته شدن بتن یا خمیر سیمان ناچیز
    8_ایجاد منظره بد و نمای نامطلوب در سطح بتن
    9_عدم تشکیل لایه انفعالی در میلگرد واقع در بخش شن نما شده و شروع خوردگی از ابتدای بتن ریزی یا ادامه دادن خوردگی میلگردهای زنگ زده
    10_نفوذ مواد زیان آور به درون بتن و آسیب رسانی به بتن
  11_افزایش آهنگ (شدت) خوردگی میلگردها در اثر کاهش شدید مقاومت الکتریکی بتن اطراف آن در منطقه پوشش میلگردها

## Slide 5
علل ایجاد جداشدگی در بتن
1_افزایش اسلامپ و کارائی بتن 2_افزایش مقدار آب و نسبت آب به سیمان بتن 3_کاهش عیار سیمان و مواد چسباننده یا کاهش خمیر سیمان
4_‌افزایش حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ها 5_درشت بافت شدن دانه بندی سنگدانه ها

## Slide 6
6_گردگوشه تر شدن سنگدانه ها بویژه درشت دانه ها 7_صاف تر شدن بافت سطحی سنگدانه بویژه درشت دانه 8_‌کاهش ماسه های ریز بتن (ذرات ریزتر از 3/0 میلی متر) و حتی کاهش مواد ریزدانه و مواد پودری 9_‌مصرف زیاده از حد روان کننده ها یا فوق روان کننده ها در بتن 10_‌عدم استفاده از مواد حباب زا در بتن

## Slide 7
عوامل خارجی که می تواند استعداد بالقوه جداشدگی را بالفعل نماید شامل موارد زیر میباشد:
1 _ایجاد ضربه یا لرزش در حین عمل
2_افزایش مولفه افقی سرعت بتن در هنگام ریختن
3_برخورد بتن بصورت افقی یا قائم به میلگردها در مسیر تخلیه و ریختن بتن
4_پرتاب کردن بتن با وسائلی همچون بیل از نقطه ای به نقطه دیگر یا به درون قالب
5_در رفتن شیره یا ملات از درز قالب
حرکت بتن در مسیر طولانی بویژه در بتن های خود تراکم

## Slide 8
ذ : گیر کردن سنگدانه های درشت در شبکه میلگرد و حرکت ملات بدون شن بدلیل انبوهی شبکه میلگرد. ر:‌عمل پمپ کردن بتن با روانی خیلی زیاد و با دانه بندی نام مطلوب و ریز دانه کم. ز: ‌برخورد شدید بتن پاشیدنی به سطح و برگشت درشت دانه ها بهمراه بخشی از ملات یا شیره بتن. ژ :‌ راه رفتن زیاد بر روی بتن تازه و حرکت وسائل حمل و ریختن بر روی بتن تازه ریخته شده. س : بتن ریزی روی شیب بویژه از بالا به پایین بجای پایین به بالا.

## Slide 9
ش :‌پرداخت لیسه ای غلط در سطح فوقانی بتن (در اثر عدم رعایت زمان پرداخت در ارتباط با آب انداختن بتن ) ص : آب شستگی بتن در اثر بارش و ایجاد رواناب در سطح بتن. ض : آب شستگی در بتن ریزی زیر آب با لوله ترمی بدلیل سرعت زیاد بتن در لوله ترمی و کم بودن عمق سر لوله در بتن ریخته شده وتلاطم حاصله از ریختن بتن در سطح بتن مجاور آب. ط:‌ دامنه نوسان و فرکانس نامناسب ویبراتور بویژه قدرت بیش از حد آن و یا ضعف شدید ویبراتور

## Slide 10
از علل دیگر کرمو شدن باید به عدم درز بندی مناسب قالب که باعث فرار شیره ی بتن و تفکیک دانه بندی میشود اشاره کرد..
که برای ترمیم آن باید با مواد پرکننده ترمیمی پایه سیمانی پر شود و سپس باید ساب بخورد تا سطحی صاف و صیقلی ایجاد شود.
و راهکار دیگر در ترمیم اگر قسمت کرمو برداشته شود و به صورت موضعی قالب بندی و بتن ریزی شود نتیجه بهتری بدست می آید

## Slide 11: راه هایی برای جلوگیری از کرمو شدن بتن
_قالب ها اگر فلزی هستن قبل از کارگذاری تمیز شده وخوب روغن کاری شوند 1
بتنی که نزدیک قالبها ریخته میشود دارای ریز دانه باشد یعنی شیره بتن بیشترباشد 2_ . 3_درحین ویبره زدن همان چکش زدن کارخوبی است . 4_درز قالبها خوب با گچ گرفته شود تا از بیرون رفتن شیره بتن جلوگیری شود

## Slide 12
ترمیم ترکها و محلهای کرمو و متخلخل در بتن مسلح
ملات تعمیری یک جرئی اصلاح شده با پلیمر آکریلیکی جهت صافکاری سطح بتن می باشد که پس از اضافه شدن آب به ملاتی قابله ماله کشی و خاکستری رنگ با قابلیت اجرا بر روی سطوح زبر بتنی و لایه های آسیب دیده سطحی تبدیل می گردد.

## Slide 13
ملات تعمیری جهت ترمیم ترکها ئ محلهای کرمو در بتن در موارد دیگر زیر هم استفاده میشود:
به عنوان لایه ترمیم برای سطوح بتنی آسیب دیده و سطوح کرموی بتنی .
آماده سازی سطوحی که می بایست توسط پوشش های محافظ اندود شوند .
برای ایجاد نمای یکنواخت بر روی سطوح تعمیر شده .

## Slide 14
  خواص ملات تعمیری جهت ترمیم ترکها ئ محلهای کرمو در بتن :
فرمول دقیق و نتایج یکنواخت
تنها نیاز به اضافه شدن آب در محل مصرف
بدون انقباض
چسبندگی عالی
انعطاف پذیر
سطح نرم ، قابلیت پرداخت کاری راحت
نفوذپذیری کم