## Slide 1
بخش قلب
به نام يگانه معمارهستي
استاد گرامی :
سرکارخانم مهندس زارعیان
دانشجویان: محسن غفوری
کمال سعیدنژاد
دانشگاه آزاداسلامی ”واحدسقز
ترم سوم کارشناسی معماری
بهار 1392
درس: طراحی معماری4

## Slide 2
مقدمه:
بخش قلب
بیمارستان به عنوان محل درمان بیماران ، همواره با شاخص اطاق های عمل مقایسه و دارای معنی و مفهوم خواهد بود. از اولین بیمارستان هایی که داریوش کبیر به واسطه احداث آنها درسرزمین های باستانی تحت نفوذ ایران،درکتیبه های مصری لقب ،نیکو کار بزرگ ، را از آن خود کرد.
تا بیمارستان افتخار آمیز جندی شاپوردر زمان ساسانیان ، وهمچنین از بیمارستان ها ی مشهورقرون سوم وچهارم ایرانیان تا ..... به امروز ،تعریف بیمارستان بعنوان محل درمان بیماران ،ثابت بوده لیکن تغییراتی را در تعاریف ،ظرفیت ،جانمایی ،اختصا صا ت ، معماری داخلی ،ارتباطات با سایر بخش ها،اندازه ها ،پارت بندی های عملکردی ،تجهیزات ومنصوبات پزشکی و غیر پزشکی ثابت و پرتابل ، .... شاهد بوده وهستیم.

## Slide 3
بخش قلب
نظری بر دپارتمان قلب و عروق بیمارستان :
خدمات این دپارتمان به شاخه های زیر تقسیم میگردد:
داخلی قلب و عروق ( درمان طبی و نیز کاتتریسم قلب راست وچپ و آنژیوگرافی تشخیصی کرونر و عروق محیطی)
اینترونشنال کاردیولوژی ( کاتتریسم قلب راست و چپ ، آنژیوگرافی تشخیصی کرونر و عروق مرکزی و محیطی ، سونوگرافی داخل عروقی (ivus) و اقدامات درمانی تهاجمی ( چون آنژیوپلاستی ، استنت گذاری، آمبولکتومی و والوپلاستی دریچه ... )
اکوکاردیوگرافی
الکترو فیزیولوژی ( بررسی و درمان ابلیشن و کاشت انواع پیس میکر)
جراحی قلب و عروق
جراحی و اینترونشن عروق محیطی
قلب اطفال
بازتوانی ( EECP ) و کاربرد سلول های بنیادی

## Slide 4
بخش قلب
استانداردهای تخت بیمار :
طول تخت بیمار 2.00 متر ؛ پهنای تخت 0.90 متر ؛ ارتفاع تخت (از کف تا محل خوابیدن) 0.65 متر
استانداردهای راهروها :
عرض راهرو بین 2.4 تا 3.1 متر
استانداردهای اتاق ها ( حداقل اندازه ها ) :
انوع اتاق طول عرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک تخته 3.40 3.15
دو تخته 5.35 3.50
سه تخته 7.00 3.50
چهار تخته 6.40 5.35
هشت تخته 2*6.40 5.55
دوازده تخته 2*6.40 7.20

## Slide 5
بخش قلب
بخشهای تحت نظارت بخش قلب و عروق :
بخش مراقبت های ویژه قلب ( سی سی یو)
بخش مراقبتهای پس از سی سی یو
آزمایشگاه کاتتریسم قلب و عروق
بخش مراقبت های کاتتریسم/آنژیوگرافی ( پست کت)
بخش داخلی
بخش مراقبتهای ویژه قلب باز
بخش مراقبت های پس از قلب باز
بخش جراحی قلب
بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب باز اطفال
کلینیک قلب ( اکو/ تست ورزش/ هولتر مانیتورینگ ریت و فشا ر)
کلینیک قلب اطفال
واحد تحقیقات قلب و عروق شامل ( اطفال، جراحی قلب و داخلی قلب)
بخش سی تی اسکن ( همکاری مشترک متخصصین رادیولوژی و قلب و عروق )

## Slide 6
بخش قلب
توضیح چند اصطلاح این بخش :
  کاتتریزاسیون قلبی :
  عبور دادن یک لوله نازک قابل ارتجاع ( کاتتر ) داخل ورید یا شریان و هدایت ان به داخل قلب به منظور تشخیص اناتومی و عملکرد قلب است
این بخش دارای ازمایشگاههائی است که سالیانه حد اقل روی 500 بیمار روشهای مربوطه را انجام می دهند
  بخش جراحی قلب :
  مکانی که قابلیت ارائه کاتتریزاسیون تشخیصی تهاجمی و تسهیلات درمانی شامل عمل جراحی قلب باز و بسته مانند جراحی پیوند شریان کرونر را داشته باشد .
  مطالعات الکترو فیزیولوژی پیچیده :
  شامل ارزشیابی القائی هیس-پور کنژ بدون ایجاد اریتمی است .
  جراحی قلب باز :
  نوعی عمل جراحی که در ان دستگاه پمپ قلبی عروقی در جریان گردش خون انجام می دهد در ان استفاده شود

## Slide 7
بخش قلب
بخش جراحی :
این بخش شامل چند اتاق عمل به قرار زیر می باشد :
پذیرش
رختکن پرسنل
ریکاوری
اینتنسیوکار
آماده کردن
محل استریل
شستشو
اتاق عمل
شستن بعد از عمل
محل وسائل و تجهیزات ( اتاق ریکاوری باید دارای دستگاههای پایش نوار قلب و همودینامیک –احیای قلبی ریوی – ضربان ساز تشخیص درمان اریتمی ها – سیستم گردش خون ائورت به کمک بالن و ... )
سائر اتاق های مورد نیاز و ...

## Slide 8
اتاق های جراحی نسبت به نوع کار خود از نظر فونکسیون ( عملکرد ) داخلی مستقل هستند و در جهت اکس موازی با اتاقهای عمل از داخل با هم ارتباط دارند .
فضاهای مشترک مانند : استرلیزاسیون – ایکس ری ( اشعه ایکس )
برای همه اتاقها در یک منطقه مرکزی منظور می شود .
باید در قسمت مجاور اکس حرکتی فضاهائی برای مراحل مختلف جراحی پیش بینی نمود تا بدینوسیله این فضاها جدائی کامل بین هسته اصلی و آ کس اصلی بیمارستان برای جلوگیری از انتقال میکروب به وجود اید .
بخش قلب
بخش جراحی :

## Slide 9
بخش قلب
استانداردهای مختلف بخش جراحی :
نوع عملکرد حد اقل فضا (به متر مربع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتاق عمل 36
اتاق دست شستن 9
اتاق وسائل استریل 10
رختکن 9
محل وسائل استفاده شده 9
محل اماده کردن بیمار 18
تخت عوض کردن بعد از عمل 18
دوش و توالت 14
پارکینگ تخت تمیز و کثیف 20
ریکاوری برای 5 تخت 32
محل وسائل استریل روز 10
محل شستن قبل از عمل 10
محل شستن بعد از عمل 10
محل نکهداری وسائل کثیف 10
اتاق وسائل چونگ کننده بدن 18
اتاق تاریک خانه برای ایکس ری 18
تاریکخانه ایکس متحرک 12
اتاق پرسنل بخش جراحی 28
اتاق دفتر بخش 22
ابدارخانه بخش 9
اتاق مطالعه و جلسه بخش جراحی 12
محل وسائل استرلیزاسیون برای بخش 40
یک لابراتوار کوچک 9
نوع عملکرد حد اقل فضا (به متر مربع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

## Slide 10
بخش قلب
بخش کاتتریزاسیون :
بخش کاتتریزاسیون قلب در بیمارستان باید فورا برای بیماران قابل دسترس باشد چه در محل و چه به صورت اعزام فوری.
استانداردهای بخش کاتتریزاسیون :
-حداقل مساحت تمیز در ازمایشگاه کاتتریزاسیون قلب ( صرف نظر از کابینت ها و قفسه های ثابت و متحرک ) حدود 400 فوت مربع است
- یک اتاق کنترل در ازمایشگاه کاتتریزاسیون قلب با مساحت 50 فوت مربع برای انجام موثر تکنیکهای رادیو گرافی و استقرار وسائل ثبت و ظهور تصاویر
- محوطه محصور برای مبدلهای اشعه ایکس ؛ قطعات مولد نیرو و ابزار الکتریکی و الکترونیکی حداقل 100 فوت مربع مساحت داشته و در خود آزمایشگاه قرار داشته باشد
- اتاق ریکاوری با تمام تجهیزات ( تجهیزات قبلا ذکر شده است)
- محل شستشو نزدیک درب ورودی و اتاق انجام کار به گونه ای قرار گیرد که به کارکنان و وسائل پزشکی چیزی پاشیده نشود .
-اتاق کار کثیف شامل :
سینک طبی ثابت ، 2- یک سینک برای شستن دست ، 3- یک پیش خوان کار 4- محل نگهداری زباله و ...
- محل نگهداری ملحفه و البسه تمیز
- اتاق انبار یا کار تمیز باید برای انبار کردن یا نگهداری وسائل تمیز و استریل وجود داشته باشد این اتاق مجهز به دستشوئی برای شستن دست است .
در ازمایشگاه کاتتریزاسیون قلب باید سیستمی وجود داشته باشد تا خروج وسائل الوده از اتاق تمیز و استریل کردن ان و دسترسی به وسائل و اقلام تمیز را تضمین کند .
- محل تعویض لباس کار کنان آزمایشگاه کاتتریزاسیون قلب باید به گونه ایی طراحی شود که تردد یک طرفه باشد، یعنی افرادی که از خارج وارد بخش میشوند بتوانند مستقیم پس از ورود و تعویض لباس ، به سوی آزمایشگاه کاتتریزاسیون حرکت کنند.

## Slide 11
بخش قلب
-وجود محل مخصوص مثل انبار ، شامل سینک کف که برای نگهداری از وسایل تمیز کاری که به طور خاص برای مجموعه ی کاتتریزاسیون قلب در نظر گرفته است ، اختصاص یابد.
- در ساعات زمان بندی شده بین عمل های کاتتریزاسیون،افرادی که آموزش های ویژه ایی که در ارتباط با نظافت بخش کاتتریزاسیون قلب دیده اند باید برای انجام نظافت و سایر وظایف محوله مشغول به کار شوند
- فضای نگهداری تجهیزات اشعه ایکس و مکان ظهور فیلم در این بخش پیشبینی شود.
استانداردهای بخش کاتتریزاسیون :
-موارد زیر برای استفاده در این بخش باید به سهولت در دسترس باشد:
1 -اتاق نظارت
2- اتاق بایگانی فیلم ها
3- اتاق کنفرانس
4- کتابخانه و اتاق مطالعه
5-وسایل کمک آموزشی و بایگانی مربوط به آنها
- سیستم تلفنی اورژانس باید در اتاق ریکاوری و اتاقی که کاتتریزاسیون در آن جا انجام می شود وجود داشته باشد.

## Slide 13
بخش CCU:
1- استيشن پرستاري: مركزي با ابعاد m2 3*2/5
2-سرويس بهداشتي
3- اتاق تي‌شويي 4 متر مربع
4- اتاق نگهداري داروهاي مورد نياز بخش 12متر مربع
5-انبار لباس و ملحفه 15 متر مربع
6- بخش اتاق عمل pase گذاري
7- بخش يونيت‌ها ابعاد پيشنهادي m2 5 برای هر یونیت
8- استراحت كاركنان برای خانم ها و آقایان 36 متر مربع
9- رختكن برای خانم ها و آقایان 16 متر مربع
10- ظرف‌شويي 2 متر مربع
1- کادر 14 مترمربع
2- بیماران 14 مترمربع
1- اتاق عمل 12 مترمربع
2-حمام و سرویس 14مترمربع
3- آبدار خانه 6 مترمربع

## Slide 14: اتاق ICU:
1- استيشن پرستاري:3*2/5 متر
2- سرويس بهداشتي
3- رختكن پرسنل برای خانم و آقا 16 متر مربع
4- آبدارخانه 9 مترمربع
5- اتاق منشي 7 متر مربع
6- اتاق ايزوله براي مريض‌هاي عفوني (m2 2 × 5/1)
7- استراحت كادر (m2 2 ×5/1)
m2 2 × 5/1
8- انبار تجهيزات 20 متر مربع
9- اتاق شستشو
10- اتاق گازهاي طبي 6 متر مربع
11- اتاق پزشک 3*4 متر
12- بخش يونيت با ابعاد تقريبي (m2 3 ×2)
13- اطفاء حريق 1/5*2/5متر
14- اتاق عمل براي جراحي‌هاي جزئي (m2 30-25)
15- اتاق مدارك 9 متر مربع
16- اتاق مشاور 12 متر مربع
17- فضاي آزمايشگاهي 9 متر مربع
18- اتاق مواد بهداشتي و دارو 12 مترمربع
19- ساب استريل (m2 20)
(تعداد تخت‌ها بين 6 تا 12 تخت بسته به بزرگي بيمارستان)
بخش قلب

## Slide 15
1- اتاق مكانيكال:
وسيله‌‌هاي ورزشي و بازتواني+ تخت معاينه (m 45-40 فضاي كنوني **)
2- اتقا رختكن 8 متر مربع
3- اتاق استراحت پرسنل + سرويس 36 متر مربع
4- كلاس آموزش به بيمار 15 متر مربع
5- اتاق EECP
6- اتاق بايگاني 9 متر مربع
7- سرويس بهداشتي + دوش
8- سوله‌ي ورزشي
9- آبدارخانه 9 متر مربع
10- اتاق پرسنل 36 مترمربع
1- رختكن
2- اتاق عايق صوتي‌دار براي تخت
3- اتاق پرستار + كمد براي بايگاني
در کل 20 متر مربع
1-رختكن 20 متر مربع
2-خود محل ورزش 44*88*9 متر مکعب
بازتوانی :
بخش قلب

## Slide 17
بخش درمانگاه قلب. |  |  | 
نام فضا | سطح خالص بنا | تعداد | سطح خالص کل
سالن ورودی درمانگاه و پذیرش |  |  | 
پیش ورودی | 9 |  | 9
انتظار بیمار | 60 |  | 60
پذیرش بیمار و صندوق | 9 |  | 9
توالیت مرد و زن | 3 | 2 | 6
توالت صندلی چرخدار | 3 | 3 | 9
بایگانی و تایپ | 14 |  | 14
مدیریت درمانگاه | 14 |  | 14
داروخانه | 14 |  | 14
بوفه | 12 |  | 12
درمانگاه داخلی |  |  | 
پذیرش فرعی | 12 |  | 12
استراحت پرسنل | 8 |  | 8
اتاق پزشک و معاینه | 14 | 4 | 56
اتاق ECG | 10 | 2 | 20
اتاق تست ورزش | 12 |  | 12
اتاق بازتوانی | 20 |  | 20
بخش رادیوگرافی |  |  | 
منشی | 6 |  | 6
بایگانی | 8 |  | 8
اتاق ملحفه تمیز | 8 |  | 8
انبار فیلم | 9 |  | 9
توالت کارکنان | 2 | 2 | 4
اتاق تاریک | 6 |  | 6
اتاق کنترل | 6 |  | 6
رادیوگرافی | 41 |  | 41
توالت بیمار مرد و زن | 2 | 2 | 4
رختکن بیمار | 6 |  | 6
استراحت پرسنل | 9 |  | 9
آبدارخانه | 6 |  | 6
جمع سطوح خالص |  |  | 388
سطح رفت و آمد درون بخشی 35% |  |  | 8/135
سطح خالص زیربنا |  |  | 8/523
سطح اسکلت و دیوارها10% |  |  | 38/52
سطح ناخالص زیربنا |  |  | 576~1/576