## Slide 1: اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی

## Slide 2: مقدمه
در دنيای پيشرفته امروز حادثه هميشه در کمين است. همه ساله ميليون ها حادثه ناشی از کار در دنيا به ویژه در کارگاه ها اتفاق می افتد که بعضی از آنها مرگبار است و برخی دیگر موجب از کار افتادگی کلی و جزئی می گردد.
در اغلب موارد حوادث ناشی از کار موجب از کار افتادگی موقت می شود که ممکن است ماه ها به طول انجامد. حوادث هميشه موجب ایجاد اضطراب ناراحتی شدید خانواده فرد قربانی می شود و ممکن است در زندگی خانوادگی نيز اثرات مخربی داشته باشد.
در این مقاله به مسایل ایمنی کارگران، نکات ایمنی حين کار در کارگاه ها، عوارض ناشی از کار، عمليات حفاری، حفرچاه، وسایل حفاظت فردی، ایمنی عمليات گودبرداری داربست ها، نردبان ها، بالابرها و نکات ایمنی کار فضاهای تاسيساتی پرداحته شده است.

## Slide 3: ١- حفاظت و ایمنی کارگران و کارکنان
کليه کارگران و کارکنان کارگاه ها باید با توجه به نوع کاری که انجام می دهند از پوشش های حفاظتی و ایمنی مناسب استفاده نمایند.

## Slide 4: 1-١- لباس کار مناسب
- در اماکنی که خطر انفجار یا آتش سوزی وجود دارد، استفاده از لباس کارهایی که ایجاد الکتریسيته ساکن می کنند اکيداً ممنوع است. استفاده از کمربند بر روی لباس کار و آستين دکمه دار ممنوع می باشد.
- لباس کارگران برق کار نباید هيچ جزء فلزی داشته باشد.
- لباس کار باید با توجه به نوع کار انتخاب شود.

## Slide 5: 2-1-کلاه، کفش و دستکش ایمنی
لازم است کارگران و کارکنانی که در معرض سقوط اشياء قرار دارند، از کلاه ایمنی استفاده نمایند.
کلاه ایمنی باید سبک (در حدود ٤٠٠ گرم)، عایق برق، مقاوم در برابر آتش و قابل شستشو باشد و حتماً داخل آن ضدعفونی گردد. طبق استاندارد به شماره ٤٨٤٠ DIN
- کارگرانی که با دریل، ابزار چرخنده و ماشين های دارای قطعات چرخان یا غلتان کار می کنند نبایستی از دستکش استفاده نمایند. کارگرانی که با اشيای تيز سر و کار دارند یا عمليات خم کردن، لوله کردن و حمل اشيای خاردار را انجام می دهند باید از دستکش مناسب (مسلح به نوارهای فلزی) استفاده نمایند.

## Slide 6
دستکش باید متناسب با خطرات احتمالی ناشی از کار انتخاب شود.
کارگرانی که فلزات داغ را حمل می کنند و یا عملياتی بر روی آنها انجام ميدهند مانند جوشکاری یا برشکاری، باید از دستکش از جنس پنبه نسوز یا چرم که در مقابل گرما مقاومت داشته باشد استفاده نمایند.
کارگرانی که با اسيدها و قلياها سر و کار دارند باید از دستکش های لاستيکی نرم و نازک (طبيعی یا مصنوعی) که مقاوم در برابر این مواد می باشند استفاده نمایند.
- کارگرانی که در معرض خطرات ناشی از برخورد یا سقوط اشيای سنگين قرار دارند برای حفاظت از انگشتان پا باید از کفش های ایمنی با پنجه های فولادی استفاده نمایند.

## Slide 7
- کارگران برق باید از دستکش لاستيکی که عایق برق بوده و مقاومت آن متناسب با ولتاژ برق شبکه باشد، استفاده نمایند.
- در کارگاه هایی که ایجاد جرقه باعث بروز آتش سوزی می گردد کفش کارگران باید از نوع ایمن و ضد جرقه باشد.
- کارگرانی که با وسایل و ابزار برقی کار می کنند بایستی در هنگام کار بر روی سکوی عایق مستقر شده یا از کفش های عایق استفاده نمایند.
- کارگرانی که با مواد روغنی، قليایی یا اسيدی کار می کنند بایستی از کفش هایی استفاده کنند که جنس لاستيک و یا چرم قطور باشد و مقاوم در برابر مواد فوق باشد.

## Slide 8: 3-1- عينک، ماسک و گوشی
- کليه کارگرانی که کار آنها ممکن است سلامت چشم هایشان را به خطر بياندازد باید از عينک حفاظتی استفاده نمایند.
- عينک های حفاظتی شيشه ای یا پلاستيکی باید دارای مقاومت کافی بوده و فاقد حباب هوا، ترک و موج باشد و بتواند حتی الامکان ٨٠ % نور را از خود عبور دهد.
- کارگرانی که در محيط های پرغبار، سمی و یا بسته با هوای آلوده به گازهای مسموم کننده کار می کنند، جهت حفاظت از سيستم تنفسی فيلتری متناسب با نوع آلودگی استفاده نمایند.

## Slide 9
انتخاب ماسک و فيلتر بستگی به خواص شيميایی، فيزیکی و بيولوژیکی ماده موجود در محيط کار و نوع محل و فضای کار دارد.
-کارگرانی که با دستگاههای پرسر و صدا کار می کنند یا در
مجاورت این دستگاه ها به طور مداوم به کار مشغولند بایستی از گوشی های مناسب استفاده نمایند.
- کارگرانی که در عمليات جوشکاری و برشکای مشغول به کار هستند بایستی از عينک های ایمنی مجهز به شيشه های رنگی (فيلتر دار) جهت جذب تشعشعات استفاده نمایند (استاندارد BS-2092)

## Slide 10: 4-1-کمربند ایمنی و طناب نجات
برای کارکنانی که در ارتفاع به کار می پردازند و با خطر سقوط مواجه هستند استفاده از کمربندهای ایمنی و سایر حایل های ایمنی مناسب، ضروری است.
- کمربندهای ایمنی و متعلقات آن باید از چرم، برزنت و یا پارچه های مقاوم و مواد محکم ساخته شده باشد و قدرت تحمل بار را با حداقل نيروی ١١٥٠ کيلوگرم داشته باشد (حداقل پهنای کمربند ١٢ cm و ضخامت آن ٦ mm می باشد).

## Slide 11
- کمربندهای ایمنی نباید دارای زنگ زدگی، پارگی و سایر اشکالاتی باشند که باعث ایجاد خطر برای استفاده کننده گردد.
- کليه قطعات و ضمایم کمربندهای ایمنی بایستی به طور دقيق و مرتب مورد بازدید قرار گيرد و قطعات فرسوده تعویض گردد که حصول اطمينان از بی عيب و نقص بودن کمربند الزامی است.

## Slide 12: 5-1-سایر نکات ایمنی
- کارگرانی که با وسایل برقی کار می کنند بایستی از حمل و نگهداری اشيای غير ضروری مانند انگشتر، کليد، زنجير، ساعت و اشيا به هنگام کار خودداری نمایند.
- استفاده از هر گونه وسایل استحفاظی فردی خراب، فرسوده یا صدمه دیده که نتواند ایمنی فردی را برای استفاده کننده تامين نمایند ممنوع است.

## Slide 13: ٢- حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه
1-2-نور
-در تونل ها و راهروها از لامپهای فلورسنت دوبل یا جفتی به فاصله ٨متر استفاده شود.
-در سالن های کارگاهی و محوطه کارگاه از لامپ های بخار سدیم -جيوه استفاده شود.
- ميزان روشنایی مناسب در تونل و راهروها و محل عبور و مرور افراد حداقل ١٠٠ لوکس و ميزان روشنایی برای فعاليتهای ساختمانی و کارگاهی مانند جوشکاری، آهنگری و غيره حداقل ١۵٠ -٢٠٠ لوکس می باشد.
-لامپها نباید طوری نصب شوند که نور مستقيم وارد چشم کارگر شود.
-چراغ های گردان می بایست به رنگ قرمز بوده و تعادل کافی داشته باشند.
-هنگام استقرار چراغ چشمک زن یا گردان،سيم حامل برق لازم است در صورت امکان بر روی دیوار نصب گردد.

## Slide 14
-تامين نور کافی برای انجام فعاليتهای مختلف در کارگاه ضروری است. با توجه به عدم امکان
تامين نور طبيعی در بخش عمده ای از محيط های کار، بایستی از چراغ های مناسب استفاده
شود.
- چراغ هایی که برای تامين نور در محيط های کار نصب می شوند باید در محل های مناسب به
طور کاملا ایمن نصب شوند.
- استفاده از چراغ های رنگی برای تامين نور در محيط های کار ممنوع است.
- چراغ ها باید دارای حفاظ های مناسب باشند که در صورت برخورد با اشياء صدمه نبيند.
- امکان استفاده از چراغ های قابل جابجایی (چراغ گردان) باید با تعبيه پریزها و رابطهای مناسب در کارگاه در نظر گرفته شود.
-در کليه معبرها و مسيرهای رفت و آمد کارگران و وسایل باید چراغهای مناسب با نور کافی و
-در محل های ایمن نصب گردد.
- کليه وسایل و تجهيزات تامين نور کارگاه بایستی دارای کيفيتی مناسب و مطابق با اصول فنی مربوطه باشند.
- استفاده از نوار یا چسب در محل اتصال دو سيم به تنهایی ممنوع می باشد و بایستی حتما از ترمينال استفاده شود.

## Slide 15: 2-2-تهویه کارگاه
- از آنجا که بخش قابل توجهی از فعاليتهای ساختمانی در محيط های بسته زیر زمين و بدون ارتباط مستقيم با فضای باز انجام می شود، تهویه کارگاه باید به نحو مطلوب انجام شود بدین منظور:
الف) تجهيزات و وسایل مناسب تهویه با توجه به شرایط کارگاه پيش بينی و نصب شوند.
ب) سرعت جریان هوای ورودی به کارگاه و نحوه توزیع آن باید به گونه ای باشد که باعث ورود، گسترش یا افزایش آلودگی هوای کارگاه نگردد.

## Slide 16
ج) سيستم تخليه هوا و کانال های مناسب آن در محل هایی که آلودگی ناشی از گرد و غبار یا دود و گازهای سمی وجود دارد بایستی پيش بينی شود.
د) تهویه کارگاه باید به طور دایمی در طول مدت زمان کار انجام شود.
در صورت وجود گرد و غبار و دود با غلظت بالاتر از حد مجاز از فيلترهای مناسب گرد و غبار و دود یا گاز سمی استفاده شود.

## Slide 17
-تهویه باید به دو صورت عمومی و موضعی طراحی و اجرا گردد.
-در تهویه در عمل مکش (جهت خروج آلودگی) و دمش(جهت ورود هوای تازه) می بایست به طور همزمان صورت گيرد.
- برای جلوگيری از گسترش آلودگی ناشی از احتراق ماشين های درون سوز مانند موتور جوش های دیزلی و امثال آنها بایستی به وسيله لوله های تخليه هوا و فن مناسب، دودهای حاصل از احتراق به خارج از محيط کارگاه هدایت شود.
- کليه وسایل و تجهيزات مورد استفاده باید مطابق با اصول فنی و عاری از نقص باشند.