## Slide 2
تهیه کننده : احمد محمدی
نام مدرس :
استاد حسین زاده

## Slide 3: روش‌هاي تشخيص هويت بيومتريک (Biometric Methods)

## Slide 4
اشاره
يکي از مباحث مهم در جامعه امروزي که دغدغه بسياري از کارشناسان و همچنين کاربران مي‌باشد بحث امنيت و تشخيص و تاييد هويت است.
امروزه در امور مربوط به امنيت اماکني مانند دانشگاه ها، فرودگاه ها، وزارتخانه ها و حتي شبکه‌هاي کامپيوتري استفاده از روش هاي بيومتريک در تشخيص هويت يا تاييد هويت افراد بسيار متداول شده است. سيستم‌هاي پيشرفته حضور و غياب ادارات، سيستم‌هاي محافظتي ورود خروج اماکن خاص، نوت‌بوک‌هاي مجهز به Finger Print و ... از روش‌‌هاي مختلف تشخيص هويت بيومتريک استفاده مي‌کنند. در اين مقاله سعي مي‌کنيم به صورت مختصر، مروري بر روش هاي مختلف بيومتريک داشته باشيم.

## Slide 5: مقدمه
کلمه Biometric از ترکيب دو کلمه يوناني bios (زندگي) و metrikos (تخمين) شکل گرفته است. بيومتريک عبارت است از، تشخيص هويت افراد با استفاده از ويژگي هاي فيزيولوژي و رفتاري آنها. اين يک تعريف کلي از واژه بيومتريک است. با استناد به اين تعريف مي‌توان گفت که همه افراد در زندگي روزمره خود، ناخودآگاه از بيومتريک استفاده مي‌کنند.به عنوان مثال هويت افرادي که با آنها سرو کار داريم را مي‌توان از روي صدا، چهره و حتي طرز راه رفتن‌شان تشخيص دهيم بنابراين مي‌توان تاريخچه استفاده از بيومتريک را به قدمت تاريخ بشر دانست.

## Slide 6
سيستم هاي بيومتريک
سيستم‌هاي بيومتريک بايد با درصد قابل توجهي قابل اعتماد باشند تا سيستم در تشخيص افراد و اجازه دسترسي آنها اشتباه نکند. در مقايسه با روش هاي سنتي تشخيص هويت مانند رمز عبور و کارت شناسايي مي توان به اين مزاياي بيومتريک اشاره کرد: • قرض داده نمي شوند. • دزديده نمي شوند. • گم و يا فراموش نمي شوند • خراب نمي شوند.
معمولا يک سيستم بيومتري به کمک الگوريتم هاي تشخيص الگو ( Pattern Recognition) سعي در استخراج ويژگي هايي(features) از رفتار يا ساختار فيزيولوژي فرد مي کند و سپس اين ويژگي ها را در ديتابيسي ( براي تشخيص و تاييد هويت) ذخيره مي ‌کند. سيستم هايي که بر اساس علائم فيزيولوژي عمل مي کنند بسيار مطمئن‌تر از سيستم هاي رفتاري هستند.

## Slide 7
يک سيستم بيومتريک شامل 4 بخش بنيادي است :
• Sensor Module : قسمت نمونه برداري که اطلاعات خام مورد نياز را جمع آوري مي کند. مانند تصوير اثر انگشت. • Feature extraction Module : قسمت پردازش براي استخراج ويژگي ها از اطلاعات مرحله قبل. • Matching Module : قسمت مطابقت که بررسي مي کند آيا اطلاعات جمع آوري شده با اطلاعات الگو مطابقت مي کند يا خير؟ مثلا تشخيص مي دهد که آيا اطلاعات بدست آمده مي تواند متعلق به يک اثر انگشت باشد يا خير، در صورت مطابقت بر حسب نياز آن را ذخيره مي کند و يا به مرحله بعدي براي تشخيص هويت مي رود. • Decision-making Module : قسمتي که اطلاعات ورودي (ويژگي ها) را با اطلاعات ذخيره شده مقايسه مي کند و اگر شباهت از درصد معلومي بالاتر بود به فرد اجازه دسترسي مي دهد در غير اينصورت پيغام خطا مي دهد.

## Slide 8
خصيصه هايي که به منظور بيومتريک استفاده مي شوند بايد داراي 4 ويژگي زير باشند:
• Universality : تمامي افراد داشته باشند. • Distinctiveness : در دو فرد مشابه نباشد. • Permanence : در طول زمان تغيير نيابد. • Collectability : قابل جمع آوري باشد.
متدهاي امروزي در بيومتريک در اين قسمت متدهاي متداول و غير متداول بيومتريک را معرفي خواهيم کرد و از بيان جزئيات وسايل و الگوريتم‌هاي پردازشي خودداري خواهيم کرد و تنها به بيان مزايا و معايب هر روش مي پردازيم.

## Slide 9
لازم به توضيح است که از بيومتريک در دو فيلد مجزا مي توان استفاده کرد:
تشخيص هويت(Identification):
در اين فيلد سعي مي شود که هويت شخص دقيقا مشخص گردد. تاييد هويت(Verification) :
در اين فيلد بررسي مي کنند که آيا فرد مطابق با هويت ادعا شده هست يا خير؟
سيستم هايي که قادر به تشخيص هويت هستند، حتما مي توانند تاييد هويت را انجام دهند ولي بر عکس آن قطعي نيست.

## Slide 11
شکل 1 : تصويري ديجيتالي از اثر انگشت
اثر انگشت(finger Print) اين روش متداول ترين متد مورد استفاده در بيومتريک است و چيزي جز اثر پستي و بلندي هاي نوک انگشت هر فرد نيست. سابقا اثر انگشت را توسط فشار دادن انگشت جوهري بر کاغذ بدست مي آوردند ولي امروزه ، از نوک انگشت تصويري
ديجيتالي تهيه مي‌شود.

## Slide 12
براي تهيه تصوير ديجيتالي اثر انگشت از سه نوع اسکنر استفاده مي‌شود: اسکنرهاي نوري (optical) ، اسکنرهاي اولتراسوند(ultrasound) و اسکنر‌هاي نيمه هادي (semiconductor capacitors). نوع سوم مقرون به صرفه ترين اسکنر امروزي است و در اکثر نوت بوک ها از اين نوع اسکنر استفاده مي شود. نوع اول در اثر تماس مکرر انگشت با سطح آن ها، سطوح شان چرب و مات مي¬شد و کارايي شان به شدت افت مي‌کرد ولي در سنسورهاي نوع سوم اين مشکل وجود ندارد. از انواع مشابه اين روش مي توان به اثر کف دست(Palm Print) و اثر کف پا (Foot print) نيز اشاره کرد. بيومتريک با استفاده از اثر انگشت متداول ترين و در عين ارزاني يکي از مطمئن ترين روش هاي تشخيص هويت است.

## Slide 14
شکل2 : اثر کف دست و اثر کف پا

## Slide 15
روش تـشـخـيـص زنـده بـودن انگشـت
‌الگوي دمايي نوك انگشت
‌تشخيص از طريق تعرق بافت انگشت
‌روش هاي اندازه گيري دماي بافت
‌ايجاد گرما در محل قرار گيري انگشت
‌تشخيص زنده بودن اثر انگشت بر پايه آناليز ويولت

## Slide 16
عنبيه(Iris)
ساختار شکل گيري عنبيه از ماه سوم جنين آغاز و تا ماه هشتم کاملا تثبيت مي گردد. ظاهر و ساختار ( Pattern ) پيچيده عنبيه به ما اين امکان را مي دهد تا ويژيگي هاي قابل قياس زيادي از آن استخراج کنيم. تصويربرداري از سطح عنبيه کار چندان سختي نيست ولي نکات دردسر سازي دارد. مثلا اگر نور محيط تغيير کرده باشد و يا زاويه چرخش چشم مناسب نباشد و همچنين اگر کنتراست، رزولوشن و فوکوس تصوير تغيير کرده باشد، امکان خطا بسيار بالا مي رود.
اين روش توانايي تشخيص هويت را نيز دارد.

## Slide 17
شکل 3 : تصوير‌برداري از عنبيه

## Slide 18
طرز حرکت (Gait)
اين متد يکي از روش هاي جديد است که تا به حال بطور رسمي از آن استفاده نشده و مستلزم تحقيقات بيشتري است. اين روش دقت بالايي ندارد و مي تواند در مواردي که احتياج به امنيت بالايي نيست، استفاده شود. مهمترين مزيت اين روش اينست که مي توانند از فاصله غير نزديک هويت فرد را تشخيص دهند( مانند تصاوير در شبکه دوربين های مدار بسته) در حاليکه بقيه متدهاي بيومتريک مانند اثر انگشت احتياج به همکاري شخص و نزديک بودن او براي ضبط اطلاعات می باشد. در اين سيستم نحوه تحرک اندام هاي مختلف بدن هنگام راه رفتن بررسي و تحليل مي گردد.

## Slide 19
طرز راه رفتن يکي از اعمال رفتاري است و امکان دارد در گذر زمان تغيير يابد.
از طرفي از آنجا که براي پردازش اين روش احتياج به پردازش بر روي تصاوير ويديويي است، روشي با پردازش سنگين و در نتيجه گرانقيمت است. به همين دلايل اين روش اصلا رايج نشده است.
شکل 4 : بررسي نحوه حرکت اندام هاي مختلف بدن هنگام راه رفتن

## Slide 20
شبکيه (Retina)
در اين روش از سطح شبکيه تصويربرداري مي شود و ساختار رگ‌هاي پشت شبکيه مورد پردازش قرار مي گيرد. ساختار اين رگ‌ها براي هر فرد با فرد ديگري، حتي در دو قلوهاي همسان نيز فرق دارد. از آن جهت که امکان دسترسي به شبکيه وجود ندارد، اين روش در مقايسه با روش هاي ديگر مانند اثر انگشت، عنبيه و ... از امنيت بالاتري برخوردار است. بطور مثال در اثر انگشت مي توان از لايه هاي پوست مصنوعي و در عنبيه از لنزهاي خاص براي تقلب استفاده کرد، ولي امکان دسترسي به شبکيه براي تقلب وجود ندارد.

## Slide 21
شکل 5 : ساختار رگ‌هاي پشت شبکيه
محدوديت هاي تصويربرداري همانند عنبيه است ولي با حساسيت کمتر. از طرفي به دليل تابش نور اندکي به درون مردمک براي تصويربرداري اين روش تا حدودي آزار دهنده است و مانع عموميت يافتن آن شده است. اين سيستم توانايي تشخيص هويت را دارد.

## Slide 22
چگونگی تايپ با کيبورد(KeyStroke)
کارشناسان بر اين باورند که هر فرد هنگام تايپ بر کيبورد، از الگوي رفتاري خاصي جهت ضربه زدن به کيبورد استفاده مي کند. به اين روش ريتم تايپ (typing rhythm ) نيز گفته مي شود. در اين سيستم کاربر کلمه خاصي را بطور متناوب وارد مي‌کند و نحوه تايپ (فواصل زماني بين ضربه زده خودن کليدها) ثبت وسپس تحليل مي‌گردد. اين متد براي تشخيص هويت نمي تواند کارا باشد و تنها در بعضي مواقع براي تاييد هويت بکار گرفته مي شود. از اين روش در تعدادي از کامپيوترهاي شخصي و نوت‌بوک ها براي افزايش امنيت استفاده شده است.

## Slide 23
گوش(Ear)
از گوش به دو شکل براي تشخيص هويت استفاده مي شود: شکل و ساختار لاله گوش در افراد مختلف متفاوت است (شکل 6). اکوي صداي خروجي از کانال گوش براي هر فرد با فرد ديگري متفاوت است (شکل 7). تا به حال اين روش کارايي زياد و قابل اعتمادي براي تشخيص هويت نداشته است و مواردي اندک براي تاييد هويت از آن استفاده شده است.
شکل 6 : شکل و ساختار لاله گوش

## Slide 24
شکل7 : اکوي صداي خروجي از کانال گوش

## Slide 25
شکل هندسي دست و انگشت ( Hand & Finger Geometry)
آنچه که در اين روش مورد تحليل و مقايسه قرار مي گيرد، طول و قطر انگشت ها، مکان مفاصل، شکل و سايز کف دست است. اين تکنيک بسيار ساده و مقرون به صرفه است. تغييرات ظاهر پوست مانند خشکي انگشت، در نتيجه مقايسه تاثير گذار نيست در حاليکه در روش اثر انگشت لازم است که پوست حالت غير خشک و معمولي داشته باشد. با اين حال ساختار هندسي بيان شده در افراد مختلف واقعا يک پديده متفاوت نيست و ممکن است چند نفري يافت شوند که داراي مشخصات يکسان باشند، از اين رو اين روش براي تشخيص هويت در بين خيل انبوه کاربران استفاده نمي شود و معمولا تنها براي تاييد هويت ( بعد از تشخيص هويت اوليه مانند اثر انگشت) و يا براي وارد شدن به اتاقي در يک دپارتمان ( ورودي دپارتمان نيز محدود به روش هاي بيومتريک است) از آن استفاده مي شود. از طرفي ساختار هندسي اشاره شده مي تواند در طول رشد و يا عوامل ديگر مانند استفاده از انگشتر تغيير يابد و اين مسائل به شدت از کارايي اين روش مي کاهند.

## Slide 26
شکل 8 : تحليل و مقايسه طول و قطر انگشت ها، مکان مفاصل، شکل و سايز کف دست

## Slide 27
وريد و رگ‌ها (Vein & Vascular Patterns) در اين روش از رگ هاي زير پوست فرد تصوير تهيه مي شود و ساختار آنها مورد پردازش و تحليل قرار مي گيرند. ساختار اين رگ‌ها براي افراد مختلف منحصربفرد است. روش هاي مختلفي براي تصويربرداري وجود دارد که معمول ترين آنها دوربين هاي مادون قرمز و سنسورهاي حرارتي لمسي مادون قرمز است. عموما از رگ‌هاي پشت کف دست، کف دست و رگ‌هاي انگشتان دست براي اين نوع بيومتريک استفاده مي شود. از آن جهت که شکل و حالت پوست در نتيجه اين سيستم تاثير ندارد، اين روش نسبت به روش هاي اثر انگشت و شکل هندسي دست داراي امنيت بيشتر است.
شکل 9: تصوير‌برداري از رگ هاي زير پوست

## Slide 28
لب ها (Lips)
تا به حال اين نوع از بيومتريک پيشرفت و کاربرد خاصي نيافته است. از لب به عنوان بيومتريک به يکي از سه طريق زير استفاده مي شود : • اثر لب (Lips Print) : همانند اثر انگشت است با اين تفاوت که اثر لب را ثبت مي کنند. لب نيز همانند انگشت داراي منحني ها و خط و خطوط مختص به هر فرد است. اين روش تا حد زيادي قابل اعتماد است. • نحوه تحرک لب ها(Lips Movement): اين روش همانند Gait يک روش رفتاري است و در تشخيص گوينده به ما کمک مي کند؟ روش دقيقي نيست و مي تواند تنها براي تاييد هويت استفاده شود. • شکل لب ها(Lips Shape): مي تواند براي تاييد هويت به کار رود و مرسوم نيست.

## Slide 29
تشخيص چهره( Face recognition)
انسان ها به طور معمول بيش از هر روش بيومتريکي از تشخيص چهره براي شناخت و شناسايي همديگر استفاده مي کنند.از چهره به چندين نحو مختلف به منظور بيومتريک استفاده مي شود: • ساختار هندسي چهره(Facial Geometry Recognition):
در اين شيوه مشخصات فيزيکي صورت مانند مکان چشم، بيني، لب، ... و ارتباط بين آنها را تحليل مي کنند. تصاوير تهيه شده مي توانند سه بعدي نيز باشند(شکل10).
اين شيوه بسيار پرکاربردتر از بقيه متدهاست.

## Slide 30
شکل 10 : تحليل مشخصات فيزيکي صورت مانند مکان چشم، بيني، لب و ...

## Slide 31
• ساختار ظاهري پوست(Skin Pattern Recognition ):
در اين روش چين و چروک هاي صورت بررسي مي‌شود. اين ساختار همانند اثر انگشت در افراد مختلف متفاوت است.
شکل11: بررسي چين و چروک هاي صورت

## Slide 32
• مشخصه گرمايي صورت (Facial Thermogram): در اين مدل توسط دوربين هاي مادون قرمز از صورت تصويربرداري مي شود. نقاط مختلف صورت براساس ميزان حرارت و دمايي که دارند در تصوير ديده مي‌شوند(نقشه اي از سطح صورت تهيه مي شود). از آنجا که تجمع رگ‌هاي زير پوست صورت در هر فرد شکل متفاوتي دارد، تمايز رنگ بين نقاط مختلف صورت ثابت مي ماند. به عنوان مثال در شکل 12 سمت چپ فرد حالت عادي دارد و در سمت راست حالت عصبي دارد، با اين حال کاملا مي توان مشاهده کرد که نقاطي که در تصوير سمت چپ قرمز تر از بقيه نقاط بودند باز هم در تصوير سمت راست قرمزتر از باقي نقاط هستنند. با اين حال تمايز و اختلاف رنگ در نقشه صورت تغيير نکرده است. البته اين سيستم به دليل محدوديت‌هاي مختلفي که دارد چندان عموميت نيافته است . • لبخند(Smile): تفاوت بين چهره در حالت عادي و هنگامي که لبخند مي زنيم را تحليل مي کنند.
شکل 12 : سمت چپ فرد حالت عادي و سمت راست حالت عصبي دارد

## Slide 33
ناخن(Nail)
اين متد کاملا جديد است و تحقيقات گسترده اي روي آن صورت نگرفته است. از ناخن به دو شکل براي بيومتريک استفاده مي کنند: • رشته هاي گوشت زير ناخن(Nail Bed): اگر در ابعاد ميکروسکوپي به سطح نرم زير ناخن نگاه کنيم، در مي‌يابيم اين سطح داراي برآمدگي هايي موازي و رشته مانند است. اين قسمت شامل مويرگ‌ها، اعصاب و ...است (شکل 16).در طول سن اين برآمدگي ها يا رشد طولي دارند يا پهن تر مي گردند ولي در هرحال وجود دارند. ادعا مي شود که ساختار و شکل اين رشته ها همانند اثر انگشت و عنبيه در افراد مختلف، متفاوت است. • Nail RFID: اين روش بسيار به ندرت استفاده شده است. در اين روش يک ميکرو چيپ RFID بر روي سطح ناخن قرار مي گيرد و ميزان خاصيت خازني بين سطح بالايي ناخن و سطح گوشت را مي سنجد. اين ميزان خازن براي هر فرد منحصربفرد است.

## Slide 34
طيف الکترو مغناطيسي پوست(Skin Spectrum)
در اين روش توسط ديودهاي نوري (LED) به سطح پوست يک سري نور خالص با طول موج هاي مختلف مي‌تابانند وتوسط تعدادي فتو ديود(photo diode) ميزان شدت موج برگشتي از سطح پوست را ثبت و سپس اطلاعات را تحليل مي کنند. ميزان جذب و انعکاس نور (به طور کلي هر موجي متناسب با طول موجش) توسط پوست هر فرد متفاوت با ديگران است و اين مطلب اساس روش مذکور است.
شکل 13 : ميزان جذب و انعکاس نور پوست هر فرد متفاوت با ديگران است

## Slide 35
صدا (Voice)
اين روش هم بسيار براي ما انسان ها آشناست بطوريکه در مکالمات تلفني به راحتي و بدون آنکه چهره فرد را ببينيم، قادر به تشخيص هويت طرف مقابل هستيم. در سيستم هاي پردازشي اين فيلد به نام "تاييد گوينده" يا همان Speaker Verification شهرت يافته است و الگوريتم هاي زيادي بدين منظور معرفي شده اند. يکي از ساده ترين انواع اين الگوريتم ها بر اساس بمي يا زيري صداي فرد است. صداي هر فرد در حالت عادي و از آن دقيق تر هنگام اداي کلمه رمز داراي دامنه هاي خاصي از فرکانس هاي مختلف است. در حقيقت طيف سيگنال صداي فرد هنگام اداي کلمه عبور را با طيف ثبت شده در ديتابيس مقايسه مي کنند. به خاطر داشته باشيد Speaker Verification با Speech Recognition تفاوت زيادي دارد. در Speech Recognition سعي بر اينست که، به طور اتوماتيک دريابيم فرد (مهم نيست چه کسي) چه حرف يا کلمه اي را ادا نموده است. اين فيلد پژوهشي در امر دستور دادن، آموزش دادن و درک روبات‌ها اهميت بالايي پيدا مي‌کند.

## Slide 36
شکل 14 : صداي هر فرد در حالت عادي داراي دامنه هاي خاصي از فرکانس هاي مختلف است.

## Slide 37
دست خط و امضا(Handwriting & Signature)
در اين روش مي توان هم از حالت استاتيک امضا و هم از حالت ديناميک امضا کردن، براي تاييد هويت استفاده کرد. روش هاي ديناميک، از الگوريتم هاي تشخيص دست خط (Handwriting Recognition) و تشخيص امضا (Signature Recognition) استفاده مي کنند. اين روش ها، مسيري که قلم فرد براي نوشتن يک کلمه ثابت (امضا) طي آن حرکت مي کند، را آناليز مي کنند. از ويژگي هاي معمول براي مقايسه مي توان به سرعت حرکت، مسير جابجايي و ميزان فشار قلم بر کاغذ يا صفحه لمسي اشاره کرد. حالت استاتيکي امضا(خود شکل نهايي امضا) نيز براي تاييد هويت بسيار پرکاربرد و يکي از اولين روش هاي تاييد هويت بوده است ولي در زمينه Handwriting Recognition قرار نمي گيرد.

## Slide 38
DNA
بدون شک Deoxyribonucleic Acid يکي از مطمئن‌ترين روش هاي تاييد هويت است. DNA ، کدي يک بعدي و منحصر به هر فرد است. در حاليکه اين روش دقيق ترين شکل بيومتريک است ولي از آن در تامين امنيت شبکه ها و اماکن و... استفاده نمي شود، زيرا اين روش اصلا سريع نيست و همچنين تا به حال فرايندي اتوماتيک و مقرون به صرفه براي آن معرفي نشده است ( فرايند به دست آوردن اين کد، احتياج به ابزار و مواد شيميايي خاصي دارد). البته ساختار DNA در دوقلوها تا حد زيادي شبيه است و در دوقلوهاي همسان کاملا يکسان است و عيب بزرگي براي اين متد است ولي از دقت و صحت اين روش در تشخيص هويت نمي کاهد.

## Slide 39
شکل 15 : DNA يکي از مطمئن‌ترين روش هاي تاييد هويت است

## Slide 40
نمايشگر دماي نقاط بدن (Infrared thermogram)
نقاط مختلف يک جسم يا بدن بر اساس نوع و ميزان حرارتش امواج مادون قرمز تابش مي کند. اين روش يک روش کلي براي بدست آوردن اطلاعات تصوير است و مي تواند براي تصويربرداري در خيلي از فيلدهاي اشاره شده در بالا مانند اثرانگشت، کف دست، رگ‌هاي زير پوست، گوش و ... به کار رود. در اين روش ها الگوي حرارتي تابش شده از صورت فرد، دست ها و يا حتي رگ‌هاي فرد را به کمک يک دوبين مادون قرمز ضبط و سپس پردازش مناسب را انجام مي دهند. اين الگوها براي هر فرد منحصر به او مي باشد. به دست آوردن اين نوع اطلاعات خام از افراد مشکل نيست ولي دقت در تصويربرداري مشکل خواهد بود. چرا که، اگر فرد در محيطي با يک منبع حرارتي قوي باشد و يا در دستش يک فنجان چاي گرم باشد، تمامي محاسبات اشتباه مي شوند. از اين رو براي استفاده از اين شکل بيومتريک، اتاقک هاي مخصوصي در نظر مي گيرند که يقينا سبب صرف وقت، هزينه، و همچنين عدم راحتي کاربر مي شود.

## Slide 41
روش هاي ديگر
در اين قسمت روش هاي غير متداول و تحت مطالعه را فقط نام مي بريم: • سيگنال قلبي و خون (electrocardiogram) • عطر و بو مربوط به هر فرد (odour) • انعکاس صوت در مغز (Reflection of acoustic waves in the head) • مقاوت الکتريکي پوست (Skin impedance) • شکل ظاهري دست مشت شده (Knuckle creases Articulations) • چين خوردگي هاي پوست انگشت (Finger wrinkles) • چگونگي در دست گرفتن اجسام (Dynamic Grip Recognition) • صداي منتقل شده از استخوان هاي انگشت پس از تحريک يک پالس صوتي (Bone sound transmission) • موج مغناطيسي منتشر شده از انسان(Bioelectric field) • نحوه رد گيري چشم (Eye movement tracking) • توپوگرافي سطح قرنيه (Corneal surface topography) • شکل سه بعدي انگشت (3D Finger surface) • طيف حاصل از سيگنال هاي مغزيEEG • شکل سينوس هاي جلويي سر (Frontal Sinus Recognition)

## Slide 42
مقايسه ميزان کاربرد متدها در اين بخش، مقايسه اي بين روش هاي متداول تر بيومتريک انجام مي دهيم. ساده ترين و جامع ترين نوع مقايسه را مي‌توان در جداول 1 و 2 مشاهده کرد. اين دو جدول به گونه‌اي کامل و واضح مقايسه را نمايش مي دهند.
جدول 1

## Slide 43
جدول 2

## Slide 44
سخن پاياني
يکي از مهمترين مسائل امروز، تامين امنيت جان، مال و اطلاعات است و بدون شک سيستم هاي بيومتريک يکي از پرکاربردترين سيستم ها براي نيل به اين هدف هستند. در اين مقاله سعي شد به شکلي مصور و در نهايت اختصار مروري بر روش هاي بيومتريک داشته باشيم. لازم به ذکر است که به دليل ساده نگاري و اجتناب از گنگ شدن مطالب، از بيان جزئيات الگوريتم ها و ويژگي ها در طي مقاله پرهيز گشته بود.