## Slide 1: بنام خدا
درس آشنایی با ماشین آلات ساختمان و راه سازی
آشنایی با فینیشر

## Slide 2: مقدمه
باپیشرفت علوم و لزوم افزایش کیفیت اجرایی و سرعت عملیات عمرانی استفاده از ماشینهایی با کارایی بالا ضروری به نظر میرسد . در این راستا با یاد آوری چند نکته به طور خلاصه با فینیشر و فرایند به کارگیری و استفاده از آن آشنا می شویم .

## Slide 3: یاد آوری چند نکته
فرایند حمل آسفالت از کارگاه مرکزی از اهمیت زیادی برخردار است وباید سعی شود که آسفالت بدون تاخیر و با حداقل تغییر در خواص مخلوط حمل شود و همچنین از جداشدگی آسفالت در طول این فرایند جلوگیری شود .
باید سطح جاده پیش از پخش آسفالت آماده سازی شود ونیز شرایط آب و هوایی مساعد باشد.

## Slide 4: فینیشر
پخش آسفالت از مهمترین مراحل اجرای روکش اسفالت می باشد
وظیفه اصلی فینیشر پخش آسفالت گرم بر روی سطح راه در عرض و ضخامت و شیب معلوم و از پیش تعیین شده و در نهایت ایجاد یک سطح یکپارچه میباشد.

## Slide 5
انواع فینیشر
چرخ لاستیکی
چرخ زنجیری
ایجاد سطح صافتر
سرعت عمل بالا
www.saze20.ir

## Slide 6
www.saze20.ir

## Slide 7
www.saze20.ir

## Slide 8
www.saze20.ir

## Slide 9
فینیشردارای دو بخش اصلی میباشد
تراکتور(کشنده)
اتوی فینیشر
www.saze20.ir

## Slide 10
الف )وظیفه تراکتور (که خود شامل بخشهای گوناگون است )
دریافت مخلوط آسفالت گرم ار کامیونهای حمل آسفالت و
یا ماشین ام تی وی از طریق جلوی فینیشر و انتقال مخلوط
به اتوی فینیشر می باشد
تراکتور
قیف فینیشر
رولینگ و کیره کامیون
تسمه نقاله
دریچه های قیف
حلزونی ها
www.saze20.ir

## Slide 11
www.saze20.ir

## Slide 12
الف -1) رولینگ و کیره کامیون
رولینگ غلتکی ات که در جلوی فینیشر قرار دارد
تا با لاستیک های کامیون در جلوی فینیشر مماس شود و
از تماس و برخورد مستقیم کامیون با فینیشذر جلوگیری
کند.
گیره کامیون نیز قسمت دیگری است که در جلو فنیشر
معمولا زیر رولینگ قرار دارد و سبب اتصال کامیون
به فینیشر میشود و در حین تخلیه بار کامیون داخل قیف
فینیشر از جدا شدن کامیون جلوگیری میکند.
www.saze20.ir

## Slide 13
www.saze20.ir

## Slide 14
الف-2 ) قیف فینیشر
وظیفه قیف فینیشر ذخیره کردن موقت مخلوط
آسفالت گرم دریافتیاز کامیون یا ماشین ام تی وی میباشد
دیواره ها یا بالهای قیف از دو طرف قابلیت تا شدن و
بلند شدن را دارند تا بتوانند آسفالت را به وسط قیف
هدایت کرده و از سرد شدن آسفالتی که روی دیواره ها
میریزد جلوگیری کنند
www.saze20.ir

## Slide 15
www.saze20.ir

## Slide 16
الف-3) تسمه نقاله
تسمه نقاله درست در زیر فینیشر قرار گرفته و
برای انتقال مخلوط آسفالت گرم ار قیف به عقب فینیشر
(به سمت حلزونی ها ) بکار گرفته میشود .
فینیشر دارای دو تسمه نقاله است که در دو طرف قیف
قرار گرفته اند و به صورت مستقل از هم کار میکنند
www.saze20.ir

## Slide 17
www.saze20.ir

## Slide 18: الف- 5)حلزونی ها
مخلوط آسفالت گرم توسط تسمه نقاله ها به انتهای واحد تراکتور یعنی حلزونی ها هدایت می شود .
وظیفه حلزونی ها پخش یکپارچه مخلوط آسفالت در عرض مورد نظر جلوی اتو می باشد.
www.saze20.ir

## Slide 19
www.saze20.ir

## Slide 20: ب)اتوی فینیشر
وظیفه پخش آسفالت در یک ضخامت از پیش تعیین شده وایجاد رویه ای با افت سطحی و یکپارچه را دارد
اتوی فینیشر شامل یک صفحه افقی می باشد که مخلوط آسفالتی که به وسیله حلزونی ها در جلو اتو ریخته می شود را هموار و تا حدی متراکم می کند. در دو طرف اتو دو بازوی کششی وجود دارد و بوسیله یک نقطه روی هر بازو به تراکتور متصل می شود . بازوها توانایی چرخش حول نقطه مفصلی رادارند . صفحه افقی اتو بوسیله چرخش حولاین نقطه می تواند با زاویه های مختلف با زمین تماس داشته باشد(زاویه حمله)
www.saze20.ir

## Slide 21
www.saze20.ir

## Slide 22
روشهای تغذیه بار
روش سرعت ثابت
روش آلتراسونیک (فرکانس)
روش سیستم با سرعت متغیر
www.saze20.ir

## Slide 23
*صفحه لرزان عمودی جلوی اتو که روی زاویه حمله اتو تاثیر میگذاردو باعث تسهیل انتقال آسفالت به زیر اتومی شود
*بخاری اتوی فینیشرکه وظیفه رساندن دمای اتو نزدیک به دمای مخلوط آسفالت گرمی که جلوی اتو ریخته میشود میباشد
*شیب سنج اتو که برای سطوحی که باید آسفالت با شیب ریخته شود تنظیم میشود
*ویبره اتو که به منظور افزایش میزان تراکم به کار میرود
اجزای جانبی فینیشر
www.saze20.ir

## Slide 24
www.saze20.ir

## Slide 25: MTV
www.saze20.ir

## Slide 26
www.saze20.ir

## Slide 27: منابع اصلی
www.gomaco.com
آسفالت سرد و گرم /دکتر نصرآزادانی
www.saze20.ir