## Slide 1: بسم الله الرحمن الرحیم

## Slide 2: فهرست مطالب
انواع دبی سنج:
الف )لوله پی تت
ب)روتا متر(دبی سنج چرخان)

## Slide 3: 1-لوله پی تت
لوله پیتو:یک حسگر رایج برای اندازه گیری سرعت سیال است اصل طراحی ان بر پایه وجود فشارهای سکون و استاتیک ، هنگامی که یک جسم در سیال جاری قرار دارد استوار است. سیستم از دو لوله هم محور کوچک که که هر کدام خروجی مجزایی مرتبط هستند تشکیل یافته .سوراخ ورودی لوله داخلی مستقیماٌ در مسیر جریان سیال قرار دارد در حالی که ورودی لوله خارجی یک یا چند سوراخ است که در محیط لوله خارجی تعبیه شده است. خروجی های لوله پیتو جهت اندازه گیری اختلاف فشار به مانومتر لولهu متصل شده اند.

## Slide 5
لوله پیتو مجهز به 2 لوله است: یک لوله که دهانه آن عمود بر جهت جریان و یک لوله دیگر که دهانه آن به موازات جهت جریان است، می‌باشد. سرعت جریان سیال را می‌توان از روی اختلاف مابین فشار اعمال شده بر دهانه موازی با جریان و دهانه عمود بر جهت جریان محاسبه کرد:

## Slide 7
u=C (2g (ρman- ρ) Δh/ρ)1/2
u = سرعت جریان سیال c = ضریب تصحیح g=9.8m/s2 ρman=چگالی سیال داخل مانومتر ρ=چگالی سیال جاری Δh=اختلاف ارتفاع سیال در دو طرف لوله پیتو نوع پیچیده لوله پیتو مجهز به لوله‌های متحدالمرکز است و سرعت جریان سیال را در قسمتهای کناری لوله‌ای که سیال داخل آن در جریان است، تعیین می‌کند.

## Slide 8: مزایا و معایب لوله پی تت
مزایا:
1-اساسا افت فشار وجود ندارد
2-برای نصب اقتصادی است
معایب
1-دقت کم
2-اطلاعات کالیبراسیون باید توسط سازنده داده شود
3-برای سیالات کثیف و چسبنده توصیه نمیشود
4-عموما موضعی هستند

## Slide 9: ب)روتامتر
روتامتر(دبي سنج چرخان) :مهمترين دبي‌سنج با سطح مقطع متغيير از يك لوله شيشه‌اي مخروطي تشكيل شده است كه در آن يك شناور آزادانه حركت مي‌كند. با توجه به نيروهاي رو به ‌بالا و رو به ‌پائين، شناور به وضع تعادل مي‌رسد.

## Slide 11: مزایا و معایب
مزایاي روتامتر عبارتند از: 1- قابلیت خوب درجه بندی 2- قیمت نسبتاً کم 3- مناسب برای اندازه گیری شدت جریان های کم 4- می توان آن را با alarm switch مجهز نمود. 5- هیچ گونه محدودیتی در رابطه با لوله کشی برای ورودی و خروجی وجود ندارد. 6- افت فشار کم نیاز دارد. 7- طراحی هایی وجود دارد که سیستم را ایمن از ویسکوزیته می کند. 8- در بعضی از دوغابه های کم دانسیته می توان استفاده نمود.

## Slide 12
معایب روتامتر عبارتند از: 1- نوع شیشه ای آن مواجه با شکستگی است. 2- باید به طور عمودی نصب گردد. 3-به طور عمده محدود به لوله های با قطر کم است مگر از نوع روتامتر به همراه کنارگذر استفاده نمود. 4- محدود به دماهای نسبتاً پایین 5- دقت نسبتاً کم 6- نیاز به نصب در خط دارد.( مگر نوع کنار گذر )

## Slide 13
پایان