## Slide 1
فصل دوم:
ارائه راهکارهای مدیریتی جهت مدیریت حوزه های آبخیز ایران

## Slide 2
مقدمه
در برنامه ریزی برای مدیریت یک حوزه آبخیز ابتدا بایستی شرایط موجود بررسی شود، پس از ارزیابی شرایط موجود نتایج آن در اختیار گروه برنامه ریز قرار می گیرد. سپس این گروه با توجه به کلیه شرایط موجود مجموعه برنامه ای برای مدیریت حوزه آبخیز در قالب برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت ارائه می دهد.

## Slide 3
اقدام بعدی پس از شروع اجرای برنامه ها نظارت و پایش در حین اجرا و پس از آن می باشد. نتایج نظارت و پایش جهت ارزیابی اقدامات پیشنهادی در دوره های زمانی مشخص که بسته به نوع طرح اجرایی و منطقه مورد مطالعه می تواند متفاوت باشد (معمولاً بایستی در خود طرح این دوره های زمانی پیش بینی شود) در اختیار گروه برنامه ریز قرار می گیرد تا این گروه نتایج مذکور را با نتایج پیش بینی شده به صورت دقیق مقایسه نموده و انحرافات را تشخیص دهند.

## Slide 4
به طور کلی این انحرافات می تواند ناشی از اجرای نامناسب طرح، تغییر شرایط منطقه (طبیعی یا انسانی) و یا برنامه ریزی غلط باشد. در هر صورت تیم برنامه ریز با تشخیص علل انحرافات اقدامات لازم از جمله تغییر برنامه یا تغییر تیم اجرا کننده را برای بازگشت به مسیر مناسب پیشنهاد خواهد کرد.

## Slide 5
پس از اجرای کامل طرح تیمی شرایط حاصل شده پس از اجرای طرح را بررسی کرده و آن را با نتایج پیش بینی شده مقایسه نموده و میزان موفقیت طرح را اعلام می کند. از آنجایی که معمولاً در طرح های منابع طبیعی حصول کلیه نتایج پیش بینی شده میسر نمی باشد این تیم علل نرسیدن به نتایج پیش بینی شده را بررسی می نماید.

## Slide 6
بهتر است کلیه مراحل مطالعه و اجرا و نظارت، مستند سازی شده تا از نتایج آن برای طرح های مشابه استفاده شود.

## Slide 7
روش های مطالعه در یک حوزه آبخیز
دو روش عمده در مطالعات حوزه های آبخیز وجود دارد.
1- جامع یا گسترده
2- متمرکز

## Slide 8
هرکدام از این دو روش دارای برتری ها و ضعف هایی هستند. روش جامع همه فرايندها و اشکال موجود در يک حوزه آبخيز را ارزیابی می کند. برتری این روش در این است که یک شمای کلی از شرايط حوزه آبخيز را به ما می دهد. ممکن است مشکلات ناشناخته قبلی را در معرض ديد ما قرار دهد و یا ممکن است روابط متقابل بين مشکلات یا موضوعات مختلف را مشخص کند.

## Slide 9
در روش متمرکز، فرایند ارزیابی، بحرانی ترین موضوع در حوزه آبخيز را انتخاب کرده و فرایندهای ارزیابی را روی این موضوع متمرکز می کند. برتری و سودمندی این روش این است که این نوع ارزیابی به صورت بالقوه برای تصمیم سازی های آینده درباره حل مشکلات خاص در یک حوزه آبخیز مفيدتراست.

## Slide 10
دراین روش گروه ارزیابی از بین تمام موضوعات موجود در حوزه آبخيز موردی که از همه مهمتر است را تعیین می کنند. از مشکلات این روش این است که نمی تواند همه موضوعات را به صورت عميق بررسی کند.

## Slide 11
خطرهای این روش عبارتند از:
- تمرکز روی یک موضوع خاص ممکن است خیلی زیاد وریز شود.
- از قلم افتادن موضوعات بحرانی
- ارتباط بین مشکلات و روابط متقابل آنها نادیده گرفته شده و نتایج بدست آمده در تعیین علت اصلی مشکلات ناتوان باشند.

## Slide 12
انتخاب روش مطالعه
شاخص های مختلفی در انتخاب روش مطالعه می تواند نقش داشته باشد، که برخی از آنها به قرار ذیل است:

## Slide 13
سیاست کلی دولت در بخش منابع طبیعی: گاهی اوقات سیاست دولت در منطقه ای یک سیاست کوتاه مدت است در این مواقع بهتر است از روش متمرکز استفاده شود ولی در برخی مناطق سیاست دولت یک سیاست بلند میان مدت و بلند مدت است که در این مواقع بهتر است در صورت مساعد بودن سایر شرایط روش گسترده را برای مطالعه انتخاب کرد.

## Slide 14
میزان بودجه اختصاص یافته به حوضه مورد مطالعه: بدیهی است اگر بودجه اختصاص یافته به حوضه محدود باشد، بهتر است از روش متمرکز استفاده شود.

## Slide 15
تذکر: از آنجایی که مطالعه گسترده یک حوضه آبخیز معمولاً هم در بخش مطالعه و هم در بخش اجرای برنامه های تدوین شده نیاز به بودجه نسبتاً زیادی دارد. در بسیاری از موارد حوضه با هزینه زیادی مطالعه می شود ولی به دلیل سنگین بودن هزینه های اجرا، اعمال برنامه های تدوین شده به تعویق می افتد.

## Slide 16
این تعویق گاهی اوقات به اندازه ای زیاد می شود که شرایط حوضه باید در بسیاری از موارد به روز شده و برنامه ها مطابق با شرایط جدید تغییر کند که این عمل مستلزم صرف وقت و هزینه مجدد برای به روز کردن برنامه ها می باشد.

## Slide 17
میزان بحرانی بودن مشکل یا مشکلات موجود: اگر مشکل موجود شدید بوده و نیازمند یک برنامه ریزی سریع باشد، بایستی از روش متمرکز استفاده شود

## Slide 18
تعداد مشکلات بحرانی موجود در حوضه: چنانچه در حوضه تعداد مشکلات بحرانی زیاد باشد، برای بررسی عمیق و دقیق و تعیین روابط متقابل بین مشکلات موجود بهتر است از روش گسترده استفاده شود. زیرا روش متمرکز معمولاً در حوضه هایی مورد استفاده قرار می گیرد که یک یا تعداد محدودی مشکل مشخص و بحرانی در حوضه وجود داشته باشد.

## Slide 19
نکته : در حال حاضر در کشور ما تنها روش مطالعه در حوزه های آبخیز روش گسترده می باشد.

## Slide 20
چند مثال در مورد مواردی که می توان آنها را به صورت مطالعه موردی (متمرکز) بررسی و مدیریت کرد:
بروز سیلاب های شدید در یکی از زیر حوضه ها
وجود فرسایش شدید در یکی از زیر حوضه ها
خطر انقراض برخی از گونه های جانوری یا گیاهی در یک منطقه
خطر تخریب پتانسیل های تفرجگاهی طبیعی یا تاریخی در یک منط

## Slide 21
وجود عوامل تخریب کننده وضعیت کیفی آب های سطحی و زیر سطحی مثل گنبدهای نمکی، چشمه های گوگردی و...
وجود برخی اقدامات تخریب کننده منطقه مثل معدن کاری های غیر اصولی، جاده سازی های بی مورد و غیر اصولی و ...
افت سفره های آب زیر زمینی و پیشروی آب شور
بیابانی شدن منطقه در اثر فعالیت های طبیعی یا انسانی

## Slide 22
با توجه به مطالب گفته شده، برنامه ریزی برای مدیریت یک حوزه آبخیز می تواند در پنج مرحله انجام شود که این مراحل به قرار ذیل است:

## Slide 23
مرحله اول : ارزیابی
مرحله دوم: ارائه طرح ها و برنامه های مدیریتی
مرحله سوم: اجرای طرح های پیش بینی شده
مرحله چهارم:مستند سازی و نظارت بر اجرای طرح
مرحله پنجم: حفظ دستاوردهای حاصل از اجرای طرح ها و برنامه های مدیریتی

## Slide 24
مرحله اول : ارزیابی
انواع ارزیابی
به طور کلی دو نوع ارزیابی وجود دارد.
1- ارزیابی شرایط موجود در منطقه (Inventory)
2- نظارت و ارزیابی عملکرد اقدامات مدیریتی در حین و پس از اجرای برنامه (Monitoring & Assessment)

## Slide 25
ارزیابی شرایط موجود در منطقه (Inventory)
ارزیابی شرایط موجود بسته به اینکه کدام روش برای مطالعه منطقه انتخاب شده باشد، متفاوت است.
الف- ارزیابی شرایط موجود هنگامی که روش متمرکز برای مطالعه منطقه انتخاب شده باشد.

## Slide 26
ارزیابی می تواند از جنبه های مختلفی صورت گیرد که به طور خلاصه به 3 دسته تقسیم می شود:
1- ارزیابی فنی: شامل مکان و موقعیت منطقه مورد نظر، شدت و میزان مشکل ایجاد شده، اقدامات انجام شده از شروع مشکل تا کنون و انواع مطالعاتی که بر اساس نوع مشکل ایجاد شده بایستی در منطقه انجام شود.

## Slide 27
2- ارزیابی اجتماعی: مشکل ایجاد شده تا چه اندازه برای مردم منطقه اهمیت دارد، مشکل ایجاد شده آیا روی کیفیت زندگی مردم تاثیر داشته یا خیر مثلاً آیا باعث تغییر مکان زندگی مردم، از دست رفتن فرصت های شغلی و... شده است یا خیر و در نهایت تمایل مردم در حل مشکل تا چه اندازه است و آیا حاضر به مشارکت در اجرا و نگهداری طرح های احتمالی هستند یا خیر

## Slide 28
3- ارزیابی اقتصادی: بررسی خسارت های نهان و پنهان مشکل به عنوان مثال اگر مشکل منطقه سیل خیزی باشد در هر سیل مقداری از مزراع و تعدادی از خانه ها و دام ها و ... از بین می رود که این خسارت ها را می توان به عنوان خسارت های نهان در نظر گرفت.

## Slide 29
از طرف دیگر سیل در برخی مواقع می تواند موجب تشدید مهاجرت، زمینه ساز مشکلات روحی و افسردگی، بروز بیماری های مسری و ... شود که این بخش از خسارت ها را به عنوان خسارت های پنهان سیل می توان قلمداد کرد.

## Slide 30
مطالعات مورد نیاز برای ارزیابی متمرکز:
در این قسمت سعی می شود با طرح و پاسخ به یک سری سئوالات کلیدی تنها موارد مورد نیاز از منطقه بررسی شده و از انجام مطالعات گسترده که مستلزم صرف وقت و هزینه است پرهیز شود.
مثال: چنانچه در منطقه ای مشکل تخریب کیفیت آب های سطحی وجود داشته باشد می توان سئوالات ذیل را مطرح نمود:

## Slide 31
1- منبع یا منابع تخریب کننده کیفیت آب کدام است. این منابع می تواند شامل موارد ذیل باشد:
الف- گنبدهای نمکی آشکار و پنهان
ب- فاضلاب های صنعتی یا شهری
ج – سازندهای املاح دار همانند مارن های میوسن در بخش عمده ای از ایران

## Slide 32
د- معادن در حال استخراج
ه– چشمه های گوگردی یا چشمه هایی با آب حاوی سایر مواد سمی
و- گل آلود بودن آب در اثر فرسایش شدید در قسمت های بالادستی

## Slide 33
فرض می شود که منبع آلوده کننده آب یک یا چند گنبد نمکی آشکار است. در ادامه سئوالات ذیل می تواند مطرح باشد.
- مساحت و موقعیت جغرافیایی گنبد یا گنبد های نمکی کدام است؟
- آیا گنبد یا گنبدهای نمکی در تمام طول سال موجب تخریب کیفیت آب می شوند یا فقط در زمان های خاصی از سال عمل می کنند.

## Slide 34
- آیا این گنبد یا گنبد ها تاثیری بر آب های زیر زمینی نیز می گذارند؟
- آیا این گنبد یا گنبدها علاوه بر نمک طعام املاح مخرب دیگری دارند؟
- تاثیراتی که تخریب کیفیت آب می تواند داشته باشد چیست؟

## Slide 35
برای پاسخ به سئوالات مطرح شده نیاز به یکسری مطالعات است. به عنوان مثال برای تعیین منبع آلوده کننده مطالعات ذیل لازم است:
- بازدید صحرایی
- مطالعات زمین شناسی و بررسی وجود یا عدم وجود تشکیلات مخرب

## Slide 36
- مطالعات شیمیایی و فیزیکی آب به منظور تعیین نوع مواد مخرب (از آنجایی که در برخی مواقع بیش از یک نوع منبع تخریب کننده منابع آب هستند )
- مطالعات سفره های زیر زمینی و روند و مسیر حرکت آب در این سفره ها (در صورت لزوم)

## Slide 37
تذکر: بدیهی است در هر مرحله از ارزیابی که اطلاعات برای تصمیم گیری کامل شد از ادامه مطالعات پایه صرف نظر می شود.

## Slide 38
ب- ارزیابی شرایط موجود هنگامی که روش گسترده برای مطالعه منطقه انتخاب شده باشد.
در روش ارزیابی گسترده بدون توجه به نوع مشکلات موجود در منطقه اقدام به مطالعات پایه در بخش های مختلف بر اساس یک شرح خدمات نسبتاً ثابت می شود. در کشور ما تقریباً کلیه مطالعات از نوع گسترده بوده و برای ارزیابی شرایط موجود مطالعات ذیل انجام می شود.

## Slide 39
1- مطالعات فیزیوگرافی
2- مطالعات هوا و اقلیم شناسی
3- مطالعات هیدرولوژی (آب های سطحی، زیر زمینی و کیفیت آب)
4- مطالعات خاکشناسی و تناسب اراضی
5- مطالعات زمین شناسی و ژئومرفولوژی

## Slide 40
6- مطالعات پوشش گیاهی و مرتعداری
7- مطالعات فرسایش و رسوب (آبی و بادی)
8- مطالعات جنگل شناسی و جنگل داری
9- مطالعات اقتصادی و اجتماعی

## Slide 41
مطالعات فوق به طور کلی شامل دو بخش است.
1- ارزیابی شرایط موجود منطقه در هر کدام از موضوعات
2- ارائه راهکارهای مدیریتی ممکن برای رفع مشکلات احتمالی

## Slide 42
قبل از انجام مطالعات فوق بایستی اطلاعات موجود در منطقه را مورد بررسی قرار داد تا از انجام بررسی های تکراری خودداری شود. داده های برداشت شده باید دارای برخی خصوصیات و ویژگی ها باشند که از طریق پاسخ به یکسری پرسش ها می توان به وجود یا عدم وجود این خصوصیات پی برد.

## Slide 43
آیا داده ها برای استفاده به اندازه کافی کیفیت دارند؟
آیا داده ها به طور مناسبی با استاندارد ها و آزمایشات رسمی مطابقت دارند؟
آیا روش های جمع آوری داده ها به اندازه کافی مستند است که بتوان کیفیت آنرا ارزیابی کرد؟
آیا داده ها و اطلاعات جمع آوری شده برای نیازهای شما مفیدند یا نه؟

## Slide 44
آیا تمام کاربران حوزه آبخیز به داده های خام دسترسی دارند؟
آیا شما فکر می کنید داده ها به صورت یک محدوده هستند یا به صورت اعداد منفرد و یگانه؟

## Slide 45
پس از انجام مطالعات پایه نتایج برای تصمیم سازی در اختیار کارشناس یا کارشناسان مربوطه قرار می گیرد.

## Slide 46
مرحله دوم:
ارائه طرح ها و برنامه های مدیریتی

## Slide 47
یک طرح آبخیزداری بایستی دارای یک سری ویژگی های کلی باشد که برخی از آنها به قرار ذیل است:
1- برنامه های آبخیزداری بایستی بیشتر جنبه پیشگیری داشته باشند تا درمان
2- برنامه های ارائه شده حتی المقدور ساده باشد.
3- طرح های تهیه شده بایستی مقرون به صرفه و اقتصادی باشد.

## Slide 48
4- طرح های ارائه شده بایستی مورد پذیرش مردم منطقه باشد.
5- طرح های ارائه شده بهتر است چند بعدی و چند منظوره باشد.
6- طرح های ارائه شده کمترین تغییر را در حالت طبیعی منطقه ایجاد کند.

## Slide 49
در این مرحله نیز بسته به اینکه روش مطالعه متمرکز یا گسترده باشد اقدامات متفاوتی صورت می گیرد.
1- ارائه طرح و برنامه هنگامی که روش متمرکز برای مطالعه منطقه انتخاب شده باشد.

## Slide 50
در این روش معمولاً هدف تنها رفع مشکل و برگرداندن شرایط به حالت عادی است و سایر اهداف مدیریت حوزه آبخیز اعمال نمی شود. علت اصلی این موضوع دید محدود در این نوع مطالعه است. در حالی که برای برنامه ریزی جهت مدیریت پایدار در یک حوزه آبخیز نیاز به یک دید کلی و کلان به منطقه است.

## Slide 51
بدیهی است در این روش مطالعه بسته به اینکه در منطقه چه مشکلی وجود داشته باشد نوع برنامه های ارائه شده نیز متفاوت است.

## Slide 52
اقدامات مورد نیاز برای تهیه و ارائه طرح های مناسب در منطقه مورد مطالعه :
الف- ارائه راه حل های ممکن برای حل مشکل:
چنانچه در منطقه همان مشکل قبلی یعنی تخریب آب های سطحی توسط گنبدهای نمکی وجود داشته باشد، راهکارها و سناریو های مختلف ذیل را می توان ارائه نمود:

## Slide 53
- تغییر مسیر آب های جاری به گونه ای که از منطقه گنبدهای نمکی عبور نکند.
- حذف هیدرولوژیکی گنبدهای نمکی
- استفاده از سدهای زیر زمینی اگر گنبدهای نمکی به آب های زیر سطحی هم آسیب می رسانند.
- هدایت آب های تخریب شده به مناطق مناسب (همانند کویر ها، دریاها و...) در صورتی که حجم آب سطحی قابل توجه نباشد.

## Slide 54
ب- پس از بررسی راهکار های ممکن برای انتخاب بهترین راه کارها بایستی از فاکتورهای مختلفی کمک گرفت.
1- بررسی امکان اجرای طرح : به عنوان مثال در بسیاری از موارد به دلیل موقعیت توپوگرافی منطقه امکان تغییر مسیر آب و یا حذف هیدرولوژیکی گنبد ها وجود ندارد.

## Slide 55
تذکر: در برخی مواقع فقر دانش فنی مانع از انجام برخی طرح های مفید در یک منطقه می شود (به عنوان مثال در این مورد می توان از سیستم های پیشرفته هشدار سیل نام برد).

## Slide 56
2- بررسی تاثیرات اجتماعی انجام طرح: به طور کلی در برخی مواقع اجرای طرح های پیش بینی شده ممکن است مورد موافقت مردم منطقه نباشد و یا اینکه در حین انجام عملیات اجرایی مشکلات موقتی یا دائمی برای برخی از مردم ایجاد شود. در هر صورت اطلاع رسانی به مردم منطقه و اخذ نظر آنها و رفع مشکلات احتمالی ناشی از انجام پروژه بایستی مد نظر قرار گیرد.

## Slide 57
3- توجیه اقتصادی طرح:
دراین بخش ابتدا بایستی کلیه طرح هایی که از نظر فنی و اجتماعي امکان پذیر است را برآورد هزینه نمود و در مرحله بعد سود حاصل از اجرای پروژه را محاسبه کرد (لازم به ذکر است که در برخی موارد محاسبه سود حاصل از اجرای برخی طرح ها به دلیل کمی نبودن فاکتورهای آن کار مشکلی است). در نهایت بهترین و کم هزینه ترین طرح انتخاب خواهد شد.

## Slide 58
تذکر: در مورد توجیه اقتصادی ممکن دو موضوع حائز اهمیت است:
الف- در برخی مواقع طرح هایی دارای توجیه فنی و اقتصادی وجود دارد اما این طرح ها نیاز به بودجه زیادی دارد که در زمان مطالعه امکان تامین این بودجه مقدور نباشد. طبیعی است که در این حالت طرح های مذکور در اولویت قرار نمی گیرند.

## Slide 59
ب- گاهی اوقات هیچ طرحی که هم دارای توجیه اقتصادی و هم دارای توجیه فنی باشد در منطقه پیشنهاد نمی شود. در این حالت اگر مشکل موجود به گونه ای باشد که خطری متوجه سلامتی مردم منطقه شود یا اینکه از نظر سیاست های کلان دولتی مهم باشد بایستی بدون در نظر گرفتن توجیه اقتصادی اجرای آن را پیشنهاد نمود. اما اگر دو موضوع فوق وجود نداشته باشد پیشنهاد طرح هایی بدون توجیه اقتصادی منطقی نمی باشد.

## Slide 60
4- توجه به مدت زمان پیش بینی شده برای تاثیر اقدامات پیشنهادی: در برخی مواقع مشکلات به حدی زیاد است که باید با یک برنامه سریع این مشکلات را رفع یا اثر آنها را برای مدتی تا حد قابل قبولی کاهش داد. از این رو در این موارد طرح هایی که نیاز به زمان زیاد دارند عملاً امکان پذیر نمی باشد و طراحان باید به ناچار اقدامات را در فازهای کوتاه، میان و گاهی بلند سازمان دهی کنند.

## Slide 61
2- ارائه طرح و برنامه هنگامی که روش گسترده برای مطالعه منطقه انتخاب شده باشد.
همانگونه که در فصل دوم نیز اشاره شد معمولاً برنامه های ارائه شده برای مدیریت جامع یک حوزه آبخیز با سه هدف طراحی می شود:

## Slide 62
الف- حل مشکلات موجود در منطقه مورد مطالعه
ب- استحکام بخشیدن به شرایط منطقه پس از حل مشکلات موجود
ج- بهبود شرایط کلی حوضه جهت استفاده کامل از پتانسیل های موجود
بر این اساس می توان طرح ها و برنامه های پیشنهادی برای حوزه آبخیز را در سه فاز طراحی کرد.

## Slide 63
فاز اول:
حل مشکلات موجود در منطقه مورد مطالعه

## Slide 64
در این قسمت همانند مطالعه متمرکز عمل می شود. اما توجه به دو نکته مهم است.
1- ممکن است در منطقه مورد نظر قبل از اجرای طرح مدیرت جامع، طرح هایی به صورت متمرکز و برای حل مشکلات منطقه انجام شده و یا در حال انجام باشد. بدیهی استفاده از اطلاعات جمع آورری شده برای برنامه ریزی این اقدامات متمرکز و در نظر گرفتن اقدامات در حال انجام یا انجام شده در برنامه ریزی کلی حوضه دارای اهمیت است.

## Slide 65
2- در مطالعه متمرکز معمولاً مشکلات مهم و اساسی مد نظر قرار می گیرد اما در این مرحله از مطالعه گسترده کلیه مشکلاتی که در مطالعات نه گانه مشخص شده است مورد بررسی و برنامه ریزی قرار می گیرد.