## Slide 1
محیط pcb
ARES 7

## Slide 2: آموزش طراحی pcb با استفاده ازپروتئوس
در اين بخش شما با طريقه طراحی فيبر مدار چاپی توسط نرم افزار قدرتمند پروتوس اشنا ميشويد ، طراحی با اين نرم افزار بسيار اسان تر و هوشمند تر
از طراحی با پروتل dxp مي باشد .

## Slide 3
با پیشرفت علم الکترونیک وساخته شدن مدارات پیچیده الکترونیکی ساختن مدارات به صورت مدار چاپی رایج شد. در یک مدار چاپی عناصر بر روی یک طرف فیبر قرار گرفته و عبور جریان از لایه نازک مس طرف دیگر ( در فیبرهای تک لایه ) و یا از دو یا چندلایه فیبر انجام می پذیرد.

## Slide 4
مزیتهای مدارهای چاپی به جای مدارهای سیم کشی :
در مدار چاپی از شلوغ شدن اتصالات و سیم کشی ها جلوگیری میشود.
در مدار چاپی اندازه مدارات کوچک می شود.
تعمیر و دنبال کردن عیب در مدار چاپی به سهولت انجام می گیرد.
مونتاژ در مدار چاپی سریع و اسان انجام گرفته ومقرون به صرفه میباشد.
تکثیر وتولید زیاد به طریقه مدار چاپی آسان تر است.
باعث رعایت فواصل خطوط عبور جریان از یکدیگر و ایجاد خاصیت خازنی کمتر میگردد.
مزیت های فوق باعث گردید که تمام کارخانجات در تولید لوازم الکترونیکی از روش مدار چاپی استفاده نمایند.

## Slide 7
براي شروع بعد از نصب proteus مراحل زیر را انجام دهید.

## Slide 11: فصل اول آشنایی با محیط ares
در اين فصل شما مختصرا با محيط نرم افزار، با ابزار ها و نام های مکان های مختلف نرم افزار اشنا ميشويد ، اگر اولين بار است وارد نرم افزار ميشويد ، اين فصل را بخوانيد، در غير اين صورت از خواندن ان صرف نظر کنيد
در صورتی که ، نخستين بار است وارد نرم افزار ميشويد با محيط زير روبرو خواهيد شد:

## Slide 12
(Toolbars) -2 منوهای کاربردی
-1 منوی های اصلی (Menu Bar)
اين ابزار همان ابزار موجود در منو های اصلی ميباشد و برای دسترسی سريع تر ، در دسترس شما قرار داده شده است .(کليه موارد در مکان و فصل مخصوص بررسی ميشود )
-3 منو های ابزار و انتخاب : (Mode Selector Toolbar)
در بعضی از مکان های کتاب اين ابزار به نام ابزار
سمت چپ خوانده شده اند
4 -منو های تعيين موقيعت :
5 منوی انتخاب قطعات:(package)
در اين صفحه ، وارد پنجره کتابخانه ميشويد ، در پنجره کتابخانه ميتوانيد قطعه مورد نظر خود را انتخاب کرده p با کليک کردن روی و سپس ان را به محيط شماتيک بياوريد.
در اين منوها ، گزينه های برای انجام کار های اصلی وجود دارد ، کليه گزينه های موجود در منوه های اصلی در تولبار ها نيز موجود ميباشد.

## Slide 13: فصل دوم
طريقه طراحی فيبر مدار چاپی با نرم افزار پروتئوس
در اين فصل شما با طريقه طراحی فيبر مدار چاپی توسط نرم افزار قدرتمند پروتوس اشنا ميشويد.

## Slide 14: روش اول
دراین روش به طور مستقیم قطعات و پکیج ها را از کتابخانه انتخاب کرده سپس جایگزاری و مراحل را مطابق با دستورالعمل های زیر ادامه می دهیم.

## Slide 15
برای انتخاب قطعات مورد نظر ابتدا کلید زیر را انتخاب نمایید

## Slide 16
بعد بر روی دکمه p کلیک میکنیم تا پنجره pick pacage باز شود

## Slide 17
TO226
بر روی قطه ی مورد نظر دبل کلیک کنید تا وارد لیست مورد نظر شما شود
پنجره باز شده اسم پكيج قطعه را تايپ keywords حال در قسمت
داراي سرچ بسيار قوي بوده protel برخلاف ares کنيد. خوشبختانه
و از نظر قطعات مختلف بسيار کامل و استاندارد ميباشد.

## Slide 18
قطعات به چهار دسته کلی تقسیم بندی شده اند
متصل‌ كننده‌
المانهای گسسته
عناصر مجتمع(پکیج ic ها)
عناصر متفرقه

## Slide 19
پکیج ها از لحاظ نوع نیز به به دو دسته تقسیم بندی می شوند
1-نصب سطحی
2- نصب معمولی
1-نصب بر روی سطح فیبر(بدون سوراخ کاری)
2-برای نصب باید ابتدا فیبر را سوراخ کنیم

## Slide 20
چهار دسته کلی خود به چندین دسته جزئی تر تقسیم بندی می شود

## Slide 21
به طور مثال برای انتخاب پکیج مقاومت به صورت زیر عمل میکنیم
بر روی قطه ی مورد نظر دبل کلیک کنید تا وارد لیست مورد نظر شما شود

## Slide 22
تمامی پکیج های مورد نیاز مدار زیر را به روش فوق وارد لیست کنید سپس پنجره را ببندید تا دوباره وارد صفحه ویرایش شوید

## Slide 23
لیست قطعات را مطابق شکل زیر آماده کنید

## Slide 24
از لیست یکی ازپکیج ها را انتخاب و موس را به سمت پنجره ویرایش ببرید،
سپس چپ کلیک کنید خواهید دید که قطعه مورد نظر بر روی موس چسبیده است و برای جاگزاری آن کافیست در مکانی مناسب دوباره چپ کلیک کنید.

## Slide 25
تمامی المانها را مطابق شکل زیر کنار هم بچینید، در صورت نیاز از
آیکن برای انتخاب جهت مناسب میتوانید بهره ببرید

## Slide 26
برروی ایکن مشخص شده کلیک کنید (برای رسم نت)

## Slide 27
با توجه به شماتیک مدار پایه هارا با استفاده از نت ها
(خطوط سبز رنگ) به یکدیگر متصل کنید(در واقع شما اتصال اولیه
پایه ها را با این کار مشخص میکنید)

## Slide 28
براي انتخاب لايه (زير يا رو) چه براي تراك و چه براي قطعات
به صورت شكل زير اقدام آنيد:
bottom به رنگ آبي براي لايه زير برد و top
با رنگ قرمز برای روی برد میبا شد
همچنین لایه top silk برای توضیحات روی برد
است. بقيه لايه ها لايه هاي مياني برد میباشد.

## Slide 29
کشیدن تراکها
براي اينكار کليد زير را انتخاب کنيد و براي
انتخاب سايزهاي مختلف از ليست اقدام نمايد:
يك هزارم اينچ ميباشد. mil ميباشد که هر mil سايزها برحسب

## Slide 30
روش اول: (روش دستی) براي کشیدن تراک ابتدا موس را روی یکی از پایه ها قرار داده سپس چپ کلیک کنید، در این صورت خودتان خواهید دید که پروتئس با یک فلش سفید رنک شما را در جهت اتصال صحیح به پایه مورد نظر هدایت خواهد کرد(مانند شکل زیر).

## Slide 31
روش دوم: اگر ایکن مشخص شده را کلیک کنید خواهید
دید که تراکها به طور اتوماتیک کشیده میشوند.

## Slide 32
در پایان نوبت به مشخص کردن لبه های کنار برد میرسد که برای این کار ابتدا از قسمت انتخاب لایه، لایه board edge را انتخاب سپس آیکن مربع را از قسمت جایگزاری گرافیکی انتخاب و نهایتا در قسمتی مناسب کنار المانها چپ کلیک کرده و با درگ کردن دور طرح حاشیه دلخواه را رسم می کنیم.

## Slide 33
شما در حال حاضر نسخه رایگان این آموزش را در اختیار دارید که کامل نیست برای دریافت نسخه کامل این پاور پوینت می توانید از لینک زیر اقدام کنید
http://khodkarabi.com/?p=790
در صورتی که با کلیک بر روی لینک ها به آدرس مورد نظر هدایت نشدید ، لینک ها را در آدرس بار مرورگر کپی کنید .
در نسخه کامل خواهید دید :
روش دوم طراحی pcb (در این روش ما می توانیم طرح شماتیک را مستقیما به pcb تبدیل کنیم) در ادامه با یک مثال این رو ش را تشریح خواهیم کرد.
کاهش مشکل نیافتن package در حالت انتقال به محیط ares
نکات کاربردی
منابع

## Slide 34
این آموزش به صورت 4 فصل تنظیم گردیده که با استفاده از لینک های زیر می توانید تمامی فصل ها و آموزش های مرتبط را از سایت دریافت کنید:
http://khodkarabi.com/?p=775
فصل اول : آموزش نصب نرم افزار پروتیوس
http://khodkarabi.com/?p=781
فصل دوم : آموزش آشنایی با محيط نرم افزار و کار با شماتیک
http://khodkarabi.com/?p=783
فصل سوم :طراحی pcb با استفاده ازپروتئوس
فصل چهارم : نحوه ی پرینت از pcb و نحوه ی ساخت فیبر مدار چاپی
نسخه رایگان
http://khodkarabi.com/?p=789
نسخه کامل
نسخه رایگان
نسخه کامل
http://khodkarabi.com/?p=790
نسخه کامل و رایگان
http://khodkarabi.com/?p=785
http://khodkarabi.com/?p=791
نسخه کامل
نسخه رایگان
در صورتی که با کلیک بر روی لینک ها به آدرس مورد نظر هدایت نشدید ، لینک ها را در آدرس بار مرورگر کپی کنید .

## Slide 35
پایان