## Slide 1: بسم لله ارحمن ارحیم

## Slide 2: معماری کامپیوتر
انتقال ثبات ها و ریزعمل ها

## Slide 3: مطالب این فصل
زبان انتقال ثبات
انتقال ثبات
انتقال حافظه و گذرگاه
ريزعمل‌ها
  ریز عمل‌هاي حسابي
  ريزعمل‌هاي منطقي
  ريزعمل‌هاي شيفت
واحد حساب، منطق، شیفت

## Slide 4: سیستم دیجیتالی ساده
مدارات ترتيبي و ترکيبي (که در فصل 1 و 2 معرفي شده‌اند) مي‌توانند براي ساختن سيستم‌هاي ديجيتالي ساده استفاده شوند
  اين مدارات واحدهاي سازنده سطح پايين يک کامپيوتر ديجيتال هستند.
سيستم‌هاي ديجيتالي ساده معمولاً با موارد زير شناخته مي‌شوند:
  ثبات‌هايي که در سيستم موجود است.
  عملياتي که اين ثبات‌ها بر داده ها انجام مي‌دهند.
براي شناسايي يک سيستم بايد بدانيم:
  چه عملياتي روي داده‌های داخل ثبات‌ها انجام مي‌شود.
  چه اطلاعاتي بين ثبات‌ها منتقل مي‌شود.

## Slide 5: سیستم دیجیتال: ریزعمل و داده
عملياتي که روي داده‌ها در ثبات‌ها انجام مي‌شود ريز عمل ناميده مي‌شود.
عمليات داخلي ثبات‌ها نمونه‌هايي از ريزعمل‌ها هستند.
  شيفت Shift
  بار کردن Load
  پاک کردن Clear
  اضافه کردن Increment
  ...
يک عمليات پايه که روي داده‌هاي ذخيره شده در يک يا چند ثبات در طي يک پالس ساعت انجام مي‌شود ريزعمل نام دارد.

## Slide 6: سیستم دیجیتال: سازمان داخلی
سازمان (organization) داخلي کامپيوتر با موارد زير تعريف مي‌شود:
  مجموعه ثبات‌ها و وظایف آن ها
  مجموعه ريزعمل‌ها
  سيگنال‌هاي کنترلي که ترتيب ريزعمل‌ها را مشخص مي‌کنند

## Slide 7: زبان انتقال ثبات
نحوه بیان سمبلیک مورد استفاده برای بیان انتقال های ریزعملی بین ثبات ها
زبان انتقال ثبات ناميده مي‌شود.
  اصطلاح «انتقال ثبات» بیانگر وجود مدارات منطقی سخت افزاری است که می2تواند یک ریزعمل را اجرا کند و نتیجه را به یک ثبات منتقل کند. (در چند اسلاید بعد خواهیم دید..)
  ریزعمل : سمبل (در زبان) : سخت افزار
زبان انتقال ثبات مي‌تواند براي نشان دادن هر ترتيب از ريزعمل‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
زبان انتقال ثبات:
  يک زبان سمبوليک است.
  يک ابزار آسان براي شرح سازمان داخلي کامپيوترهاي ديجيتال است.
  فرايند طراحي سيستم‌هاي ديجيتال را تسهيل مي‌کند.

## Slide 8: نام گذاری ثبات ها
ثبات‌ها معمولاً با حروف بزرگ نامگذاري مي شوند. گاهي اوقات پس از اسم آن‌ها اعداد قرار
مي گيرد (A, R13, IR).
اغلب نام‌ها نشان دهنده کاري است که در آن ثبات انجام مي شود مثلاً:
  MAR - memory address register
  PC - program counter
  IR - instruction register
ثبات‌ها و محتواي آنها به طور نمادين مي تواند به صورت‌هاي زير ديده شود:
  به صورت يک موجوديت واحد
  با نشان دادن بيت‌هاي ثبات
R1
Register
Numbering of bits
Showing individual bits
Subfields
PC(H)
PC(L)
15
8
7
0
7 6 5 4 3 2 1 0
R2
15
0

## Slide 9: انتقال ثبات
کپي شدن اطلاعات يک ثبات به ثبات ديگر انتقال ثبات نام دارد.
  يک انتقال ثبات به شکل زير نشان داده مي شود:
  R2  R1
  در حالت انتقال
    محتواي ثبات R1 به R2 منتقل مي‌شود.
    انتقال در يک پالس ساعت انجام مي‌شود.
    محتواي R1 تغيير نمي‌کند.
  لازمه انتقال ثبات
    خطوط انتقال از R1 به R2
    بار شدن موازي در R2
    خطوط کنترل لازم براي انجام عمليات

## Slide 10: انتقال ثبات: با کنترل
اغلب اوقات عمليات فقط زماني که يک شرط خاص برقرار باشد بايد اجرا شوند.
  اين مساله شبيه if در زبان هاي برنامه نويسي است.
در سيستم هاي ديجيتال شرط با يک سيگنال کنترلي (Control Signal) يا تابع کنترلي انجام مي‌شود.
  تابع کنترلي به شکل زير نشان داده مي‌شود:
  P: R2  R1
  بدين معني که اگر P برابر 1 بود انتقال از R1 به R2 انجام شود. يا:
  if (P = 1) then (R2  R1)

## Slide 11: انتقال ثبات: مدار سخت افزاری
P: R2  R1
بلوک دياگرام
دياگرام زمان‌بندي
Clock
Transfer occurs here
R2
R1
Control
Circuit
Load
P
n
Clock
Load
t
t+1
فرض مي شود است که ثبات ها حساس به لبه مثبت هستند

## Slide 12: انتقال ثبات: همزمانی چند عمل
اگر تعداد دو يا بيشتر عمليات همزمان انجام شود:
  آن‌ها را با کاما (،) از هم جدا مي‌کنيم
  P: R3  R5,, MAR  IR
در اينجا اگر P=1 باشد، به طور همزمان انتقالات زیر انجام می شود:
  R5 به R3
  IR به MAR

## Slide 13: انتقال ثبات: خلاصه دستورالعمل ها
سمبل | توضیح | مثال
حروف (و ارقام) | یک ثبات را مشخص می کند | MAR R2
پرانتز | بخشی از یک ثبات را مشخص می کند | R2(0-7) R2(L)
پیکان | انتقال اطلاعات را مشخص می کند | R2  R1
کاما | دو ریز عمل را از هم جدا می کند | R2  R1 , R1  R2

## Slide 14: انتقال گذرگاهی: ارتباط بین ثبات ها
وجود ثبات های زیاد در کامپیوتر دیجیتال
  نیاز به مسیرهای انتقال اطلاعات
    براي اتصال n ثبات به يکديگر به n(n-1) خط ارتباطي نياز است.
    هزينه: O(n2)
    براي سيستم‌هاي با تعداد ثبات زياد عملي نيست
راه حل:
  استفاده از يک مجموعه مدار متمرکز (متشکل از یک گروه از سیم ها) به نام گذرگاه مشترک (bus) براي انتقال اطلاعات
  نیاز به مدارهاي کنترلي براي تعيين اینکه کدام ثبات، ثبات منبع و کدام ثبات مقصد است

## Slide 15: انتقال گذرگاهی: ساخت سیستم گذرگاه مشترک
استفاده از مالتی پلکسر
استفاده از بافر سه حالته
نمایش انتقال ثبات از طريق گذرگاه
  وجود گذرگاه به طور ضمنی
  بیان وجود به طور صریح
R2 R1
BUS R1, R2  BUS

## Slide 16: انتقال گذرگاهی: مالتی پلکسر
راه اول ساخت سیستم گذرگاه مشترک
  استفاده از مالتی پلکسر
  سیستم گذرگاه مشترک برای چهار ثبات چهار بیتی
  k ثبات n بیتی : n مالتی پلکسر k:1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Register A
Register B
Register C
Register D
B
C
D
1
1
1
4 x1
MUX
B
C
D
2
2
2
4 x1
MUX
B
C
D
3
3
3
4 x1
MUX
B
C
D
4
4
4
4 x1
MUX
4-line bus
x
y
0
0
0
0
از يک ثبات به گذرگاه: BUS  R
A
B
C
D
Bus lines
y | x | Reg
0 | 0 | A
0 | 1 | B
1 | 0 | C
1 | 1 | D

## Slide 17: انتقال گذرگاهی: بافر سه حالته
راه دوم ساخت سیستم گذرگاه مشترک
  استفاده از بافر سه حالته: امکان اتصال خروجی گیت های سه حالته
  استفاده از دیکدر
    در هر لحظه فقط یک ورودی فعال است
Output Y=A if C=1
High-impedence if C=0
Control input C
Normal input A
Select
Enable
0
1
2
3
S0
S1
A0
B0
C0
D0
Bus line for bit 0

## Slide 18: انتقال حافظه ای
حافظه
  حافظه(RAM) مداري شامل تعدادي ثبات
  هر ثبات يک کلمه (word) را تشکيل مي‌دهد.
  هر ثبات با يک آدرس مشخص مي‌شود.
  براي r ثبات آدرس‌دهي از 0 تا r-1 مي‌باشد.
  هر ثبات (کلمه) مي تواند n بيت را ذخيره کند.
  يک RAM با r = 2k کلمه به موارد زير نياز دارد:
    n خط داده ورودي
    n خط داده خروجي
    k خط آدرس
    يک خط کنترل خواندن
    يک خط کنترل نوشتن
data input lines
data output lines
n
n
k
address lines
Read
Write
RAM
unit

## Slide 19: انتقال حافظه ای
در سطح انتقال ثبات کلمه حافظه به صورت نماد M نشان داده مي شود.
چون يک حافظه شامل چندين آدرس مختلف است، بايد جاي مورد نظر در حافظه مشخص شود.
در سيستم هاي کامپيوتري براي دستيابي به حافظه، آدرس دلخواه در يک ثبات مشخص قرار داده مي شود.
اين ثبات Memory Address Register (MAR یا AR) ناميده مي‌شود.
وقتي حافظه دستيابي مي شود، محتواي AR به عنوان آدرس روي خطوط آدرس حافظه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
AR
Memory
unit
Read
Write
Data in
Data out

## Slide 20: انتقال حافظه ای: خواندن از حافظه
براي خواندن از يک کلمه حافظه زبان انتقال ثبات به شکل زیر است:
براي انجام مثال فوق اعمال زير انجام مي پذيرد:
  محتواي AR روي خطوط آدرس فرستاده مي‌شود.
  سيگنال Read (= 1) به واحد حافظه فرستاده مي‌شود.
  محتواي آدرس مشخص شده روي خطوط داده قرار مي‌گيرد.
  اين مقدار از گذرگاه به ثبات R1 منتقل مي‌شود.
R1  M[AR]

## Slide 21: انتقال حافظه ای: نوشتن در حافظه
براي خواندن از يک کلمه حافظه زبان انتقال ثبات به شکل زیر است:
براي انجام مثال فوق اعمال زير انجام مي‌پذيرد:
  محتواي AR روي خطوط آدرس فرستاده مي‌شود.
  سيگنال write (= 1) به واحد حافظه فرستاده مي‌شود.
  اين مقدار ثبات R1 به گذرگاه منتقل مي‌شود.
  مقدار به محل مشخص شده در حافظه منتقل مي‌شود.
M[AR]  R1

## Slide 22: ریزعمل ها: انواع
ريزعمل‌هاي انتقال ثبات
ريزعمل‌هاي حسابي
ريزعمل‌هاي منطقي
ريزعمل‌هاي شيفت

## Slide 23: ریزعمل ها : ریزعمل های حسابی
ریز عمل های پایه
  جمع
  تفريق
  افزايش يک واحد
  کاهش يک واحد
نماد | برخی ریزعمل های متداول
R3  R1 + R2 | جمع
R3  R1 - R2 | تفريق
R2  R2’ | R2 مکمل يک
R2  R2’+ 1 | R2 مکمل دو
R3  R1 + R2’+ 1 | تفريق
R1  R1 + 1 | افزايش يک واحد
R1  R1 – 1 | کاهش يک واحد

## Slide 24: ریزعمل ها : ریزعمل های حسابی
Binary Adder-Subtractor
جمع کننده-تفريق کننده دودويي
Binary Incrementer
افزايشگر دودويي
Binary Adder
جمع کننده دودويي

## Slide 25: ریزعمل ها : ریزعمل های حسابی
مدار عملیات حسابی
S1
S0
0
1
2
3
4x1
MUX
X0
Y0
C0
C1
D0
FA
S1
S0
0
1
2
3
4x1
MUX
X1
Y1
C1
C2
D1
FA
S1
S0
0
1
2
3
4x1
MUX
X2
Y2
C2
C3
D2
FA
S1
S0
0
1
2
3
4x1
MUX
X3
Y3
C3
C4
D3
FA
Cout
A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
0
1
S0
S1
Cin
s1 s0 cin y output Micro Opretation
0 0 0 B D = A + B Add
0 0 1 B D = A + B + 1 Add with carry
0 1 0 B’ D = A + B’ Subtract with borrow
0 1 1 B’ D = A + B’+ 1 Subtract
1 0 0 0 D = A Transfer A
1 0 1 0 D = A + 1 Increment A
1 1 0 1 D = A - 1 Decrement A
1 1 1 1 D = A Transfer A

## Slide 26: ریزعمل ها : ریزعمل های منطقی
ريزعمل‌هايي که عمليات دودويي را روي رشته‌اي از بيت‌هاي ثبات انجام مي دهند.
  عمليات منطقي : bit-wise
    روي يک بيت داده کار مي‌کنند : مثلاً در يک ثبات هشت بيتي وقتي عمل not انجام مي‌شود روي هر بيت به طور مستقل انجام مي شود.
عمليات منطقي براي دستکاري بيتي bit manipulations) ) داده استفاده می شود.
16 عمليات متفاوت منطقي روي دو متغير دودويي
بيشتر سيستم‌ها فقط چهار عمل زير را پياده سازي مي کنند.
  AND (), OR (), XOR (), Complement/NOT
عمليات ديگر مي‌توانند با استفاده از اين چهار ريزعمل ساخته شوند.
0 0 0 0 0 … 1 1 1
0 1 0 0 0 … 1 1 1
1 0 0 0 1 … 0 1 1
1 1 0 1 0 … 1 0 1
A B F0 F1 F2 … F13 F14 F15

## Slide 27: ریزعمل ها : ریزعمل های منطقی
جدول ارزش براي 16 تابع بر روی دو متغير دودويي

## Slide 28: ریزعمل ها : ریزعمل های منطقی
پیاده سازی سخت افزاری
0 0 F = A  B AND
0 1 F = AB OR
1 0 F = A  B XOR
1 1 F = A’ Complement
S1 S0
Output
جدول توابع
B
A
S
S
F
1
0
i
i
i
0
1
2
3
4 X 1
MUX
Select
Micro-operation

## Slide 29: ریزعمل ها : ریزعمل های شیفت
شيفت منطقي
شيفت چرخشي
شيفت حسابي
  تفاوت در بیت ورودی
Serial
input
Serial
input
شیفت به راست
شیفت به چپ

## Slide 30: ریزعمل ها : شیفت منطقی
در شیفت منطقی بیت ورودی سریال صفر است
در زبان انتقال ثبات
  shl شيفت منطقي به چپ R2  shl R2
  shr شيفت منطقي به راست R3  shr R3
0
0

## Slide 31: ریزعمل ها : شیفت چرخشی
در شیفت چرخشی بيت ورودي سريال، بيت خروجي از سمت ديگر ثبات است
در زبان انتقال ثبات
  cil شيفت چرخشی به چپ R2  cil R2
  cir شيفت چرخشی به راست R3  cir R3

## Slide 32: ریزعمل ها : شیفت حسابی
شيفت حسابي
  براي اعداد علامت دار معني دار است.
  شیفت به چپ: عدد درون ثبات را در 2 ضرب مي‌کند.
  شیفت به راست: عدد درون ثبات را بر 2 تقسيم مي‌کند.
مهمترين ويژگي:
  به هنگام شيفت (ضرب و تقسيم) علامت ثبات را حفظ مي‌کند.
0
sign
bit
sign
bit

## Slide 33: ریزعمل ها : شیفت حسابی
شيفت حسابي به چپ
  کنترل مساله overflow
در زبان انتقال ثبات
  ashl شيفت حسابی به چپ R2  ashl R2
  ashr شيفت حسابی به راست R3  ashr R3
0
V
اگر قبل از شيفت مقدار دو بيت آخر
متفاوت باشد، سرريز رخ داده است.
sign
bit

## Slide 34: ریزعمل ها: ریزعمل های شیفت
پیاده سازی سخت افزاری
S
0
1
H0
MUX
S
0
1
H1
MUX
S
0
1
H2
MUX
S
0
1
H3
MUX
Select
0 شيفت به راست (پايين)
1 شيفت به چپ (بالا)
Serial
input (IR)
A0
A1
A2
A3
Serial
input (IL)
S H0 H1 H2 H3
0 IR A0 A1 A2
1 A1 A2 A3 IL

## Slide 35: واحد حساب، منطق، شیفت
  S3 S2 S1 S0 Cin عمليات توضيح
  0 0 0 0 0 F = A Transfer A
  0 0 0 0 1 F = A + 1 Increment A
  0 0 0 1 0 F = A + B Addition
  0 0 0 1 1 F = A + B + 1 Add with carry
  0 0 1 0 0 F = A + B’ Subtract with borrow
  0 0 1 0 1 F = A + B’+ 1 Subtraction
  0 0 1 1 0 F = A - 1 Decrement A
  0 0 1 1 1 F = A TransferA
  0 1 0 0 X F = A  B AND
  0 1 0 1 X F = A B OR
  0 1 1 0 X F = A  B XOR
  0 1 1 1 X F = A’ Complement A
  1 0 X X X F = shr A Shift right A into F
  1 1 X X X F = shl A Shift left A into F
واحد
حسابي
واحد
منطقي
C
C
4 x 1
مالتي پلکسر
Select
0
1
2
3
F
S3
S2
S1
S0
B
A
i
A
D
A
E
shr
shl
i+1
i
i
i
i+1
i-1
i
i

## Slide 36: پایان