## Slide 1: بررسی عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف فلزات سنگین از صنایع آبکاری ( مطالعه موردی یون نقره )

## Slide 2
Investigation on Ion Exchange Reisins Performance in Heavy Metel Removal from Plating Indastry

## Slide 4: عناوین
- هدف از مطالعه
- معرفي صنایع ابکاری و تشريح کاربرد نقره در آن
- آشنائي رزینهای تبادل یونی
- بيان روش مطالعه
-نتایج عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف نقره

## Slide 5: هدف از انجام مطالعه

## Slide 6
هدف از انجام اين مطالعه بررسي بازده رزين هاي تبادل يوني كاتيوني سديمي در حذف فلز نقره و ارزيابي امكان كاربرد آن بعنوان يك روش پيشنهادي جهت حذف اين الاينده در صنايع ابكاري است

## Slide 7: صنايع آبكاري
در بيشتر نقاط دنيا صنايع هميشه بر مبناي فراواني آب در يک منطقه احداث مي گردد . صنايع آبکاري هم از اين قاعده مستثني نيستند . در اين صنعت آب نسبتاً زيادي بعنوان آب کشيدن محصولات آبکاري شده – شستشوي اوليه قطعاتي که بايد آبکاري شود به منظور جداسازي رسوبات و ناخالصي ها از روي آنها – تهيه محلولهاي شيميائي شستشوي قطعات و محلولهاي آبکاري ، مصرف مي شود .

## Slide 8: معرفي صنایع ابکاری و تشريح کاربرد نقره در آن

## Slide 9: كيفيت پسابهاي صنايع آبكاري
1- فلزات سنگين بصورت محلول ( مانند Zn-pb-Ni-Fe-Cu-Cr-Cd و Ag )
2- آنيونها نظير برات ، کلرور -سيانور -فلوئور –فسفات –سولفات
3- کمپلکس هائي نظير سيانور –آمين –آمونياک –EDTA –سيترات –تارتارات –اگزالات
4- اسيدها مانند H2So4 – HCl و ترکيبات محلول فلزات سنگين
5- قليائي ها مانند فسفاتها – سيليکاتها – سورفاکتانها
6- چربي و روغن
7- مواد جامد خنثي
8- مواد رنگي
9- مواد آلي مختلف

## Slide 10: تصفیه فاضلابهای صنایع ابکاری
الف – روشهای بیولوژیکی
ب- استفاده از مواد جاذب
ج- روشهای ترسیبی
د – استفاده از رزینهای تبادل یونی
ه – سایر روش ها

## Slide 11
الف – روشهای بیولوژیکی
با توجه به تنوع مواد شیمیائی آلی و معدنی موجود در این گونه پسابها , روشهای بیولوژیکی در صنایع ای از قبیل صنایع ابکاری بیشتر جنبه تحقیقاتی داشته و کاربرد عملی چندانی ندارد
ب- استفاده از مواد جاذب
در مورد برخی ترکیبات شیمیائی مانند ارسنیک در غلظت های پائین کاربرد دارد.

## Slide 12: ج- روشهای ترسیبی
پرکاربردترین روش در تصفیه فاضلابهای صنایع شیمیائی
در حذف بسیاری از مواد شیمیائی از قبیل نیکل, کادمیوم, مس, سرب , سیانید و ...
حذف کروم به روش ترسیب با متا بی سولفیت سدیم در محیط های اسیدی و حذف سیانید ها بروش اکسیداسیون و ترسیب با ترکیبات کلر در محیط قلیائی یکی از معمولترین و شناخته شده ترین روشهای تصفیه فاضلاب در صنایع ابکاری است

## Slide 13
شکل 1 - تصفیه فاضلابهای ابکاری به روش ترسیب شیمیائی

## Slide 14: واکنش های شیمیائی ترسیب کروم 6 ظرفیتی
1) So2 +H2o H2so4
(2) H2so4 + 2 H2Cro4 Cr2( So4) 3 + 5 H2o
(3) 2 H2Cro4 +3 HNaSo3 + H2 So4 Cr2 ( so4) 3 +3 HNa So3 + 5 H2o
(4) 2 H2Cro4 + Fe So4 + 8 H2so4 3Fe2(So4)3 + Cr2(So4)3 + 8 H2o
(5) 6NaoH + Cr2 (So4) 3 2Cr(oH)3 + Na2So4
(6) 3 Ca ( oH ) + Cr2 ( So4) 3 2Cr(oH)3 + Na2So4

## Slide 15: روش تبادل یون
کاربرد این روش برای فلزات گرانقیمتی مانند طلاء و نقره و همچنین سایر یونهایی که بازیافت آنها مقرون به صرفه باشد توصیه شده است
با توجه به اینکه این روش هیچ گونه مواد شیمیائی جدیدی را به پساب خروجی وارد نمیکند میتواند روش مناسبی برای تصفیه فاضلابهائی باشد که در ان حجم فاضلاب تولیدی پائین و غلظت مواد آلاینده در آن زیاد است .

## Slide 16: کاربرد نقره در صنايع آبكاري
- نقره از فلزات گرانبهاست كه مانند طلاءاز گذشته مورد توجه بوده و كاربردهاي زينتي زيادي چه به عنوان فلز پايه و چه به عنوان روكش فلزات ديگر داشته است. اما امروزه علاوه بر كاربردهاي قبل داراي كاربردهاي صنعتي بسياري شده است.
کاربرد نقره به عنوان پوشش
در پوشش های زینتی : جلای فلزی, محافظت در برابر خوردگی
در پوشش های صنعتی : مقاومت الکتریکی بسیار پائین

## Slide 17: ویژگیهای فیزیکی نقره
عدد اتمي 47 وزن اتمي 157.87 چگالي 49/10 g/cm3
نقطه ذوب 961 درجه سانتي گراد
مقاومت الكتريكي 56/1 ميكرو موس بر سانتي متر مربع
نکته : براي فلزاتي مانند فولاد از دو مرحله پيش آبكاري استفاده ميشود؛ در مرحله اول پيش آبكاري به همراه محلول مس سيانيدي و در مرحله دوم پيش آبكاري متعارف انجام ميشود

## Slide 18: تركيبات مورد استفاده در پيش آبكاري فولاد با نقره
تركيب پيش آبكاري 1 پيش آبكاري 2
سيانيد نقره 5/2- 5/11 گرم در ليتر 5/1- 5 گرم در ليتر
سيانيد مس 10- 15 گرم در ليتر -
سيانيد پتاسيم 75- 90 گرم در ليتر 75- 90 گرم در ليتر
دما 22 – 30 درجه سانتي گراد 22 – 30درجه سانتي گراد
چگالي جريان 5/1 – 3 A/dm2 5/1 – 3 A/dm2
ولتاژ 4-6 ولت -

## Slide 19: تركيبات نقره برای ابکاری
الف – حمامهاي سيانيدي
در اين روش از الكتروليت هايي حاوي نيترات نقره، سيانيد پتاسيم، سيانيد سديم و كربناتهاو نيتراتهاي ديگر استفاده ميشود.
ب- حمامهاي غير سيانيدي
از ترکیباتی مانند نيترات نقره , يديد نقره ,يديد پتاسيم ,اسيد هيدرويديك, كلريد نقره ,تيو سولفات سديم ,هيدروسولفيد سديم استفاده میشود

## Slide 20: مقايسه غلظت تركيبات حمام نقره تزئيني و صنعتي
تركيب | حمام تزئيني ( گرم بر ليتر ) | حمام با سرعت زياد ( گرم بر ليتر )
نقره فلزي | 45-20 | 115-35
سيانيد نقره | 56-31 | 152-44
سيانيد پتاسيم | 78-50 | 235-68
سيانيد پتاسيم آزاد | 50-35 | 160-45
كربنات پتاسيم | 90-15 | 90-15
نيترات پتاسيم |  | 60-40
هيدروكسيد پتاسيم |  | 30-4

## Slide 21: آشنائي رزینهای تبادل یونی

## Slide 22: تاریخچه رزينهاي تبادل يوني
رزینهای نسل اول
1850- کشف اثر تبادل یون توسط یک دانشمند انگلیسی بنام Thampson متوجه گردید
1885 - کشف برگشت پذیر بودن تبادل یون یک توسط یک شیمی دان آلمانی به نام Eichman
1905 - استفاده از ستونهای مواد معدنی آلومینیوم سیلیکات جهت سختی گیری از آب توسط دانشمند آلمانی دیگر بنام Gans
1935 - افزایش استفاده از زغال سولفاته شده در تبادل یون

## Slide 23
رزینهای نسل دوم
1944 - ساخت رزینهای تبادل کاتیونی از نوع اسید سولفونیک پلی استیرین توسط یک محقق آمریکایی بنام d’Alelio
1946 - تولید رزینهای تبادل آنیونی از طريق کلرومتیله کردن و آمینه کردن دانه های پلی استیرن توسط Mc Burney

## Slide 24: انواع رزینهای تعویض یونی از نظر نوع یون قابل مبادله
- رزینهای کاتیونی
رزینهای کاتیونی قوی
رزینهای کاتیونی ضعیف
- رزینهای آنیونی
رزینهای آنیونی قوی
رزینهای آنیونی ضعیف

## Slide 25: رزینهای کاتیونی قوی
رزین های کاتیونی اسید قوی از این جهت نامیده می شود ، چون رفتار شیمیایی آنها مشابه اسید قوی است.
این رزین ها حاوی اسید ( ) و
شکل نمکی آن ( ) می باشد.
رزین های کاتیونی سدیمی از نوع قوی نه فقط کاتیون های مولد سختی آب بلکه همه یونهای فلزی را با سدیم تعویض می کنند.

## Slide 26: احیای رزین کاتیونی قوی
برای احیاء این نوع رزینها کافی است که رزین را با آب نمک شستشو دهیم تا رزین به فرم اولیه خود یعنی RNa تبدیل شود.
برای احیاء این نوع رزین باید از یک اسید قوی چون اسید کلریدریک یا اسید سولفوریک استفاده کرد.
ترتیب گزینش نسبی کاتیونها برای جذب بوسیله تعویض کننده کاتیونی قوی به شکل زیر می باشد

## Slide 27
رزین تبادل یونی کاتیونی

## Slide 28: رزین های کاتیونی ضعیف
گروه فعال در این نوع رزینها بجای سولفونیک، کربوکسیلیک است. این گروه مانند اسیدهای آلی ضعیف در محیط اسیدی یونیزه نمی شوند اما در محیط قلیائی یونیزه شده و یون متحرک خود را می توانند تعویض نمایند. بنیان رزینهای کاتیونی ضعیف را با Rc نشان می دهند.

## Slide 29: احیاء رزین کاتیونی ضعیف
برای احیای رزینهای کاتیونی ضعیف از هر نوع اسیدی می توان استفاده کرد.
ترتیب گزینش کاتیونها بوسیله تعویض کننده کاتیونی ضعیف به صورت زیر می باشد

## Slide 30: رزين هاي آنيوني قوی
رزینهای آنیونی را با ZOH نشان دهیم که Z معرف همه شبکه رزین بدون یون متحرک است وقتی که آب از روی رزین های آنیونی ZOH از نوع قوی عبور کند بنیان اسیدها توسط این نوع رزینها جذب شده و بجای آنها یون هیدروکسیل آزاد می شود.

## Slide 31
ترتیب گزینش تجربی در مورد رزینهای آنیونی قوی به ترتیب زیر می باشد:

## Slide 32: رزین های آنیونی ضعیف
این رزینها قادر به حذف اسیدهای معدنی قوی مثل HCL و هستند اما قادر به حذف اسیدهای ضعیف (که دارای درجه یونیزاسیون پائینی هستند) مثل اسید کربنیک و اسید سیلسیلک نیستند و به همین دلیل این رزینها را اغلب جاذب اسید می نامند و بنیان آنها را با Ra نمایش می دهند.

## Slide 33: احیاء رزین آنیونی ضعیف
جهت احیاء رزینهای آنیونی ضعیف با استفاده از یک محلول قلیائی، اسیدهای جذب شده توسط رزین را خنثی نموده و به صورت نمک آزاد می گردد.
ترتیب گزینش در مورد رزینهای آنیونی ضعیف به ترتیب زیر می باشد:

## Slide 34: مطالعه موردي

## Slide 35: مروري بر تحقيقات انجام شده
اقاي نعمت اله اسمي زاده در پايان نامه خود با عنوان ” جلوگيري از اتلاف كروم در صنعت آبكاري و بررسي امكان بازيافت آن به روش تبادل يون“ ( در سال 1378 در مورد امكان استفاده از رزينهاي تبادل يوني در حذف نقره ميگويد :
”نظر به اينکه نقره هم به شکل کاتيون مثبت و هم به صورت آنيون منفي ( در حضور سيانيد تيوسولفات يا ساير پايدار کننده هاي موجود در وان پوشش دهي ) وجود دارد ؛ لذا بازيابي نقره با استفاده از رزين کاتيوني و انيوني هر دو امکان پذير است . زماني که نقره داراي بار مثبت است ، بهترين پاسخ از عملکرد مبدل کاتيوني ضعيف گرفته شده است” .

## Slide 36
شکل ظاهری رزین تبادل یونی کاتیونی سدیمی
مشخصات رزين مورد استفاده

## Slide 38
ماتریکس : Styrene - DVB Gel Copolimer گروه عملکردی : سولفونیک شکل ظاهری : دانه زرد مایل به قهوهای اندازه دانه ها : 0.3 تا 1.18 میلیمتر اندازه موثر : حداقل 0.4 میلیمتر ضریب یکنواختی : 1.6 یون تبادل شونده : سدیم تغییر حجم در تغیر سدیم به هیدروژن : حداکثر 8 درصد ظرفیت تبادل کل : 2 اکی والان در لیتر پایداری رزین : در تمام pH ها پایدار است حداکثر دمای آب ورودی : 120 درجه سانتی گراد
محدودهpH قابل بهره برداری : 1 تا 14 محدوده دمای قابل بهره برداری : 5 تا 100 درجه حداقل عمق رزین : 800 میلی متر محدوده بار سطحی بهره برداری : 5 تا 50 m3/m2.h احیا کننده : H2So4 HCl NaCl میزان احیا کننده : g/l 240-80 150-40 200 -60 غلظت احیا کننده : % 15-5 10-5 6- 1.5

## Slide 39: محل استقرار پايلوت
پایلوت این تحقیق در صنایع اجزا دقیق از صنایع وابسته به سازمان هوا فضا احداث و مطالعه بر روی پساب واحد آبکاری این صنایع انجام پذیرفت. این صنایع در شرق شهر تهران و در منطقه پارک ملی خجیر قرار دارد. این منطقه دارای آب و هوای کوهستانی و نسبتاً خشک است بطوری که دمای متوسط هوا طی زمان انجام آزمایشات 28 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی هوا 32 در صد بوده است.

## Slide 40: مشخصات فنی پایلوت
در اين مطالعه از يك استوانه پی وی سی با قطر دو اینچ (حدود 5 سانتی متر ) و ارتفاع 120 سانتی متر استفاده شده است که تا ارتفاع 80 سانتي متری آن رزين کاتیونی ریخته شده که سطح موثری برابر با 19.25 سانتي متر مربع ایجاد کرده است ( حجم رزين در اين حالت 1575 سانتی متر مربع ميباشد ). براي تامين پساب مورد آزمايش از دو منبع 20 ليتري كه از زير به هم وصل شده اند استفاده شده است كه از اینکار افزایش حجم پساب مورد آزمایش بدون اینکه افزایش ارتفاع مخزن ذخیره باعث افزایش تغییرات فشار استاتیکی جریان پساب ورودی به ستون شود. این مخازن در ارتفاع 200 سانتي متري بالاي ستون رزين تبادل كننده قرار دارد و با توجه به ارتفاع آب در مخازن فشار استاتيك معادل با 200 تا 240 سانتیمتر براي تامين فشار ستون تبادل يوني ايجاد ميكند.

## Slide 41
Vr: 1.574 lit
Hr: 120 cm
H: 120 cm
V: 40 lit
H: 40 cm
H: 200 cm

## Slide 43: روش نمونه برداري و انجام آزمايشات

## Slide 44: مرحله اول
هدف : بررسی این مسئله است که آیا رزین های تبادل یونی سدیمی قادر به حذف نقره از پسابهای آبکاری هستند.
بازده سيستم در مورد نمونه مرحله اول كه به ميزان 5.87 ميليگرم در ليتر به آن نقره ( با اضافه كردن 10گرم نيترات نقره به 40 ليتر آب مقطر ( با هدف عدم امكان رقابت ساير يونهاي موجود در آب با نقره براي عمل تبادل ) مورد آزمايش قرار گرفت.

## Slide 45: مرحله دوم
هدف از انجام این مرحله و مرحله سوم بررسی تاثیر زمان بهره برداری بر بازده رزین است
ستون تبادل يوني با بار سطحي ثابت حدود 7 مترمكعب بر متر مربع بر ساعت مورد بهره برداري قرار گرفت و نمونه هايي در زمانهاي 20 ، 65، 110 و 140 دقيقه بعد از شروع بكار سيستم برداشت و ميزان نقره در آن اندازه گيري شد

## Slide 46: مرحله سوم
در مرحله سوم همان شرایط مرحله قبل با یک تغییر یعنی افزایش بار سطحی انجام شد ؛ در این مرحله ستون تبادل يوني با بار سطحي حدود 12 مترمكعب بر متر مربع بر ساعت مورد بهره برداري قرا گرفت و نمونه هايي در زمانهاي 20 ، 65، 110 و 140 دقيقه بعد از شروع بكار سيستم برداشت و ميزان نقره در آن اندازه گيري شد.

## Slide 47
هدف از انجام اين مرحله و مرحله پنجم بررسي تاثير افزايش بار سطحي در بازده سيستم و همچنين بررسي كارائي رزين در غلظت هاي بالاي نقره است.
علم به اين موضوع كه در اثر بهره برداري طولاني مدت رزين كارائي آن كاهش مي يابد به تدريج دبي اضافه و در فواصل زماني 15 دقيقه و با بار سطحي 6.66 ، 11.16 و 17.71 نمونه هائي جمع آوري گرديد و راندمان رزين در اين بار سطحي ها محاسبه گرديد ؛
مرحله چهارم

## Slide 48: مرحله پنجم
در اين مرحله پساب با غلظت 26.310 ميليگرم بر ليتر برحسب نقره و با بار سطحي معادل با 4.16 متر مکعب بر متر مربع بر ساعت به ستون تبادل كننده وارد شد و مانند مرحله قبل به تدريج بار سطحي افزايش پيدا كرده و بازده رزين مورد بررسي قرار گرفت .

## Slide 49: مرحله ششم
در اين مرحله با استفاده از پساب بدست آماده از آبكاري مورد مطالعه بازده رزين در نمونه واقعي بررسي شود و همچنين تاثير تغييرات پي اچ نيز در بازده رزين مورد ارزيابي قرار گيرد.

## Slide 50: روش آماده سازي نمونه ها و انجام آزمايشات
آماده سازي نمونه ها مطابق با روش توصيه شده در كتاب استاندارد متد جلد صفحه بشرح ذيل انجام شده است:
5 میلی لیتر اسید نیتریک به 50 میلی لیتر نمونه استحصال شده اضافه شده و به آرامی به نمونه حرارت داده میشود باید کاملاً دقت شود که نمونه به دمای جوش نرسد سپس نمونه ها خنک شده و در مرحله بعدی 5 میلی لیتر از یک اسید دیگر ( در این آزمایشات از اسید کلرید ریک استفاده شده است ) به نمونه اضافه شده و دوباره به آرامی به آن حرارت داده میشود و سپس دوباره نمونه خنک میشود و 2 میلی لیتر اسید نیتریک به نمونه اضافه میشود؛ در این نمونه ها آماده انجام آزمایش هستند
برای اندازه گیری نقره در پساب، نمونه ها در آزمايشگاه تخصصي 3 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و به روش جذب اتمی و با دستگاه مدل 200 Spect .A.A آناليز ميشود

## Slide 51: نتايج مطالعه

## Slide 52: نتايج مرحله اول
Time 10 45 90 120
SOR 3.7 5.76 2.23 2.81

## Slide 53
Time 10 45 90 120
SOR 3.7 5.76 2.23 2.81

## Slide 54: نتايج مرحله دوم
imemin 10 45 90 120 T

## Slide 55
Time 10 45 90 120

## Slide 56: نتايج مرحله سوم
Time 10 45 90 120 min

## Slide 57: نتايج مرحله چهارم
Sor 3.21 6.66 11.16 17.71 m3/m2.h
Sor 3.21 6.66 11.16 17.71 m3/m2.h

## Slide 58: نتايج مرحله پنجم

## Slide 59: نتايج مرحله ششم

## Slide 60: پیشنهادات در مورد صنعت آبکاری مطالعه
با توجه به نتايج بدست آمده از ستون رزين تبادل يوني كاتيوني سديمي ميتوان گفت كه اين رزين ها قابليت هاي بالائي در حذف فلزات سنگيني مانند نقره از پساب ها به ويژه در زماني كه غلظت نقره در آنها خروجي بالا باشد دارند.
با توجه به اينكه در آبكاري مورد تحقيق حجم فاضلاب حاوي نقره كم و غلظت آن قابل توجه ميباشد اين روش براي حذف نقره از اين فاضلاب مناسب به نظر ميرد و با توجه به اينكه از محلولهاي غليظ نقره در اين نوع آبكاري استفاده ميشود ميتوان مسئله بازيافت نقره را نيز در صورت امكان مد نظر قرار داد.

## Slide 61
همانگونه كه از جدول مشخص است ميزان فاضلاب حاوي نقره بسيار پائين و غلظت آن قابل توجه است . بمنظور كاهش آلايندگي نقره در پساب خروجي واحد مذكور دو راهكار پيشنهاد ميگردد:
الف : با اتخاذ تدابير مديريتي و استفاده بهينه از محلولهاي تهيه شده غلظت نقره موجود در پساب خروجي را كاهش داد.
ب: با استفاده از يك ستون رزين تبادل يوني و يك مخزن ذخيره پساب ، نقره موجود در پساب را با استفاده از روش تبادل يوني جذب و در صورت امكان بازيافت كرد. .

## Slide 62: پیشنهاد در مورد مطالعات آتی
الف- افزایش بار سطحی به بالاتر از 30 متر بر ساعت
ب- افزایش زمان بهره برداری از رزین تا چند ساعت
ج - تعیین تاثیر ماده احیا کننده بر بازده
د – مطالعه گسترده تر بازده با در نظر گرفتن پارامتر پی اچ
ه- بررسی تاثیر دما بر رزین
و – مطالعه بر روی انواع دیگر رزینهای تبائل یون
ز- مطالعه بر روی رزینهای مشابه دیگر موجود

## Slide 63
پایان