## Slide 1: اتوماسیون فیدرهای توزیع برق مشهد
26/1

## Slide 2
ويژگي هاي شهر مشهد
انواع مشتركين به تفكيك
وضيعت شبكه فشار متوسط
اهداف مورد نظراتوماسيون فيدرهاي فشار متوسط
نتايج حاصله از اجراي پروژه پايلوت
مراحل اجراي پروژه اتوماسيون فيدرهاي فشار متوسط
تاثير اتوماسيون سازي فيدرها در كاهش خاموشي ناخواسته
برنامه هاي توسعه در آينده
نتيجه
سوال
در يك نگاه
26/2

## Slide 3
وجود بارگاه حضرت علي ابن موسی الرضا (ع)
دومين كلان شهر مذهبي جهان
مهاجرت پذيري
حضور بيش از 20 ميليون زائر در سال
ويژگي هاي كلان شهر مشهد
26/3

## Slide 4
مسئله حاشيه نشيني
اجراي پروژه نوسازي بافت اطراف حرم مطهر
اجراي پروژه قطار شهري و مشکلات تداخل با شبكه ها
حساسيت هاي خاص سياسي و اجتماعي
ويژگي هاي كلان شهر مشهد
26/4

## Slide 5: موقعيت جغرافيايي توزيع مشهد
مساحت تحت پوشش 6300 كيلومتر مربع
تعداد مشتركين بالغ بر 1/3 ميليون اشتراك
پيك بار 1237 مگاوات
تعداد پست فوق توزيع 43 دستگاه
تعداد خطوط فشار متوسط 360 فيدر

## Slide 6
تعداد كل مشتركين تا پايان دی ماه 93 : 1/370/000

## Slide 7
تعداد فيدرهاي ( خطوط ) حساس | 153
تعداد فيدرهاي ( خطوط ) نيمه حساس | 65
تعداد فيدرهاي ( خطوط ) عادي | 146
تعداد كل فيدرها ( خطوط ) | 364
گزارش وضعيت شبكه هاي فشار متوسط شهر مشهد

## Slide 8
یکی از اقدامات انجام شده جهت دستيابي به اهداف استراتژيك
26/8

## Slide 9
اتوماسيون شبكه هاي توزيع Distribution Automation System (DAS)

## Slide 10: اهداف مورد نظر از اجراي سيستم اتوماسيون توزيع
كاهش و كنترل خاموشي اصلي ترين هدف اتوماسيون شبكه هاي توزيع است :
  جداسازي اتوماتيك محدوده خطا
  بازيابي شبكه
  ديگر اهداف مورد نظر از استقرار سيستم اتوماسيون :
  كنترل ولتاژ و توان رآكتيو
  كليد زني با هدف كاهش تلفات
  كنترل نيروگاه هاي توليد پراكنده
  حذف بار

## Slide 11: اجراي پروژه هاي اتوماسيون پايلوت
پروژه اتوماسيون پست هاي زميني نمونه سال 80-81
پروژه اتوماسيون ريكلوزرها سال 82
پروژه اتوماسيون 3پست حرم مطهر سال 85

## Slide 12: پست های پاساژ حرم مطهر

## Slide 13: سکشنالایزر

## Slide 14: نتايج حاصله از اجراي پروژه هاي پايلوت
اجراي اتوماسيون توزيع نياز به يك روش نظام مند و مطالعات دقيق دارد كه شامل موارد زير مي گردد :
  تعيين اهداف
  تعيين استراتژي رسيدن به اهداف
  تهيه طرح ( انتخاب نقاط و تجهيزات هر نقطه و نيز شبكه مخابراتي و مركز كنترل)
  تعيين توجيه اقتصادي طرح ( هزينه ها و فايده )
  تهيه برنامه زمان بندي و مراحل انجام كار

## Slide 15: مراحل اجراي پروژه اتوماسیون
  تهيه طرح جامع انتخاب نقاط اتوماسيون
  تهيه نقشه هاي شبكه
  تدوين دستور العمل تعداد نقاط اتوماسيون براي هر فيدر و محل تقريبي هر نقطه
  بررسي نقاط پيشنهادي امورها و بازديد ميداني از هر يك
  برگزاري جلسات كارشناسي

## Slide 16: مراحل اجراي پروژه
بستر سازي جهت اتوماسيون شبكه هاي توزيع :
    نصب سكشنالايزرها 82-83 ( 30 دستگاه )
    نصب كليد گازي از سال 84 ( تا كنون بيش از 400 دستگاه )
    تجهیز پست های زمینی
    ايجاد شبكه هاي رينگ

## Slide 17: مراحل اجراي پروژه
شبكه مخابراتي سيستم اتوماسيون
  تهيه طرح جامع مخابراتي با افق 1000 نقطه اتوماسيون
  اجراي سيستم ارتباطي در قالب طرح جامع براي 250 نقطه اتوماسيون
    اخذ مجوز هاي فركانسي ، خريد 250 دستگاه مودم در سال 87
    نصب 7 دكل 60 متري و 250 دستگاه مودم و آنتن در سال 88
    تجهيز مركز كنترل و ورود اطلاعات در نرم افزار مركز سال 89- 88

## Slide 18: مراحل اجراي پروژه
تجهيز مركز كنترل
    سخت افزار
    نرم افزار

## Slide 19
موجودي كليد | هوايي | 374
 | زميني | 2988
جمع كل كليدهاي منصوبه در شبكه |  | 3362
تعداد نقاط اتوماسيون شده | هوايي | 371
 | زميني | 144
جمع كل نقاط اتوماسيون شده شبكه توزيع نيروي برق |  | 515
اتوماسیون شبکه فشار متوسط توزیع مشهد

## Slide 20: نقشه شبكه فشار متوسط با لايه شهري
20
20
20/21
20/21
26/20

## Slide 21: آمار استفاده از سيستم اتوماسيون توزيع براي مانور كليدهاي فشار متوسط
92 | 91 | تعداد مانور از راه دور
912 | -- | بهار
841 | 748 | تابستان
641 | 1300 | پاييز
670 | 1087 | زمستان
98/8درصد | ميزان اجراي صحيح فرمان قطع و وصل

## Slide 22: كاهش انرژي تامين نشده نا خواسته شبكه توزيع
كاهش انرژي توزيع نشده ناخواسته
قبل از وقوع
بعد از وقوع حادثه
افزايش پايداري شبكه هاي موجود
اصلاح عيوب ذاتي شبكه هاي موجود
سرويس و نگهداري اثر بخش
حذف اتصالات سست
اصلاح فرآيند رفع حادثه و بازيابي آن
( FISR )
جداسازي شبكه معيوب
شناسايي محدوده خطا
تماس مشتركين ، بازديد ، برقداركردن چند مرحله اي
كاور كردن تجهيزات
بازيابي شبكه سالم
اتوماسيون شبكه

## Slide 23: مقايسه شاخص هاي خاموشي نا خواسته شبكه فشار متوسط
Chart: درصد تغيير خاموشي هاي ناخواسته زمستان 91 نسبت به زمستان 92
| ريكلوزري | ثابت | مقدار | زمان | متوسط مقدار | متوسط زمان
East | -5.5 | 16 | -40 | -24 | -49 | -37

## Slide 24: برنامه هاي توسعه آينده
ارتباط با ديسپاچينگ فوق توزيع
آماده سازي 100 پست زميني در نقاط مركزي شهر جهت اتوماسيون
خريد و نصب 150 دستگاه كليد گازي هوايي
ارتباط نرم افزار اتوماسیون به GIS

## Slide 25: نتیجه گیری
در نتيجه ، با توجه به اينكه اتوماسيون شبكه هاي قدرت به عنوان اولين قدم در تجديد ساختار و حركت به سمت تحّققSmart Grid مي باشد ، آثار مثبت اقتصادي اجراي آن منحصر به كاهش ميزان يا مدّت زمان خاموشي نخواهد بود. بلكه ، بايد كليه منافع اقتصادي ناشي از كاهش تلفات ، مديرّيت سمت تقاضا (Demand Side Management) ، رونق بازار برق و.... را به عنوان مزاياي اقتصادي اجراي اين طرح در نظر گرفت.